|  | ApstiprinĀTS Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas 15.04.2014. sēdē, protokols Nr.4. |
| --- | --- |

#### ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

#### JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDES

IEPIRKUMA

„Alūksnes novada pašvaldības

Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(identifikācijas Nr. JPP 2014/2)

NOLIKUMS

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82.PANTa kārtībā)

Alūksnes novada JAUNLAICENES pagastā,

2014

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

# Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija Nr. JPP 2014/2

- Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Ezerrozes” Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336

Reģistrācijas kods: 90009489925

Tālruņa numurs: 64381146,

Faksa numurs: 64381146

e-pasta adrese: jaunlaicene@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta saimniecības daļas pārzine Judīte Kaktiņa, e-pasta adrese: judite.kaktina@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Judīte Kaktiņa, tālr.29489910.

3. 	Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

4. 	Iepirkuma priekšmets

4.1.	Iepirkuma priekšmets ir Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

4.2.    CPV kods 50230000-6

4.3. 	Līguma izpildes vieta Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads;

4.4.	Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

## 5. 	Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana

5.1. 	Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldē „Ezerrozes”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3.	Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. 	Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. 	Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 30.aprīlim, plkst.10.00, Jaunlaicenes pagasta pārvaldē, „Ezerrozes”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. 	Visi piedāvājumi, kas Jaunlaicenes pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. 	Piedāvājuma noformēšana

7.1.	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana” (identifikācijas Nr. JPP 2014/2). Neatvērt līdz 2014.gada 30.aprīlim, plkst.10.00. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2. 	Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

7.3. 	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.

8.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. 	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. 	pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

8.2.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu „Pieteikums dalībai iepirkumā”

8.2.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija.

8.2.3. Pretendents iesniedz informāciju, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidnei (5.pielikums).

8.2.4. 	Pēdējos trijos gados veikto nozīmīgāko šim iepirkumam atbilstošu darbu sarakstu, kuros Pretendents piedalījies, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidnei (3.pielikums).

8.2.5. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.

8.3. Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (2.pielikums).

8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta

8.4.1. 	Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un aizpildot nolikuma 4.pielikumu „Finanšu piedāvājums”.

8.4.2. Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN, PVN un cenu ar PVN.

### Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi.

8.4.4. 	Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9. 	Informācijas sniegšana

9.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

9.2.		Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese „Ezerrozes”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336, pa e-pastu jaunlaicene@aluksne.lv , vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 64381146.

10. 	Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

10.1.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.2.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.3. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām (tehniskās specifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.4.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.5.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

10.6. 	Nolikuma 8.1.punktā minēto apstākļu esamību (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 8.2 panta sestā daļa, pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši PIL 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu, pasūtītājs:

10.6.1. 	Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

10.6.1.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

10.6.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.

Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.6.2. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

10.6.2.1.  neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.6.2.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

10.7. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.8. Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkuma komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda piedāvātā pakalpojuma.

10.9. 	Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju.

10.10. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

10.11.	Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājam tiesības izvēlēties nākamo pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz ar ko tas tiks pārbaudīts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.6.punkta nosacījumiem.

11. 	Līguma slēgšanas nosacījumi

11.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

11.2. Uzvarētāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ierasties noslēgt iepirkuma līgumu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka uzvarētājs ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

12. 	Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

13. 	Pielikumi

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un 5 (pieciem) pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

2.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma;

3.pielikums – Pretendenta veikto darbu pieredzes saraksts;

4.pielikums – Finanšu piedāvājums.

5.pielikums – Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts

Pielikums Nr.1

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

Iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana” (identifikācijas Nr. JPP 2014/2) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos autoceļu uzturēšanas darbus saskaņā ar mūsu iesniegto piedāvājumu.

| EUR bez PVN (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

1. Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

2. Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tehniskajai specifikācijai.

3. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

4. Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

5. Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

6. Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts		_____________________________________

Datums		__________		_________________

Pielikums Nr.2

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

- Ar šo apliecinām, ka Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana  tiks veikta stingri pēc sekojošiem pamatprincipiem un tehniskajām prasībām.

- Pakalpojumu uzsākt ne vēlāk kā 24 stundas pēc telefoniska pieteikuma.

- Visi pakalpojuma materiāli sertificēti.

- Ir atbilstošs, nodrošinājums un pieredze attiecīgo darbu veikšanai.

- Darbu izpilde notiek pēc Jaunlaicenes pagasta pārvaldes apstiprinātām ceļu apsaimniekošanas specifikācijām:

  - ceļu uzturēšanas tehniskā specifikācija grants segumam

Darba nosaukums-Ceļa klātnes planēšana:

Platums līdz 5 metri

Platums līdz 8 metri

Prasības- Darba procesam:

- Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3-4cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas ceļa klātnes deformācijas.

- Planēšanu veic pie optimāla mitruma 10 – 15%.

- Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru.

- Veicot planēšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses.

- Darba vieta norobežojama un satiksme organizējama atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr. 421 prasībām.

- Mehānismu aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas noteikumu Nr. 421 4.sadaļā.

Izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm.

- Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai vaļēji akmeņi lielāki par 70mm. Uz klātnes nedrīkst krāties ūdens.

Mehānismi:

- Planēšanai izmantojami motogreideri ar jaudu ne mazāku kā 112 ZS;

5.2.ceļu uzturēšanas tehniskā specifikācija melnajam (asfaltbetona) segumam

Darba nosaukums-Melno segumu uzturēšana.

Bedrīšu aizpildīšana

- ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju.

- ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju, vidējais biezums 3cm.

Prasības- Darba procesam.

  - Bedrīšu remonts izpildāms beznokrišņu periodā, kad diennakts vidējā temperatūra nav zemāka par +5oC. Bedrītei jābūt tīrai no dubļiem, netīrumiem un putekļiem;

  - Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi un jāpielieto frakcionētās šķembas;

  - Izremontēto bedrīti pārkaisa ar smilti vai atsijām;

  - Pēc remontdarbu veikšanas, atkarībā no satiksmes intensitātes, jāievieš ātruma ierobežojums 50 km stundā vismaz uz 1 diennakti. Pēc ātruma ierobežojuma noņemšanas materiāls jānoslauka.

  - Darba vieta norobežojama un satiksme organizējama atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr. 421 prasībām.

  - Mehānismu aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas noteikumu Nr. 421 4.sadaļā.

Izpildītam darbam:

- Izremontētās bedrītes augstuma atšķirība no esošā seguma līmeņa (sprauga zem 3m latas) nedrīkst pārsniegt 10 mm.

Materiāliem:

- Bedrīšu aizpildīšanai pielietojams 2-5 mm un 5-8(10) mm frakcijas šķembas. Pārkaisīšanai izmantojamas smiltis vai izsijas.

- Šķembas iepriekš nav apstrādātas ar saistvielām.

- Pielietojamo šķembu veidi:

- Granīta šķembas, marku ne zemāku par „800”, Jāatbilst VS 8267-82

- Dolomīta šķembas, marka ne zemāka par „600”, jāatbilst VS 8267 – 82;

- Šķembas no grants, marka ne zemāka par „Dr16”.

  - Nosegšanai izmantojama smalkgraudaina vai vidēji graudaina smilts, kuras īpašībām jāatbilst               VS 8736 – 85 prasībām jeb izsijas;

  - Ieteicamās bitumena emulsijas;

BE – 60m;

BE – 65m;

U60K.

Mehānismi:

- Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializētas bedrīšu remonta iekārtas un mehānismi.

- Bitumena emulsijas tvertnēm jābūt siltumizolācijai un aprīkotām ar temperatūras mērītājiem.

- Jābūt iekārtai, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izliešanu (izsmidzināšanu).

- Šķembas transportēšanas mašīnai jābūt dalītām tilpnēm, kas nodrošina dažādu frakciju nesamaisīšanos.

5.3. ceļu uzturēšanas tehniskā specifikācija caurteku remontdarbiem

Darba nosaukums:

Bojāto caurteku posmu un gala sienu nomaiņa.

Bojāto caurteku posmu nomaiņa.

Bojāto plastmasas caurtekas posmu nomaiņa.

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3 m.

Prasības- Darba procesam:

• Izpildot bojāto posmu nomaiņa:

1.Ceļa segas grants noņemšana.

2. Zemes klātnes grunts atrakšana līdz caurtekas pamatam.

3.Bojāto (deformēto) caurtekas posmu izcelšana, aizvākšana un būvbedres iztīrīšana.

4.Ūdens atsūknēšana no būvbedres (ja tas nepieciešams) slapjās gruntīs.

5.Caurtekas pamata pastiprināšana (ja tas nepieciešams).

6.Caurtekas posmu un savienojumu montāža.

7.Caurtekas posmu aizbēršana un noblīvēšana.

8.Ceļa segas atjaunošana ar noņemto granti.

• Darba vieta norobežojama un satiksme organizējama atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 prasībām.

• Mehānismu aprīkojumam jāatbilst prasībām, kas noteiktas noteikumu Nr.421 4.sadaļā.

Izpildītam darbam:

• Uzstādīto caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām. Pieļaujamā novirze ne vairāk kā par +0,5 cm

• Caurtekas grants-smilts pamatam jābūt par 10 cm platākam par caurtekas ārējo diametru .

• Caurteku posmu aizbēršana jāizdara vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem , kuru biezums 15 - 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm . Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk par 0.5m grunts vai ceļa segas būvmateriāla slāni, mērot no segas virsmas uz ceļa šķautnes.

• Jābūt netraucētai ūdens caurteci.

Materiāliem:

- Visu diametru caurtekām pēc stiprības jāatbilst klasei T8.

Materiālu izlietojuma normas:

- Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3; 0,5 m.

- Plastmasas caurule ar apaļu šķērsgriezumu.

Pielikums Nr.3

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

Pretendenta VEIKTO DARBU  PIEREDZES SARAKSTS

Iepirkums „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

| Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) | Līguma priekšmets, adrese, summa euro bez PVN | Pakalpojuma īss raksturojums | Līguma darbības laiks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uzsākts | pabeigts |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Pielikums Nr.4

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

- IESNIEDZA:

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

Kopējā cena ir maksa par visiem pakalpojuma veidiem Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena par vienu vienību bez PVN | Cena EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
|  | Ceļu segas virsmas labošana ar šķembām un bitumena emulsiju | m2 | 300 |  |  |  |
|  | Melno segumu bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju | m2 | 30 |  |  |  |
|  | Ceļa sāngrāvju rakšana ar ekskavatoru | m2 | 80 |  |  |  |
|  | Ceļa klātnes planēšana | ceļa/km | 90 |  |  |  |
|  | Ceļa iesēdumu labošana ar sagatavotu grants maisījumu | m2 | 150 |  |  |  |
|  | Metāla ceļa zīmju stabi | gb. | 6 |  |  |  |
|  | Aizlieguma ceļa zīmes(ceļu slēgšanai) | gb. | 4 |  |  |  |
|  | Mehanizēta zāle pļaušana | Gāj/km | 50 |  |  |  |
| Visi izcenojumi ietver celtniecības materiālu, transporta, darbu izmaksas | Kopējā summa, EUR |  |  |

4.Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

5. Šis piedāvājums ir derīgs _____dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Vārds, Uzvārds	_____________________________________

Ieņemamais amats	_____________________________________

Paraksts	_____________________________________

Datums	__________	_________________

Zīmogs

Pielikums Nr.5

iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana”

(ID Nr. JPP 2014/2)

| Tehnikas vienības nosaukums marka (modelis), valsts reģistrācijas Nr. | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamības apraksts | Iznomātāja nosaukums, adrese, telefona Nr.* | Nomas līguma noslēgšanas datums, Nr.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________ 		______________________	_____________________

(amats)					(paraksts)		      (paraksta atšifrējums)

2014.gada_____._______________________

Tabula jāaizpilda, norādot visu tajā prasīto informāciju!

Informācija  jāsniedz par visām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas attiecīgajam iepirkumam, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, kvalitatīvai un tehnoloģiski pareizai darbu izpildei.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

* pēdējās divas kolonas aizpilda, ja nepieciešamās tehnikas vienības tiek nomātas.