APSTIPRINĀTS

Jaunalūksnes pagasta pārvaldes

iepirkuma komisijas

2014.gada 15. augusta sēdē

Protokols Nr.7

Iepirkuma

„Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”

JPP 2014/03

NOTEIKUMI

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82. PANTa kārtībā)

Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā

2014

1. Vispārīgā informācija

1.  Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija Nr. JPP 2014/03

2. Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novadā, LV-4350

Reģistrācijas kods: 90000018228

Tālruņa numurs: 64354064

e-pasta adrese: jaunaluksne@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes 	pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Violeta Kļaviņa tālr. 26232039, 	e-pasta adrese: violeta.klavina@aluksne.lv,

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Jaunalūksnes un  Malienas pagastu autoceļu uzturēšanas darbu organizators Igors Zvejnieks, tālr. 26415305.

3. Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

4. Iepirkuma priekšmets

4.1.	Iepirkuma priekšmets ir  Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

4.2.      CPV kods 50230000-6.

4.3. 	Līguma izpildes vieta Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads.

4.4.	Līguma izpildes termiņš līdz 2014.gada 31.oktobrim.

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un to saņemšanu

5.1. 	Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldē „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas  	lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3.	Visas iepirkuma noteikumu izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas 	lapā  www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. 	Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 	informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 26. augustam, plkst.10.00., Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350.

6.2.	Visi piedāvājumi, kas Jaunalūksnes pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu, t.i., Pretendentam ir jāpiedāvā visas pozīcijas attiecīgajā iepirkuma daļā. Piedāvājumi ar nepilnīgi piedāvātām daļām netiks vērtēti.

6.4. 	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu     	grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1. 	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.1.2. atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā ””;

7.1.3. atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr.JPP 2014/03”

7.1.4. atzīme „Neatvērt līdz 2014.gada 26.augustam plkst.10.00”;

7.1.5. pretendenta nosaukums un adrese.

7.2.	 Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodams. Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, 	datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.3. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu 	oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.

8.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. 	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. 	pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8.2.  	Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

8.2.1.   Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar noteikumu 2.pielikumu  	„Piedāvājums iepirkumam”;

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Vēlams iesniegt dokumenta kopiju. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.

8.2.3.  Pretendents iesniedz informāciju, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma 	priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 	pievienotajai veidlapai (3.pielikums).

8.2.4. 	Pēdējos trijos gados veikto nozīmīgāko šim iepirkumam atbilstošu darbu sarakstu, kuros 	Pretendents piedalījies, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidlapai (4.pielikums).

8.2.5. 	Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai 	personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.

9.         Piedāvājuma cena un valūta

9.1.    Piedāvājuma jābūt izteiktam euro (EUR) bez PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar attiecīgajā iepirkuma daļā veicamajiem ceļu uzturēšanas darbiem saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. Cenā jāiekļauj visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā. Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9.2.      Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 2. Pielikuma „Piedāvājums iepirkumam” 2.2. punktā.

9.3.      Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo vienību līgumcenu summu bez pievienotās vērtības nodokļa par katru daļu atsevišķi.

10. 	Informācijas sniegšana

10.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem un citiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līguma saistību izpildi.

10.2.     Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai rakstiski pa pastu, adrese „Dālderi”, Kolberģi, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350, pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv.

11. 	Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 6. un 7.punktos norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri 	atbilst 	visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 	tālākas vērtēšanas.

10.2.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 8.2. punktā 	norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie 	piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.3. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos norādītajām Tehniskās specifikācijas prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.4.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos noteiktām prasībām par katru daļu atsevišķi. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.5.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 	viszemāko vienību līgumcenu kopā bez pievienotās vērtības nodokļa katrai daļai 	atsevišķi.

10.6. 	Noteikumu 8.1.punktā minēto apstākļu esamību (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk  tekstā – PIL) 8.2 panta sestā daļa, pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, 	kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši PIL 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu, pasūtītājs:

10.6.1. lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās	daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

10.6.1.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 	dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 	kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

10.6.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.6.2. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās 	pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

10.6.2.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.6.2.2. Informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

10.7. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.8.  Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkuma 	komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda 	piedāvātā pakalpojuma.

10.9. 	Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs noteikumu 	prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa 	uzvarētāju.

10.10. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par 	komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot 	pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

10.11.	Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājam tiesības izvēlēties nākamo pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz ar ko tas tiks pārbaudīts saskaņā ar iepirkuma noteikumu 10.6.punkta nosacījumiem.

11. 	Līguma slēgšanas nosacījumi

11.1. 	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma noteikumu nosacījumiem, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

11.2.  Uzvarētāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ierasties   noslēgt iepirkuma līgumu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka uzvarētājs 	ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

12. 	Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs 	pamatojums.

13. 	Pielikumi

Iepirkuma noteikumi sastādīti un apstiprināti latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām un 4 (četriem) pielikumiem uz 9 (deviņām) lapām, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Piedāvājums iepirkumam;

3.pielikums - Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu); 4.pielikums - Pretendenta veikto darbu pieredzes saraksts.

Pielikums Nr.1

Iepirkumam „Jaunalūksnes pagasta

autoceļu  uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”

(ID Nr. JPP 2014/03)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Jaunalūksnes pagasta  autoceļu uzturēšanas darbi

2014. gada vasaras sezonā”

ID Nr. JPP 2014/03

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Jaunalūksnes pagasta  autoceļu uzturēšanas darbi

2014. gada vasaras sezonā. Iepirkums sadalīts piecās daļās:

1. Iepirkuma 1. daļa – ceļa zīmju uzstādīšana;

2. Iepirkuma 2. daļa - iesēdumu un/vai bedru labošana uz grants seguma ceļiem;

3. Iepirkuma 3. daļa - mehanizēta zāles pļaušana;

4. Iepirkuma 4. daļa - ceļa klātnes planēšana līdz 8 m platumam;

5. Iepirkuma 5. daļa - caurteku uzturēšana.

- Pakalpojumi veicami saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.

- Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

- Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

- Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

- No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, katrai  daļai atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.

- Jaunalūksnes  pagasta  reģistrēto  ceļu  saraksts:

|  | Jaunalūksnes pagasts | km |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upeskakts - Līgotņi | 3.75 |
| 2. | Auseji - Garjuri | 3.55 |
| 3. | Karitāni - Paideri | 3.15 |
| 4. | Kanaviņas - Lejasšķiņķi | 5.55 |
| 5. | Kolberģis - Karitāni | 3.59 |
| 6. | Dudas - Paideri | 4.32 |
| 7. | Kolberģa iekšējie ceļi | 3.00 |
| 8. | Garjuri - Nikolska | 0.60 |
| 9. | Ozoli - Zirnītis | 0.70 |
| 10. | Garjuri - Laški | 2.95 |
| 11. | Bundzene - Matisene | 5.40 |
| 12. | Strunķene - Laines | 2.05 |
| 13. | Mārtiņi - Dainas | 2.00 |
| 14. | Bundzene - Birzmaļi | 1.90 |
| 15. | Jaunzemi - Karitāni | 2.46 |
| 16. | Zariņi - Lenkava | 1.92 |
| 17. | Salņi - Izgāztuve | 0,65 |
| 18. | Ķīvītes - Ilgas | 1.92 |
| 19. | Beja - Cukurkalni | 0.67 |
| Kopā: | 50.13 |

IEPIRKUMA 1. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba nosaukums: Ceļa zīmju uzstādīšana

Prasības darba procesam:

Darbus veikt pēc Pasūtītāja norīkojuma. Nomainot vai no jauna uzstādot stiprinājuma stabus, to atrašanās vietai un garumiem jābūt tādiem, lai piestiprinātās ceļa zīmes, atbilstu LVS 77-1,2,3 un LVS 85 prasībām.

Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā darba teritorijā jābūt pēc iespējas vienādam.

Cinkota metāla cauruļu stiprinājuma veidi gruntī var būt šādi:

1. ar cinkota metāla čaulas 0,8 līdz 0,9 m ievibrēšanas dziļumu gruntī (šo paņēmienu nav ieteicams pielietot no jauna būvētās ceļa zemes klātnes nogāzēs, nenoturīgās gruntīs un tamlīdzīgās vietās),

2. nostiprinot stabu gruntī ar betonu 0,3 m×0,3 m vai ar urbumu ≥0,15 m minimāli 0,80 m dziļumā, stabam jābūt enkurojumam, kam jānodrošina cauruli pret pagriešanos stiprinājumā un izraušanu no tā.

Caurules no augšpuses, aiztaisot ar uzgali, jānodrošina pret atmosfēras nokrišņu iekļūšanu tajās.

Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam :

Ceļa zīmes stabam jābūt vertikālam. Nav pieļaujama staba vai konsoles pagriešana ap asi vai noliekšana no vertikālā stāvokļa. Ceļa zīmju stabu stiprinājumam gruntī jābūt tādam, lai visos gada laikos tas nodrošinātu noturību no vēja un mehāniskas iedarbības.

Mehānismi:

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas darbu Izpildītājs.

IEPIRKUMA 2. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba nosaukums: Iesēdumu un/vai bedru labošana uz grants seguma ceļiem.

Prasības darba procesam:

Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu un/vai bedru likvidēšanai uz grants seguma ceļiem ar pievestu dabīgu grants vai šķembu materiālu.

Iesēdumu un bedrīšu labošanas darbus  uz grants seguma ceļiem veic tā, lai darba dienas beigās uz labojamā grants seguma ceļiem nepaliek bedres, iesēdumi, vaļņi, kaudzes, iestrādājamais maisījums ir jāiestrādā atbilstoši brauktuves šķērsprofilam un garenslīpumam.

Grants seguma ceļos jānodrošinātai virsūdeņu novadīšana uz grāvi.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam :

Pieļaujama dabīga grants vai šķembu materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm. Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu) nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Mehānismi:

Motorgreideris, pašizgāzējmašīnas.

IEPIRKUMA 3. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba uzdevums: Mehanizēta zāles pļaušana

Prasības darba procesam:

Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību. Uzņēmējam, veicot darbus, jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm. Nav pieļaujama nopļautās zāles atrašanās uz ceļa braucamās daļas. Nopļautā zāle nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbu.

Mehānismi: Pašgājēja tehnika vai cita tehnika, kas aprīkota ar iekārtu zāles pļaušanai.

IEPIRKUMA 4. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba uzdevums: Ceļa klātnes planēšana līdz 8 m platumam

Prasības darba procesam:

Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas visā ceļa platumā. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem. Planēšanu veic pie minerālmateriāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam :

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.

Mehānismi:

Izmantojami autogreideri.

IEPIRKUMA 5. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba uzdevums: Caurteku uzturēšana

Prasības darba procesam:

Caurteku uzturēšanas darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas iztīrītu, izremontētu vai uzstādītu:

1.Caurteku tīrīšana, ietver caurtekas un tās ieteces un iztecēs gultnes attīrīšanu no sanesumiem vai aizsērējumiem. Attīrīšanas procesā savāktie gruži, gultnes liekā grunts aizvedami uz izpildītāja atbērtni.

2. Caurteku remonts  ietver caurteku posmu, galasienu, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu caurtekas ietecē un iztecē, to atjaunošana sākotnējā stāvoklī, arī atsevišķu bojāto elementu nomaiņa pret jauniem.

3. caurtekas maiņa ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, pamata būvniecību, caurtekas un galasienu (ja paredzētas) montāža, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu būvniecība caurtekas ietecē un iztecē . Jaunas caurtekas uzstāda atbilstošā diametrā betona (atbilstošas LVS EN 1916) vai polimēru – rievotas polivinilhlorīda (PVC); polietilēna (PE) vai polipropilēna (PP), atbilstošas LVS EN 13476, kuru stiprības klase ir ≥ SN8. Visām metāla savienojumu detaļām jābūt karsti cinkotām.

Caurtekas jāuzstāda pēc individuāla projekta vai lietojami tipveida projekti, iepriekš veicot nepieciešamās piesaistes. Caurteku attīrīšanā izraktā grunts izlīdzināma vai aizvedama uz atbērtni.

Uzbūvēto caurtekas posmu vai galasienu pamata kvalitāte (biezums, dislokācija, sablīvējums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas vai galasienu būvniecības. Uzbūvēto pamatnes un pamatu kvalitātei jāatbilst Ceļu specifikāciju 4 un 5 nodaļas prasībām.

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīmes, dislokācija, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas aizbēršanas:

1. caurtekas garums nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 cm no paredzētā;

2. caurtekas teknes atzīmes nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 mm no paredzētā;

3. caurtekas novietojums plānā nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 10 cm no paredzētā;

4. uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk par ± 10 mm;

5. montāžas spraugas starp dzelzsbetona caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas par 10 mm;

6. dzelzsbetona caurteku posmu saduršuvēm jābūt pārklātām ar līmēto hidroizolāciju divās kārtās, katru caurtekas posmu pārsedzot vismaz 15 cm platumā;

7. polimēru vai metāla caurteku savienojumiem jāatbilst paredzētajam.

Caurtekas jaaizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm. Aizbēršanai caurtekas tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablīvēšanai tieši pie caurtekas. Ja lietoto  ģeotekstilu, jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā to nesabojātu. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurteka ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu.

Prasības izpildītam darbam

Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Galasienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai un darba laikā skartai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā. Jābūt nodrošinātai brīvai ūdens caurtecei un atvadei no caurtekas.

Mehānismi: Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas darbu Izpildītājs.

Pielikums Nr.2

Iepirkumam „Jaunalūksnes pagasta

autoceļu uzturēšanas darbi  2014. gada vasaras sezonā”

(ID Nr. JPP 2014/03)

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

„Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”

(identifikācijas Nr. JPP 2014/03)

- IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

- PIEDĀVĀJUMS

  - Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. JPP 2014/03) noteikumiem, piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvājam veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

  - Apliecinām, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Vienības līgumcena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Iepirkuma 1. daļa - ceļa zīmju uzstādīšana |
| 1. | Stiprinājuma stabu un ceļazīmju uzstādīšana (izmantojot Pasūtītāja nostiprinājuma stabus un ceļazīmes) | 1gb. |  |
| Iepirkuma 2. daļa - iesēdumu un/vai bedru labošana uz grants seguma ceļiem |
| 2. | Iesēdumu un/vai bedru labošana uz grants seguma ceļiem ar dabīgu granti | 1m3 |  |
| 3. | Iesēdumu un/vai bedru labošana uz grants seguma ceļiem ar šķembu maisījumu 0-32mm | 1m3 |  |
| Iepirkuma 3.daļa –mehanizēta zāles pļaušana |
| 4. | Mehanizēta zāles pļaušana | 1 gāj.km |  |
| Iepirkuma 4.daļa – ceļa klātnes planēšana |
| 5. | Ceļa klātnes planēšana | 1 km |  |
| Iepirkuma 5. daļa - caurteku uzturēšana |
| 6. | Caurteku tīrīšana |
| 6.1. | Diametrs 0.8 m | 1 tek. m. |  |
| 6.2. | Diametrs 1.0 m | 1 tek. m. |  |
| 6.3. | Diametrs 1.2 m | 1 tek. m. |  |
| 6.4. | Diametrs 1.5 m | 1 tek. m. |  |
| 7. | Caurteku remonts |  |  |
| 7.1. | Diametrs 0.3 m | 1 tek. m. |  |
| 7.2. | Diametrs 0.5 m | 1 tek. m. |  |
| 7.3. | Diametrs 0.6m | 1 tek. m. |  |
| 7.4. | Diametrs 0.8 m | 1 tek. m. |  |
| 7.5. | Diametrs 1.0 m | 1 tek. m. |  |
| 7.6. | Diametrs 1.2 m | 1 tek. m. |  |
| 7.7. | Diametrs 1.5 m | 1 tek. m. |  |
| 8. | Caurteku nomaiņa |  |  |
| 8.1. | Diametrs 0.3 m | 1 tek. m. |  |
| 8.2. | Diametrs 0.5 m | 1 tek. m. |  |
| 8.3. | Diametrs 0.6m | 1 tek. m. |  |
| 8.4. | Diametrs 0.8 m | 1 tek. m. |  |
| 8.5. | Diametrs 1.0 m | 1 tek. m. |  |
| 8.6. | Diametrs 1.2 m | 1 tek. m. |  |
| 8.7. | Diametrs 1.5 m | 1 tek. m. |  |

  - Apņemamies nodrošināt ceļ satiksmes noteikumu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.

  - Apņemamies izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā noteiktās prasības.

  - Apliecinām, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Paraksttiesīgās personas paraksts:                         __________________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:___________________________________

Uzņēmuma nosaukums:                                        ___________________________________

Pielikums Nr.3

Iepirkumam „Jaunalūksnes pagasta

autoceļu uzturēšanas darbi  2014. gada vasarā”

(ID Nr. JPP 2014/03)

Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts

| Tehnikas vienības nosaukums marka (modelis), valsts reģistrācijas Nr. | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamības apraksts | Iznomātāja nosaukums, adrese, telefona Nr.* | Nomas līguma noslēgšanas datums, Nr.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Tabula jāaizpilda, norādot visu tajā prasīto informāciju!

Informācija jāsniedz par visām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas attiecīgajam iepirkumam, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, kvalitatīvai un tehnoloģiski pareizai darbu izpildei.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

* pēdējās divas kolonas aizpilda, ja nepieciešamās tehnikas vienības tiek nomātas.

Pielikums Nr.4

Iepirkumam „Jaunalūksnes pagasta

autoceļu uzturēšanas darbi  2014. gada vasarā”

(ID Nr. JPP 2014/03)

Pretendenta VEIKTO DARBU  PIEREDZES SARAKSTS

Iepirkums „Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi

2014. gada vasaras sezonā”

(ID Nr. JPP 2014/03)

| Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) | Līguma priekšmets, adrese, summa euro bez PVN | Pakalpojuma īss raksturojums | Līguma darbības laiks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uzsākts | pabeigts |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |