ApstiprinĀTS

Alūksnes novada pašvaldības

Jaunlaicenes pagasta pārvaldes

iepirkuma komisijas

24.09.2015. sēdē,

protokols Nr.12

#### ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

#### JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDES

Iepirkuma

Alūksnes novada pašvaldības JAUNLAICENES PAGASTA AUTOCEĻU uzturēšana 2015./2016.gada ziemas sezonā”

(identifikācijas Nr. JPP 2015/5)

NoLIKUMS

(IEPIRKUMS TIEK VEIKTS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82. PANTA KĀRTĪBĀ)

ALŪKSNES NOVADA JAUNLAICENES PAGASTĀ

2015

Vispārīgie noteikumi

1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2015/5

2. Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336

Reģistrācijas kods: 90009489925

Tālruņa numurs: 64381146,

Faksa numurs: 64381146

e-pasta adrese: jaunlaicene@aluksne.lv

3. Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikuma noteikto kārtību.

4. Iepirkuma priekšmets

4.1. Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2015./2016.gada ziemas sezonā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

4.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) iepirkuma daļās. Iepirkuma līgumu pasūtītājs slēgs par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

4.3. CPV kods: 90620000-9 (sniega tīrīšanas pakalpojumi), 90610000-6 (ielu tīrīšanas un slaucīšanas pakalpojumi).

4.4. Pretendenti var iesniegt piedāvājumu uz vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Ja pretendents piesakās uz vairākām daļām, jāievēro nosacījums par atsevišķas tehnikas vienības nodrošinājumu katrai iepirkuma daļai.

4.5. Iepirkuma priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk, kā arī nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļas apjomu. Šādus piedāvājumus Pasūtītājs noraidīs ņemot vērā darba specifiku.

4.6. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.7. Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu līgumā paredzēto summu. Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā samazināt darbu apjomu no attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjoma naudas izteiksmē vai vispār neuzdot darbus.

4.8. Pakalpojumi veicami saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti ņemot  vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu.

4.9. Paredzamais līguma izpildes laiks ir 7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

4.10. Līguma izpildes vieta Alūksnes novada Jaunlaicenes pagasta administratīvā teritorija.

4.11. Pakalpojumu  apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, piemērojot pretendenta iesniegtā  finanšu piedāvājuma datus.

4.12. Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas dienas.

5.   Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un to saņemšana

5.1. 	Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00 Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldē, „Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3. 	Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 12.oktobrim, plkst.10.00, Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldē, „Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā,                 LV-4336. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. 	Visi piedāvājumi, kas Jaunlaicenes pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2015./2016.gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr. JPP 2015/5). nosaukums Neatvērt līdz 2015.gada 12.oktobrim, plkst.10.00. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2. Piedāvājumu var iesniegt par visām iepirkuma priekšmeta daļām vai par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi, bet par pilnu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un to ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, tāpat noradāms šī pārstāvja paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās pirmās lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”, kopijas pareizībai jābūt apliecinātai ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem „KOPIJA PAREIZA”, kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot organizācijas nosaukumu), personiskajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam, kā arī zīmoga nospiedumam. Dokumenta kopijas pareizību ar savu parakstu apliecina organizācijas vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona.

7.5. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (3.pielikums „Piedāvājuma forma”).

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. 	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2.	ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3.	uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 8.1.1. un 8.1.2. punktā minētie nosacījumi.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

8.2.1. 	Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai iepirkumā, saskaņā ar noteikumu 3.pielikumu  (pielikuma formu mainīt nedrīkst);

8.2.2. 	Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.

8.2.3.  Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz visām iepirkuma priekšmeta daļām, jānodrošina tāds tehnikas vienību skaits, lai nodrošinātu Alūksnes novada Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšanu visām iepirkuma priekšmeta daļām vienlaicīgi;

8.2.4. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka ir iepazinies ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), izprot tās būtību un apņemas pilnībā nodrošināt iepirkumā minētās prasības pilnā apjomā un noteiktos termiņos.

8.2.5. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas un personāls, kas nepieciešams iepirkuma priekšmeta sekmīgai izpildei atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām.

8.2.6. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendentam pēdējo 2 (divu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze šāda pakalpojuma izpildē (2.pielikums)

8.2.7. 	Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs pilnvarojums.

9. Piedāvājuma cena un valūta

9.1. 	Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

9.2. 	Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9.3. 	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, transporta, materiālu, nodokļu, piedāvātās atlaides un citas izmaksas u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā paredzētā pakalpojuma izpildi.

9.4.	Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 3.pielikuma „Piedāvājuma forma” 3.2.punktā.

9.5.	Iepirkumu komisija piedāvājuma katru daļu vērtēs atsevišķi. Iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta katras daļas finanšu piedāvājumā (3.pielikums „Piedāvājuma forma” 3.2.punkts) norādīto cenu kopsummu bez pievienotās vērtības nodokļa. Iepirkuma līgums tiks slēgts par katras daļas kopējo ikdienas uzturēšanas darbu izpildei paredzamo summu.

10. Informācijas sniegšana

10.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

10.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvalde, „Ezerrozēs”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, pa e-pastu jaunlaicene@aluksne.lv.

10.3. Kontaktpersona par iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmetu Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Judīte Kaktiņa, tālrunis 29489910, e-pasts: judite.kaktina@aluksne.lv vai jaunlaicene@aluksne.lv

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendenti (un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs  katras daļas piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs katras iepirkuma daļas piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.4. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs katras daļas piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.5.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs katras daļas piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumu noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

11.6.	No katras daļas piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

11.7. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.8. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

11.9.	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

11.10.	Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Līguma slēgšana

Ar iepirkuma uzvarētāju, par katru daļu atsevišķi, tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai, pretendenta piedāvājumam un pasūtītāja budžeta iespējām.

13. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

„Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu

uzturēšana 2015./2016. gada ziemas sezonā”

tehniskā specifikācija

„Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu

uzturēšana 2015./2016. gada ziemas sezonā”

(identifikācijas Nr. JPP 2015/5)

Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz visām iepirkuma priekšmeta daļām, jānodrošina tāds tehnikas vienību skaits, lai nodrošinātu Alūksnes novada Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšanu visām iepirkuma priekšmeta daļām vienlaicīgi

- Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega (iepirkuma I un II daļa)

  - Tehnikas prasības

| Rādītājs | Pieprasījums |
| --- | --- |
| Tehnikas modelis | riteņtraktors |
| Traktora jauda | Ne zemāka par 80 Zs |
| Traktora darba ātrums | Ne mazāks kā 10 km/h |
| Traktora pārbrauciena ātrums | Ne mazāks kā 20 km/h |
| Tehnikas lāpsta | Universāla |
| Darba platums | ne mazāks par 2.5m |
| Iepriekšējā darba pieredze sniega tīrīšanā apdzīvotās vietās | Ne mazāka kā 2 gadi |

  - Veicot darbu ievērot  autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas „Autoceļu attīrīšana no irdena sniega” prasības:

A. Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi, ceļa paplašinājumus un nomales no sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus uz Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļiem Jaunlaicenes pagasta administratīvajā teritorijā.

B. Mērvienība:

Autoceļa atbrīvošana no sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

C. Darba apraksts:

1. pēc pasūtītāja pieprasījuma darbus uzsākt 2 stundu laikā;

2. veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana;

3. pārbrauciens līdz darba vietai;

4. brauktuves un nomaļu attīrīšana no sniega;

5. pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē;

6.pasūtītāja informēšana par paveiktajiem darbiem.

D. Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no sniega attīrīšanu veic ar tehniku, kas aprīkota ar šim darbam paredzēto aprīkojumu.

E. Darba izpilde:

Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

F. Prasības izpildītam darbam:

1. jābūt attīrītam visam brauktuves platumam, kas noteikts nolikumā, vietās, kurās nav iespējams attiecīgo ceļa platumu nodrošināt, veidojamas „kabatas”, tīrāmajam autoceļam pieguļošo iebrauktuvju un izbrauktuvju attīrīšana no sniega vaļņa;

2. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās piebraukta sniega vai ledus segas biezums nebūtu lielāks par 10 cm;

3. krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes;

4. pieļaujamas tikai līdz 4 cm dziļas risas.

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pasūtītājs izpildīto darbu kontrolē visā autoceļa garumā, neatbilstības gadījumā uzņēmējs veic pasākumus prasību nodrošināšanai.

  - Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu saraksts:

    - I daļa „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemas sezonā”

| Nr. p.k. | Pagasta autoceļu | Garums | Ceļa platums | Klase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums | km |  |  |
| 1. | Jaunlaicene-Jānīši-Balti | 4.01 | 6 | A |
| 2. | Lucka-Šļukums-Stiliņi-Rēveļi(melnais segums) | 1.00 | 6 | A |
| 3. | Lucka-Šļukums-Stiliņi-Rēveļi | 1.94 | 6 | A |
| 4. | Igrēni-Pilskalni | 0,90 | 5 | C |
| 5. | Auguļi-Apes robeža | 1.40 | 4 | C |
| 6. | Auguļi-Jenši | 1,20 | 5 | C |
| 7. | Šļukums-Auguli | 2.54 | 6 | B |
| 8. | Šļukums-Auguļi | 0.74 | 5 | B |
| 9. | Klincu ceļš | 1.03 | 4 | C |
|  | Kopā: | 14.76 |  |  |

    - II daļa „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemas sezonā”

| Nr. | Pagasta autoceļu | Garums | Ceļa platums | Klase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums | km |  |  |
| 1. | Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja | 2,82 | 6 | A |
| 2. | Vēciņi-Brieži | 1,69 | 5 | B |
| 3. | Āres-Kundziņi-Vidzemes šos. | 2,06 | 5 | A |
| 4. | Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns | 4.17 | 6 | A |
| 5. | Karvas ceļš-Vecrullīši | 0,61 | 4 | C |
| 6. | Jaunlaicene-Kambari-Grūbe | 1,23 | 4 | C |
| 7. | Majorskola-Vārņi | 2,45 | 4 | B |
| 8. | Vidzemes šoseja-Apukalns | 0,80 | 6 | B |
| 9. | Vidzemes šoseja-Apukalns | 0,11 | 5 | B |
| 10. | Lucka-Noras | 1,23 | 5 | C |
| 11. | Dienvidu iela-Attīrīšanas iek. | 0,31 | 5 | C |
| 12. | Auziņas-Ausmas | 0,28 | 6 | A |
| 13. | Centrs-Līgotņi | 0,18 | 6 | A |
| 14. | Centrs-Dravnieki | 0,10 | 6 | A |
| 15. | Jaunauguļi-Luguži | 0,78 | 4 | C |
| 16. | Dienvidu iela | 1.06 | 5 | A |
| 17. | Darbnīcu pievadceļš | 0.08 | 6 | B |
|  | Kopā: | 19.96 |  |  |

- SLĪDAMĪBAS SAMAZINĀŠANA uz Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļiem AR TRANSPORTA UN KAISĀMĀ MATERIĀLA PAKALPOJUMIEM (iepirkuma III daļa)

  - Veicot darbu ievērot autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas prasības:

  - Slīdamības samazināšana ar smilti (kaisa vienā virzienā)

A. Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei;

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar kaisāmo materiālu;

5. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Dabiskas izcelsmes smilts.

Sagatavots minerālais materiāls ar graudiņu izmēru d ≥1mm un D≥6,3 mm,  drupināto daļiņu procentuālais daudzums 50-100%. Smalko daļiņu maksimālā vērtība, kas iziet cauri sietam 0,063 mm, ≤ 4.%.

Kaisāmā materiālā nedrīkst būt sasaluši gabali.

E. Iekārtas:

Smilts šķembu kaisīšanai izmanto tehniku aprīkotu ar kaisītāju un sniega lāpstu (ām). Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.

F. Darba izpilde:

- Kaisīšanu ar smilti vai šķembiņām pielieto autoceļa braucamās daļas kaisīšanai‚ ja uz tās parādās piebraukts sniegs‚ kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai‚ ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.

- Vienmērīgi jāizkaisa 0‚5 m3 minerālā materiāla uz 1km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/h. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

- Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam:

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6,3 mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

  - Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu saraksts:

    - III daļa „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2015./2016. gada ziemas sezonā (kaisa vienā virzienā)

| Nr. p.k. | Pagasta autoceļu | Garums | Ceļa platums | Klase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums | km |  |  |
| 1. | Jaunlaicene-Jānīši-Balti | 4.01 | 6 | A |
| 2. | Lucka-Šļukums-Stiliņi-Rēveļi | 1.00 | 6 | A |
| 3. | Lucka-Šļukums-Stiliņi-Rēveļi | 1.94 | 6 | A |
| 4. | Igrēni-Pilskalni | 0,90 | 5 | C |
| 5. | Auguļi-Jenši | 1,20 | 5 | C |
| 6. | Šļukums-Auguli | 2.54 | 6 | B |
| 7. | Šļukums-Auguļi | 0.74 | 5 | B |
| 8. | Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja | 2,82 | 6 | A |
| 9. | Vēciņi-Brieži | 1,69 | 5 | B |
| 10. | Āres-Kundziņi-Vidzemes šos. | 2,06 | 5 | A |
| 11. | Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns | 4.17 | 6 | A |
| 12. | Karvas ceļš-Vecrullīši | 0,61 | 4 | C |
| 13. | Jaunlaicene-Kambari-Grūbe | 1,23 | 4 | C |
| 14. | Majorskola-Vārņi | 2,45 | 4 | B |
| 15. | Vidzemes šoseja-Apukalns | 0,80 | 6 | B |
| 16. | Vidzemes šoseja-Apukalns | 0,11 | 5 | B |
| 17. | Dienvidu iela-Attīrīšanas iek. | 0,31 | 5 | C |
| 18. | Auziņas-Ausmas | 0,28 | 6 | A |
| 19. | Centrs-Līgotņi | 0,18 | 6 | A |
| 20. | Centrs-Dravnieki | 0,10 | 6 | A |
| 21. | Jaunauguļi-Luguži | 0,78 | 4 | C |
| 22. | Dienvidu iela | 1.06 | 5 | A |
|  | Kopā: | 30.98 |  |  |

2.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

„Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu

uzturēšana 2015./2016. gada ziemas sezonā”

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

| N.p.k. | Klienta nosaukums | Pakalpojuma nosaukums | Periods, kurā pakalpojums sniegts (gads) | Kontaktpersona, tās tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

                - ________________________________ ___________________      __________________

(Pretendenta paraksttiesīgās personas nosaukums)                       (paraksts)	              (vārds, uzvārds)

__________________________

(Dokumenta aizpildīšanas datums)		                      z.v.

3.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

„Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu

uzturēšana 2015./2016. gada ziemas sezonā”

PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMAm „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2015./2016. gada ziemas sezonā”

(identifikācijas Nr. JPP 2015/5)

# 1.	IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# 2.	KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

# 3.	PIEDĀVĀJUMS

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2015./2016. gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr.JPP 2015/5) nolikumu, Tehnisko specifikāciju un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi. Mēs piedāvājam veikt Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšanu, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

Pretendenta tehniskās iespējas

| Piedāvātā tehnika pakalpojuma sniegšanai | Notīrītās joslas platums vienā braucienā | Tehnikas izgatavošanas gads, jauda | Tehnikas tehniskais stāvoklis (tehniskās skates datums) | Piederība (īpašumā/nomā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Uzrādāmas tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei)

3.2. Finanšu piedāvājums.

Mēs piedāvājam veikt Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšanas  pakalpojumus par šādu vienību līgumcenām:

3.2.1. I daļa „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšanu 2015./ 2016. gada ziemas sezonā”

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības izmaksas EUR | Kopējās izmaksas EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | autoceļu attīrīšana no sniega ieskaitot autoceļam pieguļošās iebrauktuves, izbrauktuves un pārbraucienus | km | 14.76 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ BEZ PVN: |  |
|  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  | KOPĀ: |  |

3.2.2. II daļa „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšanu 2015./ 2016. gada ziemas sezonā”

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības izmaksas EUR | Kopējās izmaksas EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | autoceļu attīrīšana no sniega ieskaitot autoceļam pieguļošās iebrauktuves, izbrauktuves un pārbraucienus | km | 19.96 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ BEZ PVN: |  |
|  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |

3.2.3. III daļa „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšanu 2015./ 2016. gada ziemas sezonā”

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības izmaksas EUR | Kopējās izmaksas EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slīdamības samazināšana ar transporta un kaisāmā materiāla (smilts) pakalpojumu | km | 30.98 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ BEZ PVN: |  |
|  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |

Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas ar piedāvājuma realizēšanu saistītās izmaksas, kā arī visi Latvijas Republikas paredzētie nodokļi, ka mūsu rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, lai sniegtu pakalpojumus.

3.3. Apliecinām, ka darbus veiksim saskaņā ar:

3.3.1. šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām.

3.3.2. Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

3.3.3. Apņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.

3.3.4. Piekrītam rēķinu apmaksas nosacījumiem, saskaņā ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega ziemas sezonā atbilstoši ikdienas A, B un C klasēm” (identifikācijas Nr. JPP 2015/5) noteikumu 4.13. punktu: „Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas dienas.”

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |