|  | ApstiprinĀTS Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas 10.03.2016. sēdē, protokols Nr.1. |
| --- | --- |

#### ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

#### ANNAS PAGASTA PĀRVALDES

IEPIRKUMA

„Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu  uzturēšana”

(identifikācijas Nr. APP 2016/1)

NOLIKUMS

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA

82. PANTa kārtībā)

Alūksnes novada ANNAS pagastā

2016

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

# Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija Nr. APP 2016/1

- Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ANNAS PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV - 4341

Reģistrācijas kods:90009200115

Tālruņa numurs: 64381660

Faksa numurs: 64381659

e-pasta adrese: annas.pagasts@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Vija ZAĶE, tālr. 22042791, e-pasta adrese vija.zake@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Māris  SKUNSTIŅŠ, tālr.26340052

3. 	Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

4. 	Iepirkuma priekšmets

4.1.	Iepirkuma priekšmets ir Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Iepirkums tiek dalīts daļās (lotēs), vērtējot katru daļu atsevišķi.

4.2.   CPV kods 50230000-6.

4.3. 	Līguma izpildes vieta Annas pagasts, Alūksnes novads.

4.4.	Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

## 5. 	Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana

5.1. 	Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00 Annas pagasta pārvaldē „Smiltīs”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4341 līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3.	Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. 	Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. 	Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 21.martam, plkst.900, Annas pagasta pārvaldē, „Smiltīs”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4341. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. 	Visi piedāvājumi, kas Annas pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. 	Piedāvājuma noformēšana

7.1.	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana ” (identifikācijas Nr. APP 2016/1). Neatvērt līdz 2016.gada 21.martam, plkst.900”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2.  Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.  Piedāvājumu drīkst iesniegt pēc izvēles par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu, t.i.,  Pretendentam ir jāpiedāvā visas attiecīgās iepirkuma daļas pozīcijas un apjomi  pilnā apmērā. Piedāvājumi ar nepilnīgi piedāvātām attiecīgās daļas pozīcijām un apjomiem netiks vērtēti.

7.3. 	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamā aukla nostiprināma ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauraukloto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona. Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu  atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

8.1.2.	Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8.1.3.	Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

8.2.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Piedāvājums iepirkumam” (piedāvājuma veidlapas formu mainīt nedrīkst).

8.2.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā: http://www.ur.gov.lv. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgā reģistrā.

8.2.3. Pretendents iesniedz informāciju, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidlapai (3.pielikums).

8.2.4. 	Pretendentam jābūt pieredzei autoceļu uzturēšanas darbu veikšanā (iepirkuma daļās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 minētajos darbos.) Jāiesniedz pēdējos 3 (trīs) gados un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim veikto nozīmīgāko vismaz 2 (divu) šim iepirkumam atbilstošu darbu saraksts, kuros Pretendents piedalījies, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidlapai (2.pielikums).

8.2.5. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoša pilnvaras kopija.

  - Tehniskais piedāvājums

8.3.1. Pretendentiem ir jānodrošina pakalpojuma sniegšana, precīzi ievērojot Tehniskās specifikācijas ( 1.pielikums) prasības, jābūt pieejamiem atbilstošiem  resursiem (darbiniekiem, iekārtām un materiāliem), kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai bez ierobežojumiem, ievērojot tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasības. Jāiesniedz apliecinājums brīvā formā.

8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta

8.4.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un aizpildot nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 2.2. punktā iekļauto tabulu.

8.4.2. Finanšu piedāvājumā katrai daļai jānorāda vienas vienības cena euro (EUR) bez PVN, kā arī kopējā summa bez PVN un kopējā summa ar PVN.

### Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi.

    - Piedāvājumā cenas un summas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Līgumcena tiek fiksēta nemainīga uz visu pakalpojuma izpildes laiku, un netiks pārrēķināta.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvāto kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa  katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

9. Informācijas sniegšana

9.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

9.2.		Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Annas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai rakstiski pa pastu, adrese „Smiltis”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4341, vai pa e-pastu annas.pagasts@aluksne.lv .

10.Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

10.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām iepirkuma noteikumos norādītajām prasībām. Ja pretendents nav sniedzis pieprasīto informāciju vai dokumentus, pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju,  pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendenti (un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā."

10.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.4.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.5. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām (tehniskajam piedāvājumam). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.6.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.7.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, komisija katrai iepirkuma daļai atsevišķi izvēlēsies piedāvājumu  ar viszemāko cenu (viszemāko kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa).

10.8. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents (un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.8.1. Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats ir pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.9. Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkuma komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda piedāvātā pakalpojuma.

10.10. 	Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju.

10.11. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

10.12.	Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājam tiesības izvēlēties nākamā pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz ar ko tas tiks pārbaudīts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.8.punkta nosacījumiem.

11. 	Līguma slēgšanas nosacījumi

11.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

Darbu apjoms var tikt samazināts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

11.2. 	 Uzvarētāja pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas  (uzaicinājums tiks nosūtīts pa faksu vai e-pastu) ierasties noslēgt iepirkuma līgumu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka uzvarētājs ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākošo iepirkuma nolikumam atbilstošu pretendentu ar zemāko cenu.

11.3. Ar katras iepirkuma daļas uzvarētāju tiks slēgts atsevišķs līgums, saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto līguma paraugu. Ja viens pretendents ir uzvarējis vairākās iepirkuma daļās, ar pretendentu var tikt slēgts viens apvienots kopējs līgums, saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto līguma paraugu,  līguma 1.1. punktā atsevišķi fiksējot katras daļas cenas un summas.

11.4. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

12. 	Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

13. 	Pielikumi

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 22 (divdesmit divām) lapām un 5 (pieciem) pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija

2. pielikums – Pretendenta veikto darbu pieredzes saraksts;

3. pielikums – Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts;

4. pielikums – Piedāvājums iepirkumam;

5. pielikums -  Līguma paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības

Annas pagasta

autoceļu uzturēšana”

(ID Nr. APP 2016/1)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta  autoceļu uzturēšana”

ID Nr. APP 2016/1

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Annas pagasta  autoceļu uzturēšanas darbiem. Iepirkums sadalīts sešās daļās:

1. daļa – ceļa klātnes planēšana ( tehn.spec.4.2.1)

2. daļa -  mehanizēta zāles pļaušana (tehn.spec. 5.6.2)

3. daļa -  iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grants ceļos (tehn.spec.4.2.4.)

4. daļa –  bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju (tehn. spec.4.1.2.3.)

5. daļa - caurteku uzturēšana:

5.1. bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa (tehn.spec. 2.2.2.2.)

6.daļa  - Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni (tehn.spec. 5.2.4.)

- Pakalpojumi veicami, saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti, ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.

- Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

- Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

- Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

- No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar kopējo zemāko cenu bez PVN katrai  daļai atsevišķi, atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.

- Visi pakalpojuma izpildei nepieciešamie materiāli ir sertificēti.

- Pretendentam ir atbilstošs aprīkojums, tehnika, iekārtas attiecīgo darbu veikšanai precīzai tehniskās specifikācijas prasību izpildei.

- Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldībā apstiprinātām ceļu uzturēšanas tehniskajām specifikācijām (rīkojums Nr. ANP/1-6/15/74 no 02.03.2015.)

- Annas  pagasta  reģistrēto  ceļu  saraksts:

| Nr. p.k. | Pagasta autoceļu nosaukums | Uzturēšanas posms | Garums km | Ceļa platums m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | no km | līdz km |  |  |
| 1. | Veršas – Veršu izgāztuve | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 9 |
| 2. | Anna – Teikas | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 10 |
| 3. | Anna – Varžupuriņš | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 10 |
| 4. | Anna - Kantorkrogs | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 10 |
| 5. | Kalnāji – Kantorkrogs | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 10 |
| 6. | Tarlapi – Kazradzi | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 10 |
| 7. | Grēveles – Lejas | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 10 |
| 8. | Atte – Lejas | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 10 |
| 9. | Atte – muzejs | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 10 |
| 10. | Teikas – Vējiņi | 0.00 | 2.345 | 2.345 | 10 |
| 11. | Kalnciems – Polsas – Ūsiņi | 0.00 | 1.439 | 1.439 | 6 |
| 12. | Azandas - Āmaņi | 0.00 | 1.284 | 1.284 | 6 |
| 13. | Jaunsmiķi – Grēveles | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 6 |
| 14. | Kalēji– Kadilas | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 8 |
| 15. | Kociņi– Dacvari | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 4 |
| 16. | Grantskalni– Lupatas | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 10 |
| 17. | Mūrnieki– Endzeliņi– Ērcene | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 5 |
| 18. | Karjera- Ezeriņi | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 5 |
| 19. | Upītes- Prēdeļi | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5 |
| 20. | Dimanti- Dālderi | 0.00 | 0.292 | 0.292 | 6 |
| 21. | Silmaču 2 – Nākotnes 21 | 0.00 | 0.366 | 0.366 | 6 |
| 22. | Lazdas – Sprekstes | 0.00 | 0.616 | 0.616 | 6 |
| 23. | Bērzi – Nākotnes | 0.00 | 0.295 | 0.295 | 5 |
| 24. | Kamenes – Daugavas | 0.00 | 0.196 | 0.196 | 4 |
| 25. | Annas skola - Halle - Liedes | 0.00 | 0.404 | 0.404 | 6 |
| 26. | Silmaču iela | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 6 |
| 27. | Nākotnes iela | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 6 |
| kopā | 36.037 |  |

IEPIRKUMA 1. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ceļa klātnes planēšana (4.2.1.)

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ceļa klātnes planēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Mehānismi:

Izmantojami autogreideri.

IEPIRKUMA 2.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mehanizēta zāles pļaušana (5.6.2.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Zāles pļaušana;

3. Nopļautās zāles izkliedēšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

IEPIRKUMA 3. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos (4.2.4.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī  kubikmetros (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4. Seguma planēšana (profilēšana);

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

IEPIRKUMA 4. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju (4.1.2.3.)

A. Mērķis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa  palīdzību;

4. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;

5. Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;

6. Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;

7. Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;

8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92 prasībām atbilstoša bitumena   emulsija ar  bitumena  saturu virs  58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R. Bitumena emulsijas patēriņš - 0,012 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D ≤16 mm.

Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043

Minerālā materiāla patēriņš - 0,068 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Aizpildīto bedrīšu pārbēršanai pielietojams minerālmateriāls, kura īpašības atbilst šādām prasībām:

materiāla lielākās daļiņas izmērs D ≤8 mm,

cauri 0,063 mm sietam izsijātā materiāla daudzums ≤ 3 %.

Minerālā materiāla patēriņš pārbēršanai - 0,003 t/m2.

E. Iekārtas:

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

F. Darba izpilde:

Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par +5ºC.

Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem  un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 50ºC līdz 70ºC. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km/h un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr. 116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pēc ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

G. Prasības izpildītam darbam:

Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par + 8 mm.

Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt  brīva  saistviela un brīvs minerālais materiāls.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē izlietotās emulsijas un šķembu daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās emulsijas daudzuma aprēķina  aizpildīto bedrīšu laukumu.

Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir uzņēmējam jānovērš - nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

IEPIRKUMA 5. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

BOJĀTO PLASTMASAS CAURTEKU POSMU NOMAIŅA (2.2.2.2.)

A. Mērķis :

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:

Pārbrauciens līdz darba vietai;

Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

Caurtekas posma nomaiņa;.

Darba vietas norobežojuma noņemšana;

Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji” vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda - Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m2).

Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,18 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts ) pamatam = 0,22 m3;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

cauruļu posmiem;

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma);

Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

Pamata vizuāla pārbaude;

Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

Segas konstrukcijas atjaunošana;

Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt.) jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

G. Prasības  izpildītam darbam:

Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas.

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte ( teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.

Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

IEPIRKUMA 6.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

CEĻA SĀNGRĀVJU TĪRĪŠANA AR EKSKAVATORU, IEKRAUJOT GRUNTI TRANSPORTĀ UN AIZVEDOT UZ ATBĒRTNI  (5.2.4.)

A. Mērķis:

Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra izraktās un aizvestās grunts apjoms (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa sāngrāvja nospraušana;

4.Grunts izstrāde sāngrāvī, izveidojot profilu un garenslīpumu un iekraušana transporta līdzekļos;

5. Grunts aizvešana uz atbērtni;

6. Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kurš aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu kausu.

Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.

Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta un grāvja tīrīšanas iekārta darba procesā pārvietojas pa šo segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar pneimoriepām, turklāt mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt tieši uz bituminētā seguma, bet jāizmanto koka, vai līdzīga materiāla paliktņi, biezumā ne mazāk kā 10 cm, ar laukumu ne mazāku kā 0,4 m×.

Grunts transportēšanai pielietojams autotransports, vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai.

F. Darba izpilde:

Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu

Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam.

No sāngrāvja izraktā grunts jāiekrauj autotransportā un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.

Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5

Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

Pieļaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.

Grāvja dziļumam jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā 0,3 m zem salizturīgā slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

Ja grāvja garenkritums ir no 3 % līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, atbilstoši specifikācijām 5.2.5. vai 5.2.6. Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem

Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

Pielikums Nr.2

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības

Annas pagasta

autoceļu uzturēšana”

(ID Nr. APP 2016/1)

Pretendenta VEIKTO DARBU  PIEREDZES SARAKSTS

Iepirkums „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana”

(ID Nr. APP 2016/1)

| Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) | Līguma numurs, līguma nosaukums, līguma summa euro bez PVN | Pakalpojuma īss raksturojums (līguma ietvaros veiktie darbi) | Līguma darbības laiks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uzsākts | pabeigts |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Pielikums Nr.3

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta

autoceļu uzturēšana”

(ID Nr. APP 2016/1)

Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts

| Tehnikas vienības nosaukums marka (modelis), valsts reģistrācijas Nr. | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamības apraksts | Iznomātāja nosaukums, adrese, telefona Nr.* | Nomas līguma noslēgšanas datums, Nr.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Tabula jāaizpilda, norādot visu tajā prasīto informāciju!

Informācija jāsniedz par visām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas attiecīgajam iepirkumam, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, kvalitatīvai un tehnoloģiski pareizai darbu izpildei.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

* pēdējās divas kolonas aizpilda, ja nepieciešamās tehnikas vienības tiek nomātas.

Pielikums Nr.4

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta

autoceļu  uzturēšana”

(ID Nr. APP 2016/1)

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

„Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana”

(identifikācijas Nr. APP 2016/1)

- IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

- PIEDĀVĀJUMS

  - Apstiprinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana” (identifikācijas Nr. APP 2016/1) noteikumiem, piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvāju veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

  - Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas mērvienī bas līgumcena, EUR bez PVN | Summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bez PVN | Ar PVN |
| Iepirkuma 1. daļa |
| 1. | Ceļa klātnes planēšana | pārg.km | 290 |  |  |  |
| Iepirkuma 2. daļa |
| 2. | Mehanizēta zāles pļaušana | pārg.km | 210 |  |  |  |
| Iepirkuma 3.daļa |
| 3. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos | m 3 | 150 |  |  |  |
| Iepirkuma 4.daļa |
| 4. | Asfalta seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 50 |  |  |  |
| Iepirkuma 5. daļa |
| 5. | Caurteku uzturēšana: |  |
| 5.1. | Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.5 m | tek.m. | 16 |  |  |  |
| 5.2. | Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.4 m | tek.m. | 16 |  |  |  |
| Iepirkuma 6. daļa |
| 6.1. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni | m3 | 50 |  |  |  |

  - Apņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.

  - Izprotu un apņemos precīzi izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

  - Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Paraksttiesīgās personas paraksts:                         __________________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:___________________________________

Uzņēmuma nosaukums:                                        ___________________________________

Pielikums Nr.5

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta

autoceļu  uzturēšana”

(ID Nr. APP 2016/1)

LĪGUMS Nr.ASPP/1-9/16/__

Par  Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta  autoceļu uzturēšanu

Alūksnes novada Annas pagastā 		                     2016.gada

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr.90000018622, juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301, iestāde Annas pagasta pārvalde, Reģ. Nr., 90009200115, juridiskā adrese “Smiltis”, Anna, Annas  pagasts, Alūksnes novads, LV- 4341,  kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Nolikuma 122.punktu, rīkojas Annas pagasta pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova, turpmāk līguma tekstā saukta– Pasūtītājs, no vienas puses,

un

-------------, reģ.Nr., juridiskā adrese:     , kura vārdā,     ,  rīkojas     , no otras puses, turpmāk līguma tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS,  PASŪTĪTĀJS UN IZPILDĪTĀJS – turpmāk tekstā saukti:

“PUSES”, pamatojoties uz iepirkuma „ Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu  uzturēšana”, identifikācijas Nr. APP2016/1,  rezultātiem noslēdz līgumu par sekojošo:

LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām un ceļu sarakstu (Pielikums Nr.1), un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā ( Pielikums Nr.2), vadoties pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar savu darbaspēku un tehniku, apņemas Annas pagasta teritorijā veikt šādus reģistrēto ceļu uzturēšanas darbus:

| Iepirkuma daļas Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vien. Cena bez PVN, EUR | Summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 1 . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā |  |  |

turpmāk tekstā saukti „DARBI”, par kopējo summu      bez PVN  EUR( summa vārdiem).

  - PASŪTĪTĀJS apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt IZPILDĪTĀJAM par faktiski paveiktajiem darbiem.

  - Veicot darbus, IZPILDĪTĀJAM ir saistoši:

šis līgums,

Tehniskās specifikācijas prasības, darbu izmaksu vienību cenas un citi nosacījumi saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu  iepirkumā „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta ceļu autoceļu uzturēšana ” Nr. APP2016/1

  - Ievērojot Pasūtītāja finanšu iespējas, līguma Darbu apjoms pozīcijās var tikt mainīts, kā arī var tikt samazināts līguma kopējais apjoms.

APMAKSAS KĀRTĪBA

  - Darba samaksa notiek šādā secībā:

    - Samaksa par Darbu tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc darbu veikšanas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto un Pasūtītāja apstiprināto faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

    - Maksājums tiek veikts uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu.

PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par padarīto darbu šajā līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar izpildītā darba kvalitāti, tad tas ir tiesīgs pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu PUŠU saskaņotā termiņā.

  - Jebkuri darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu PUŠU pārstāvji.

IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - IZPILDĪTĀJS apņemas:

Veikt Annas pagasta  pārvaldes reģistrēto autoceļu  uzturēšanas darbus saskaņā ar iepirkuma      „ Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana” Nr. APP2016/1 Tehnisko specifikāciju un iepirkuma piedāvājumā minētajiem nosacījumiem.

DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

  - Darbu pieņemšana – nodošana notiek saskaņā ar Līguma dokumentāciju, noteiktajos termiņos.

  - Izpildīto darbu pieņemšanai tiek sastādīts kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski veikto darbu apjomi.

  - PASŪTĪTĀJS 5 darba dienu laikā izskata faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktus. Pozitīva rezultāta gadījumā tos paraksta un atgriež IZPILDĪTĀJAM. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunus termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

  - Šī līguma iepriekšējā punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic par saviem līdzekļiem.

DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

  - IZPILDĪTĀJAM darbu izpilde jāuzsāk 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, ja PASŪTĪTĀJS nav noteicis citu termiņu.

  - PASŪTĪTĀJS darbu pasūtīšanai var izmantot gan elektroniskos komunikācijas līdzekļus, gan var veikt pasūtījumu mutiskā formā.

  - IZPILDĪTĀJS var veikt un PASŪTĪTĀJS apmaksās tikai PASŪTĪTĀJA norādītos darbus.

PUŠU ATBILDĪBA

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu un darbinieku kvalifikāciju.

  - Par šī līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un / vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, karadarbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU saprātīgai kontrolei.

  - PUSEI, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos jāinformē otra PUSE 5 dienu laikā no nepārvaramās varas iestāšanās brīža. Termiņa neievērošanas gadījumā PUSE, kuras darbību traucē nepārvaramās varas apstākļi, zaudē tiesības uz tiem atsaukties.

PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuras pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES iesniedz rakstveidā.

  - Gadījumā, ja par piestādīto pretenziju, kas saistīts ar darbu kvalitāti, PUŠU starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, PUSES vienojas par neatkarīga eksperta pieaicināšanu.

TERMIŅI

Līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši, sākot no tā parakstīšanas dienas.

Līguma grozīšana, LAUŠANA

  - PUSES ir tiesīgas izdarīt grozījumus līguma noteikumos savstarpēji par to vienojoties.

  - Visi šī līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti rakstveidā, un abas PUSES tos būs parakstījušas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 10  dienas iepriekš.

  - IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības , pienākumus un/vai saistības trešajām personām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrās daļas 3.punktā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz IZPILDĪTĀJA piesaistītajiem apakšuzņēmējiem saskaņā ar šī Līguma un Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas PUŠU starpā var rasties šī līguma izpildes rezultātā, PUSES centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai LR likumdošanā paredzētajā kārtībā attiecīgajā tiesu institūcijā.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens izsniegts PASŪTĪTĀJAM, otrs - IZPILDĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta pārvalde reģistrācijas Nr. 90009200115 “Smiltis”, Annas pagasts, Alūksnes novads LV-4341 Maksātājs Alūksnes novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90000018622 Konts: LV20UNLA0050021668836 Banka: SEB banka Alūksnes filiāle Bankas kods UNLALV2X Annas pagasta pārvaldes vadītāja V.ČUGUNOVA |  |