|  | ApstiprinĀTS Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas 08.08.2016. sēdē, protokols Nr.3. |
| --- | --- |

#### ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

#### JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDES

IEPIRKUMA

„Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu  uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”

(identifikācijas Nr. JPP 2016/02)

NOLIKUMS

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA

82. PANTa kārtībā)

Alūksnes novada JAUNALŪKSNES pagastā

2016

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

# Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācijas Nr. JPP 2016/02

- Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS jaunaLŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV–4350

Reģistrācijas kods: 90009489889

Tālruņa numurs: 64381064

Faksa numurs: 64381064

e-pasta adrese: jaunaluksne@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Violeta KĻAVIŅA, tālr. 26232039, e-pasta adrese violeta.klavina@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Malienas pagasta komunālās saimniecības pārzinis Jānis PŪPOLS, tālr.25445529

3. 	Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

4. 	Iepirkuma priekšmets

4.1.	Iepirkuma priekšmets ir Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Iepirkums tiek dalīts daļās (lotēs), vērtējot katru daļu atsevišķi.

4.2.   CPV kods 50230000-6.

4.3. 	Līguma izpildes vieta Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads.

4.4.	Līguma izpildes termiņš līdz 2016.gada 31.oktobrim no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

## 5. 	Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana

5.1. 	Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.800 līdz 1700 Jaunalūksnes pagasta pārvaldē „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350, līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3.	Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. 	Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. 	Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 19.augustam plkst. 14.00, Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

6.2. 	Visi piedāvājumi, kas Jaunalūksnes pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. 	Piedāvājuma noformēšana

7.1.	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. JPP 2016/02). Neatvērt līdz 2016.gada 19.augustam, plkst. 14.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2.  Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.  Piedāvājumu drīkst iesniegt pēc izvēles par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu.

7.3. 	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamā aukla nostiprināma ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauraukloto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.4. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona. Iesniedzot piedāvājumu piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu  atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

8.1.2.	Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8.1.3.	Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

8.2.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Piedāvājums iepirkumam” (piedāvājuma veidlapas formu mainīt nedrīkst).

8.2.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā: http://www.ur.gov.lv. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgā reģistrā.

8.2.3. Pretendents iesniedz informāciju, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidlapai (3.pielikums).

8.2.4. 	Pretendentam jābūt pieredzei autoceļu uzturēšanas darbu veikšanā (iepirkuma daļās Nr. 1, 2, 3 minētajos darbos). Jāiesniedz pēdējos 3 (trīs) gados veikto nozīmīgāko vismaz 2 (divu) šim iepirkumam atbilstošu darbu saraksts, kuros Pretendents piedalījies, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidlapai (2.pielikums).

8.2.5. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoša pilnvaras kopija.

  - Tehniskais piedāvājums

8.3.1. Pretendentiem ir jānodrošina pakalpojuma sniegšana, precīzi ievērojot Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasības, jābūt pieejamiem atbilstošiem  resursiem (darbiniekiem, iekārtām un materiāliem), kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai bez ierobežojumiem, ievērojot tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasības. Jāiesniedz apliecinājums brīvā formā.

8.4. Finanšu piedāvājums, cena un valūta

8.4.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un aizpildot nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 2.2. punktā iekļauto tabulu.

8.4.2. Finanšu piedāvājumā katrai daļai jānorāda vienas vienības cena euro (EUR) bez PVN, kā arī kopējā summa bez PVN un kopējā summa ar PVN.

### Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi.

    - Piedāvājumā cenas un summas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Līgumcena tiek fiksēta nemainīga uz visu pakalpojuma izpildes laiku, un netiks pārrēķināta.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvāto kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa  katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

9. Informācijas sniegšana

9.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

9.2.		Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai rakstiski pa pastu, adrese „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350, vai pa e-pastu jaunaluksne@aluksne.lv .

10.Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

10.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām iepirkuma noteikumos norādītajām prasībām. Ja pretendents nav sniedzis pieprasīto informāciju vai dokumentus, pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju,  pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendenti (un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkumam, nav izslēdzami no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā."

10.3.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.4.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.5. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām (tehniskajam piedāvājumam). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

10.6.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.7.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, komisija katrai iepirkuma daļai atsevišķi izvēlēsies piedāvājumu  ar viszemāko cenu (viszemāko kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa).

10.8. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents (un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2panta septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.8.1. Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats ir pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.9. Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkuma komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda piedāvātā pakalpojuma.

10.10. 	Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju.

10.11. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

10.12.	Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājam tiesības izvēlēties nākamā pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz ar ko tas tiks pārbaudīts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.8.punkta nosacījumiem.

11. 	Līguma slēgšanas nosacījumi

11.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

Darbu apjoms var tikt samazināts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

11.2. 	 Uzvarētāja pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas  (uzaicinājums tiks nosūtīts pa faksu vai e-pastu) ierasties noslēgt iepirkuma līgumu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka uzvarētājs ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākošo iepirkuma nolikumam atbilstošu pretendentu ar zemāko cenu.

11.3. Ar katras iepirkuma daļas uzvarētāju tiks slēgts atsevišķs līgums, saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto līguma paraugu. Ja viens pretendents ir uzvarējis vairākās iepirkuma daļās, ar pretendentu var tikt slēgts viens apvienots kopējs līgums, saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto līguma paraugu,  līguma 1.1. punktā atsevišķi fiksējot katras daļas cenas un summas.

11.4. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

12. 	Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

13. 	Pielikumi

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 19 (deviņpadsmit) lapām, tai skaitā 5 (pieciem) pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija

2. pielikums – Pretendenta veikto darbu pieredzes saraksts;

3. pielikums – Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) 		saraksts;

4. pielikums – Piedāvājums iepirkumam;

5. pielikums -  Līguma paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunalūksnes pagasta

autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā.”

(ID Nr. JPP 2016/02)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta  autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”

ID Nr. JPP 2016/02

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Jaunalūksnes pagasta  autoceļu uzturēšanas darbiem. Iepirkums sadalīts trīs daļās:

1. daļa – iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grants ceļos (tehn.spec.4.2.4.)

2. daļa -  mehanizēta zāles pļaušana (tehn.spec. 5.6.2)

3. daļa - nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē

(tehn.spec. 5.4.3.1.)

- Pakalpojumi veicami, saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti, ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.

- Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

- Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

- Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

- No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar kopējo zemāko cenu bez PVN katrai  daļai atsevišķi, atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.

- Visi pakalpojuma izpildei nepieciešamie materiāli ir sertificēti.

- Pretendentam ir atbilstošs aprīkojums, tehnika, iekārtas attiecīgo darbu veikšanai precīzai tehniskās specifikācijas prasību izpildei.

- Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldībā apstiprinātām ceļu uzturēšanas tehniskajām specifikācijām (rīkojums Nr. ANP/1-6/15/74 no 02.03.2015.)

- Jaunalūksnes  pagasta  reģistrēto  ceļu  saraksts:

| Nr. p.k. | Pagasta autoceļu nosaukums | Uzturēšanas posms | Garums km |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | no km | līdz km |  |
| A grupas ceļi |
| 1. | Jaunzemi-Karitāni | 0.00 | 2.46 | 2.46 |
| 2. | Kolberģis-Karitāni | 0.00 | 3.59 | 3.59 |
| 3. | Mārtiņi-Dainas | 0.00 | 1.916 | 1.916 |
| 4. | Struņķene-Laines | 0.00 | 3.18 | 3.18 |
| B grupas ceļi |  |
| 5. | Bundzene-Birzmaļi | 0.00 | 2.259 | 2.259 |
| 6. | Zariņi-Lenkava | 0.00 | 1.536 | 1.536 |
| 7. | Upeskakts-Līgotņi | 0.00 | 5.791 | 5.791 |
| 8. | Dudas-Paideri | 0.00 | 4.32 | 4.32 |
| 9. | Auseji-Garjuri | 0.00 | 3.516 | 3.516 |
| 10. | Bundzene-Matisene | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 11. | Karitāni-Paideri | 0.00 | 3.117 | 3.117 |
| 12. | Kanaviņas-Lejasšķiņķi | 0.00 | 5.55 | 5.55 |
| 13. | Garjuri-Lašķi | 0.00 | 2.95 | 2.95 |
| 14. | Garjuri-Nikolska | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
| C grupas ceļi |
| 15. | Ozoli-Zirnītis | 0.00 | 0.531 | 0.531 |
| 16. | Saļņi-Izgāztuve | 0.00 | 0.479 | 0.479 |
| 17. | Beja-Cukurkalni | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
|  | KOPĀ: | 46.465 |

IEPIRKUMA 1. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos (4.2.4.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī  kubikmetros (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4. Seguma planēšana (profilēšana);

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

IEPIRKUMA 2.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mehanizēta zāles pļaušana (5.6.2.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Zāles pļaušana;

3. Nopļautās zāles izkliedēšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

IEPIRKUMA 3.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē (5.4.3.1)

A. Mērķis:

Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m3)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Nomales uzaugumu nogriešana;

4. Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni (līdz 1 km);

5. Nomales šķērsprofila atjaunošana;

6. Ceļa segas tīrīšana;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai.

Iekrāvējs vai ekskavators

Grunts transportēšanai pielietojams autotransports, vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai.

Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

F. Darba izpilde:

Nomaļu uzaugumu noņemšanu ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā.

Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze.

Nogrieztais uzaugums jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.

Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3 % - 5 %. Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6 % un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi.

Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.

Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums.

Nomales šķērskrituma, segas malas un nomales sajūguma atbilstību vērtē vizuāli.

Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

Pielikums Nr.2

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunalūksnes pagasta

autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”

(ID Nr. JPP 2016/02)

Pretendenta VEIKTO DARBU  PIEREDZES SARAKSTS

Iepirkums „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”

(ID Nr. JPP 2016/02)

| Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) | Līguma numurs, līguma nosaukums, līguma summa euro bez PVN | Pakalpojuma īss raksturojums (līguma ietvaros veiktie darbi) | Līguma darbības laiks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uzsākts | pabeigts |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Pielikums Nr.3

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunalūksnes pagasta

autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”

(ID Nr. JPP 2016/02)

Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts

| Tehnikas vienības nosaukums marka (modelis), valsts reģistrācijas Nr. | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamības apraksts | Iznomātāja nosaukums, adrese, telefona Nr.* | Nomas līguma noslēgšanas datums, Nr.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzēja nosaukums: |  |

Tabula jāaizpilda, norādot visu tajā prasīto informāciju!

Informācija jāsniedz par visām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas attiecīgajam iepirkumam, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, kvalitatīvai un tehnoloģiski pareizai darbu izpildei.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

* pēdējās divas kolonas aizpilda, ja nepieciešamās tehnikas vienības tiek nomātas.

Pielikums Nr.4

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunalūksnes pagasta

autoceļu  uzturēšana 2016gada vasaras sezonā.”

(ID Nr. JPP 2016/02)

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

„Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”

(identifikācijas Nr. JPP 2016/02)

- IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

- PIEDĀVĀJUMS

  - Apstiprinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. JPP 2016/02) nolikumu, piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvāju veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

  - Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas mērvienī bas līgumcena, EUR bez PVN | Summa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bez PVN | Ar PVN |
| Iepirkuma 1. daļa |
| 1. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos | m3 | 80 |  |  |  |
| Iepirkuma 2. daļa |
| 2. | Mehanizēta zāles pļaušana | pārg.km | 90 |  |  |  |
| Iepirkuma 3.daļa |
| 3. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni | m3 | 600 |  |  |  |

  - Apņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.

  - Izprotu un apņemos precīzi izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

  - Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Paraksttiesīgās personas paraksts:                         __________________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:___________________________________

Uzņēmuma nosaukums:                                        ___________________________________

Pielikums Nr.5

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības

Jaunalūksnes pagasta

autoceļu  uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”

(ID Nr. JPP 2016/02)

## LĪGUMS Nr. JPP/1-9/16/

par autoceļu uzturēšanas darbiem 2016.gada vasaras sezonā Jaunalūksnes pagastā

Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā				   2016.gada         .augustā

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu  90000018622, atrodas  Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) iestāde Jaunalūksnes pagasta pārvalde, atrodas „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90009489889, Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas Intas Cingleres personā, kas darbojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības un Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

………………….., reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2016/02) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt ………………………, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” (pielikums Nr. 1), turpmāk tekstā – Darbi.

1.2. Darbu izpildes vieta ir Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

  - Līgums stājas spēkā ar 2016.gada …. augustu un ir spēkā līdz 2016.gada 31.oktobrim.

  - Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas saistības un norēķinus, kas izriet no šī Līguma noteikumiem.

  - Izpildīto Darbu pieņemšanai Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski izpildītie Darbu apjomi. Darbu  pieņemšanas – nodošanas aktu  paraksta Pušu paraksttiesīgie vai pilnvarotie pārstāvji, un kļūst par šī Līguma izpildes atsevišķu, bet neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pasūtītājs 5 darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunus termiņus, kurā Izpildītājam ir jānovērš atklātie defekti.

  - Šī Līguma 2.4. punktā minēto defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem un, pēc defektu novēršanas, atkārtoti iesniedz Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa par līgumā 1.1. punktā uzdotajiem darbiem nedrīkst pārsniegt ……….EUR, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% - …... EUR.

  - Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības noteikt darbu daudzumus pēc nepieciešamības pieejamā finansējuma ietvaros.

  - Pakalpojumu apmaksa Izpildītājam tiks veikta pēc faktiski izpildītiem Darbiem atbilstoši Izpildītāja Finanšu  piedāvājumā norādītajai/ fiksētai vienības cenai.

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 10 (desmit) dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1.Izpildītāja pienākumi un tiesības:

4.1.1. Darbus veikt ar savu tehniku Līgumā paredzētajā termiņā un kvalitātē, atbilstoši iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (pielikums Nr. 2), ievērojot Pasūtītāja norādījumus, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajiem aktus un prasības;

4.1.2. Līguma 1.1.punktā uzdotos Darbus veikt pēc iepriekš mutiska, rakstiska vai telefoniska pasūtījuma saskaņošanas ar Pasūtītāja pārstāvi………….;

4.1.3. informēt Pasūtītāju par Darbu gaitu, kas var apdraudēt darba izpildes kvalitāti,

4.1.4. veikt Darbus līdz 2016.gada 31.oktobrim,

4.1.5. par saviem līdzekļiem novērst atklātos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

4.1.6. iesniegt Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

4.1.7. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi izpildītajiem  Darbiem;

4.1.8. nav tiesīgs Līguma darbības laikā mainīt Finanšu piedāvājumā norādītā veicamo Darbu vienības cenu.

4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

4.2.1. pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus un samaksāt šajā Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

4.2.2. saskaņot ar Izpildītāju uzdoto Darbu apjomus;

4.2.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju par Darbu gaitu, kas  var traucēt Līguma izpildi;

4.2.4. ziņot Izpildītājam par atklātiem defektiem;

4.2.5. tiesības līguma izpildes laikā samazināt kopējo Darbu apjomu;

4.2.6. nepieņemt Darbus no Izpildītāja,  kas nav  veikti atbilstoši iepirkuma  Tehniskajai specifikācijai un Darbu uzsākšana nav saskaņota ar Pasūtītāja Līgumā 4.1.2.punktā norādīto pārstāvi.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1.  Izpildītājs ir pilnīgi materiāli atbildīgs par savu darbaspēku un tehnisko nodrošinājumu.

5.2. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.3. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā un/ vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst. Par tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, karadarbības, valsts vara un pārvaldes institūcijas darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

5.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

5.5. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski divas nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:

6.2.1. ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

6.2.2. ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētas iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas.

6.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic maksājumu norēķinus Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā.

6.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

6.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās iepirkuma daļas kopējās līguma summas, par kuru līgums tiek izbeigts.

6.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.3.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir: Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere, tālr.: 29219720, e-pasts: inta.cinglere@aluksne.lv

8.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir:………………., tālr.:…………, e-pasts……….

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums sastādīts divos (2) identiskos eksemplāros latviešu valodā uz … (…..) lapām, tajā skaitā divi pielikumi uz … (….) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja..

.

| Pasūtītājs: Alūksnes novada pašvaldība Jaunalūksnes pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009489889, adrese – Kolberģis, "Dālderi", Jaunalūksnes p., Alūksnes n., LV-4350 tālr. 29219720, fax. 64354064, e-pasts: jaunaluksne@aluksne.lv Maksātāja rekvizīti: Alūksnes novada pašvaldība Reģ.Nr.90000018622 SEB banka, kods UNLALV2X Konta Nr. LV20UNLA0050021668836 __________________________________ (I.CINGLERE) | Izpildītājs: ___________________ ( ) |
| --- | --- |