Malienas pagasta teritorijas plānojums

II daļa

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

SATURS

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi	10

II nodaļa. Noteikumi visai Malienas pagasta teritorijai	11

2.1. Aizliegtā izmantošana	11

2.2. Piekļūšanas noteikumi	11

2.3. Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi	11

2.4. Pagalmi	12

2.5. Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības robežām	12

2.6. Prasības satiksmes kustības drošības nodrošināšanai	13

2.7. Prasības ēku un būvju elementiem	14

2.8. Prasības ārtelpas elementiem	14

2.8.1. Prasības žogu ierīkošanai:	14

2.8.3. Prasības citu ārtelpas elementu izbūvei:	15

2.9. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)	15

2.10. Prasības inženierkomunikāciju izbūvei	16

2.10.1. Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei:	16

2.10.2. Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai, gāzes, siltumapgādei, elektroapgādei un sakaru apgādei:	17

2.11. Prasības dzeramā ūdens ņemšanas vietām	18

2.12. Prasības izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm un mēslu krātuvēm	18

2.13. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai	18

2.14. Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem	19

2.15. Prasības vides pieejamībai	19

2.16. Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai	19

2.17. Prasības detālplānojumu izstrādei	20

2.18. Prasības ēku funkciju maiņai	21

2.19. Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības	21

2.20. Ugunsdrošības prasības	21

2.21. Aizsardzība pret trokšņiem, smakām u.c. negatīvu ietekmi	22

III nodaļa. Malienas pagasta teritorijas atsevišķu daļu plānotā (atļautā)  izmantošana	23

3.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas	27

3.2. Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas	27

3.3. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas	28

3.4. Jauktas darījumu un sabiedriskās apbūves teritorijas	29

3.5. Tūrisma un rekreācijas objektu teritorijas	30

3.6. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas	30

3.7. Tehnisko objektu apbūves teritorijas	31

3.8. Lauksaimniecībā izmantojamās  teritorijas	32

3.9. Mežsaimnieciskās teritorijas	34

3.10. Ūdenstilpju un ūdensteču teritorijas	34

3.11. Labiekārtotas zaļās zonas teritorijas	35

3.12. Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas	35

3.13. Satiksmes infrastruktūras teritorijas	35

3.14. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas	38

3.15. Kultūras pieminekļi un to aizsardzība	38

3.16. Īpaši aizsargājamas daba teritorijas	40

3.17. Aizsargjoslas	41

3.17.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas	41

3.17.1.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas	41

3.217.1.2. Tauvas josla	42

3.17.1.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem	43

3.17.1.4.Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām	43

3.17.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas	44

3.17.2.1. Aizsargjoslas gar autoceļiem	44

3.17.2.2. Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām	44

3.17.2.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem	45

3.17.2.4. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm	46

3.17.2.5. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem	46

3.17.3. Sanitārās aizsargjoslas	47

3.17.3.1. Aizsargjoslas ap ūdens attīrīšanas iekārtām	47

3.17.4. Aizsargjoslu uzturēšana:	47

3.18. Rekultivējamās  teritorijas	48

3.19. Turpmākās izpētes teritorijas	48

IV nodaļa.  Būvtiesību īstenošanas kārtība	49

4.1. Būvatļaujas saņemšana un būvniecība:	49

4.2. Būvju nojaukšana:	50

4.3. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai:	50

4.4. Atbildība par Malienas pagasta apbūves noteikumu neievērošanu:	51

Pielikumi:

1.pielikums. Būvniecības shēma

2. pielikums. Kultūras pieminekļa „Malienas skola” individuālās aizsardzības zonas (aizsargjoslas) risinājums

3. pielikums. Dendroloģiskā  stādījuma Malienas „Dārzniecība” shēma un robežu apraksts

LIETOTIE JĒDZIENI

Aizmugures pagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības aizmugures robežu un tuvāko galvenās būves sienu.

Aizmugures pagalms - zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai galvenās būves aizmugures fasādes sienai.

Apbūves blīvums - ir apbūves teritorijas apbūvētā laukuma attiecība pret kopplatību, izteikta procentos. Apbūves blīvumā papildus ieskaita labiekārtojuma platību (celiņus, kāpnes, piebraucamos ceļus, pagalmus), ja tie ir ierīkoti no vienlaidus ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem (piemēram, betona vai asfalta) un labiekārtojuma elementu platības (terases, atklātu peldbaseinu platības), ja to sienu virszemes daļas izbūvētas augstāk par 1 metru virs zemes.

Apbūves intensitāte - būves (parasti – ēkas) stāvu kopējās platības attiecība pret zemes vienības platību izteikta procentos.

Apbūves līnija – attālums no apbūves līdz kaimiņu zemes vienībai (nekustamajam īpašumam).

Apbūves laukums - visas apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

Atdalāmā zemes vienība - zemes īpašuma daļa, ko paredzēts atdalīt un, pēc robežu uzmērīšanas dabā, reģistrēt kadastrā kā atsevišķu zemes vienību vai apvienot ar citu zemes vienību.

Atklāta uzglabāšana - teritorijas izmantošana preču, būvmateriālu un citu priekšmetu uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm).

Autostāvvieta - teritorija vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku.

Brīvā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas rādītājs, kas izteikts procentos no būvju stāvu platības.

Būvlaide - minimālais attālums starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un jebkuru virszemes būvi zemes vienības iekšpusē. Teritorijas plānojumā būvlaidi iezīmē ar līniju, kas parasti atrodas paralēli ielas sarkanajai līnijai vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežai.

Būvobjekta ģenerālplāns - uz topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženierkomunikāciju izvietojumu.

Ciems – blīvi apdzīvota vieta, kurai ir pašvaldības noteikts ciema statuss un teritorijas plānojumā parādīta apdzīvotās vietas robeža.

Darījumu iestāde - banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, motelis, birojs, gadatirgus, izstāde un citas komerciāla rakstura iestādes un uzņēmumi, izņemot rūpniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumus.

Degvielas uzpildes stacija - degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu tirdzniecības uzņēmums. Šīs teritorijas vai būves palīgizmantošana parasti ir mazumtirdzniecība, automašīnu mazgāšana vai citi transportapkalpes pakalpojumi.

Dvīņu māja - divas bloķētas vienģimeņu dzīvojamās mājas, parasti izvietotas katra uz savas zemes gabala.

Ēku un citu būvju laukums - to aizņemtā platība, ko mēra pa celtņu ārējo kontūru (ieskaitot caurbrauktuvju un pārkaru laukumus), pieskaitot ēkas izvirzīto daļu, kas atrodas zem jumta (verandas, lieveņi, portiki, galerijas, nojumes, lapenes un līdzīgi objekti), platības mērot pa nesošo elementu ārējo kontūru.

Ēkas augstums – attālums līdz ēkas jumta kores (savietotajiem jumtiem – jumta dzegas) augstākajam punktam.

Ferma - atsevišķa specializēta lopkopības produkcijas ražošanas saimniecība (govju, cūku, zirgu, putnu u.c.) Fermas teritorijā ietver arī lopu pastaigu laukumus, bet neietver ganības.

Galvenā būve - teritorijas (zemes vienības) galvenajai (primārajai vai sekundārajai) izmantošanai paredzētā būve, parasti – ēka.

Garāža - būve vai tās daļa mehānisko transporta līdzekļu pastāvīgai novietošanai. Ar šo jēdzienu neapzīmē privātu garāžu, kas atrodas dzīvojamā vai saimniecības ēkā.

Hidrotehniska būve - būve ūdensobjekta krastmalu nostiprināšanai, laivu piestātnēm un līdzīgai izmantošanai, izņemot meliorācijas būves.

Iedibināta būvlaide - esošas apbūves veidota līnija, ja uz tās izvietota vismaz puse esošo būvju, parasti galveno ēku.

Inženierbūves - būves, kas nepieciešamas enerģētisko resursu piegādei, ūdensapgādei, sakaru sistēmas, kanalizācijas sistēmas darbībai un atkritumu apsaimniekošanai.

Inženierkomunikācijas - siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, telekomunikāciju līnijas, elektroapgādes līnijas un iekārtas.

Kultūras un izglītības iestāde - kultūras nams, kinoteātris, koncertzāle, universālas izmantošanas zāle, klubs, muzejs, bibliotēka un līdzīgas iestādes.

Labiekārtotas zaļās zonas teritorijas - labiekārtotas teritorijas, kas ir pieejamas sabiedrībai un paredzētas atpūtai, dzīves vides kvalitātes, arī estētiskās vērtības paaugstināšanai vai citai sabiedriskai funkcijai, piemēram, parki, dārzi, mežaparki, skvēri, apstādījumi.

Maģistrālās inženierkomunikācijas - valsts vai pagasta galvenās inženierkomunikācijas, arī maģistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas nodrošina lielas teritorijas apgādi ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, arī notekūdeņu slēgtu novadīšanu. No maģistrālajām inženierkomunikācijām atzarojas inženierkomunikācijas, kas apkalpo mazākas teritorijas un konkrētus patērētājus.

Mazēka - pēc kapitalitātes iedalījuma V un VI grupas vieglas konstrukcijas ēka (Latvijas būvnormatīvs LBN 401 (V grupa - saliekamu koka vairogu, koka stāvbūves, māla kleķa; pamati - lentveida vai stabu veidā no mūra, betona vai koka, sienas - koka vairoga, koka stāvbūve, pārsegums - koka; VI grupa - vieglas konstrukcijas koka stāvbūves), kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts - uzņēmums preču pārdošanai tieši patērētājam, sadzīves un citu pakalpojumu sniedzējs, tirdzniecības centrs, tirgus, veikals, salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu darbnīca un citi uzņēmumi, kas neveic rūpniecisku ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.

Meliorācijas būves - būves, kas nepieciešamas pasākumu sistēmai augsnes radikālai uzlabošanai, galvenokārt tās ūdens režīma regulēšanai (nosusinot, apūdeņojot, stādot kokus) un augsnes erozijas novēršanai.

Noliktava - teritorija (būve), materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, uzglabāšanai un saglabāšanai (piemēram, saldēšanai).

Paaugstināta riska objekts - teritorija vai būve, kuras izmantošanas veids rada paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums. Apbūves teritorijās apdzīvotās vietās (ciemos) šis jēdziens izmantots arī zemes vienības daļu apzīmēšanai, piemēram, priekšpagalms (priekšdārzs), iekšējais vai ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms.

Palīgizmantošana - teritorijas (zemes vienības) vai būves izmantošana, kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to.

Parcele - zemes vienības projekts, priekšlikums zemes vienības robežu maiņai, parasti tās sadalīšanai.

Pārvaldes iestāde - nekomerciāla iestāde valsts vai pašvaldības funkciju veikšanai.

Pagasta grāvis - būve atklātai virszemes ūdeņu notecei, kas iekļaujas vienotā noteču sistēmā un ir pašvaldības pārziņā.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums - būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei.

Priekšpagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības fronti (sarkano līniju) un tuvāko galvenās būves sienu.

Priekšpagalms (priekšdārzs) - zemes vienības daļa visā tās platumā no zemes vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai.

Problēmu objekts - būve, tās paliekas, tehnikas novietne jeb cits objekts, kas ir negatīvs akcents ainavas telpā un būtiski pazemina tās kvalitāti un estētisko vērtību.

Reliģiska iestāde - teritorija vai būve reģistrētas reliģiskas kopienas darbības veikšanai, arī kulta ēka.

Rindu māja - vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalīta ēka ar atsevišķām izejām uz priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un aizmugures sienai.

Saimniecības ēka - ēka palīgizmantošanai, var ietvert privātu garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, to uzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.

Sānpagalma platums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu robežu un tuvāko galvenās būves sienu.

Sānpagalms - zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz tās aizmugures robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai.

Sarkanā līnija – teritorijas plānojumā noteikta līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas (t.i. esoša vai projektēta ielas robeža).

Savrupmāja – brīvi stāvoša vienas vai divu ģimeņu (mājsaimniecību) dzīvojamā māja.

Sporta un atpūtas (rekreācijas) objekts - teritorija, būve vai tās daļa, ko izmanto sporta, spēļu, fizisku nodarbību vai izklaidēšanās nolūkā (var ietvert arī sporta klubu, sacīkšu zirgu un suņu audzētavu, suņu un citu dzīvnieku dresēšanu un citu rekreatīvu darbību, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana).

Stāvu platība - būves, parasti ēkas, visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa. Stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas.

Stāvu skaits - ēkas visu virszemes stāvu skaits. Stāvu skaitā ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs pieguļošās teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.

Tehniskās apkopes stacija - teritorija vai būve, ko izmanto mehānisko transporta līdzekļu apkopei un labošanai, arī pilnīgai to korpusa, rāmja, motora un riepu remontam, krāsošanai, mazgāšanai un tīrīšanai, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, akumulatoru un rezerves daļu tirdzniecībai.

Teritorijas primārais izmantošanas veids - teritorijas galvenais izmantošanas veids (veidi). Daudzfunkcionālajās teritorijās galvenajam teritorijas izmantošanas veidam (veidiem) paredz procentuāli lielāko attiecīgās teritorijas daļu.

Teritorijas sekundārais izmantošanas veids - teritorijas izmantošanas veids (veidi), kas atļauts papildus primārajai izmantošanai. Sekundārajiem teritorijas izmantošanas veidiem paredz procentuāli mazāko attiecīgās teritorijas daļu, ja nepieciešams, nosakot papildus prasības šo izmantošanu pamatojumam.

Vairumtirdzniecība - preču komplektēšana, iesaiņošana, uzkrāšana, uzglabāšana un tirdzniecība vairumā.

Valsts autoceļš - 1.šķiras un 2.šķiras valsts autoceļš. Valsts autoceļa teritorijā ietver ceļa zemes nodalījuma joslu un krustojumus ar pagasta ceļiem.

Vieglā rūpniecība – izstrādājumu (gala produktu) sastāvdaļu ražošana un montēšana, preču komplektēšana un iesaiņošana, izņemot jebkuru darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.

Viensēta - kompakta savrupa ēku grupa ar dzīvojamo māju (mājām), saimniecības ēkām un citām būvēm pagasta lauku teritorijā, zemnieku vai piemājas saimniecība.

Vispārīgā rūpniecība - rūpnieciskā ražošana, montēšana, pārstrādāšana, remontēšana, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšana, uzkrāšana, komplektēšana, iesaiņošana un nosūtīšana.

Zemes ierīcības projekts - zemes izmantošanas plāns, kurā norādītas katra zemes gabala robežas, platība un inženierkomunikāciju shēma, kā arī šo teritoriju perspektīvie grozījumi sabiedrībai svarīgu objektu realizēšanai.

Zemes vienība - teritorijas pamatvienība (nekustamais īpašums, lietojums vai tā daļa) ar piešķirtu kadastra apzīmējumu.

Zemes vienības (nekustamā īpašuma) sadalīšanas (apvienošanas) projekts - zemes īpašuma sadalījuma vai apvienošanas plāns, kurā noteiktas zemes vienību robežas, apgrūtinājumi, ja tādi ir, adreses (priekšlikums), zemes vienību lietošanas mērķi. Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) projektu tiesīgi izstrādāt atbilstošās jomas speciālisti – arhitekti, teritorijas plānotāji, zemes ierīcības speciālisti.

Zemes vienības dziļums - horizontāls attālums starp zemes vienības fronti un aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes un zemes vienības aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemes vienības aizmugures robežas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemes vienības sānu robežas.

Zemes vienības fronte - horizontālais attālums pa ielas sarkano līniju starp zemes vienības sānu robežām.

Žoga caurredzamība – žoga materiāla virsmas (vertikālajā plaknē) attiecība pret kopējo žoga vertikālo plakni, izteikta procentos.

Tekstā lietotie saīsinājumi:

LBN - Latvijas būvnormatīvs

NĪLM - nekustamā īpašuma lietojuma mērķis

VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

RVP – reģionālā vides pārvalde

ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

VZD – Valsts zemes dienests

Apbūves parametru aprēķināšana:

1.attēls  Apbūves parametru aprēķināšana

- tabula Apbūves parametru aprēķināšanas metode (atbilstoši 1.att.)

| Numurs zīmējumā | Nosaukums | Platība m2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apbūves teritorija | (50x45)= 2250 | 100 |
| 1.2. | Būves, ēkas | 10x15 + 10x12= 270 | 12 |
| 3 | Terase | 8x15 =120 |  |
| 4 | Baseins | 10x6 =60 |  |
| 5 | Grantēti celiņi | 3x6+3x7+2x17+2x6= 75 |  |
| 7 | Piebraucamais ceļš, celiņš, stāvvietas (asfaltēti) | 7x16+10x14+4x6+ 288 |  |
| 8 | Grantēta autostāvvieta | 6x6=36 |  |
| 1.,2.,3.,7 | Apbūves blīvums | 270+120+288= 768 | 30 |
| 1 -8 | Teritorijas kopējais apbūvētais laukums | 270+120+60+75+288+36=849 | 38 |
| 9 | Brīvā (zaļā) teritorija | 2250 – 849=1401 | 62 |

# I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

  - Malienas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) ir Malienas pagasta teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības apbūvei, saimnieciskajai darbībai, teritorijas cita veida izmantošanai visā Malienas pagasta teritorijā un Malienas pagasta teritorijas plānojuma kartē “Malienas pagasta plānotā (atļautā) izmantošana” noteiktajās Malienas pagasta daļās.

  - Malienas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām Malienas pagasta administratīvajā teritorijā.

  - Apbūves noteikumu III nodaļā noteiktajās teritorijās teritorijas primārajai atļautajai izmantošanai ir paredzēti vismaz 70% no attiecīgās teritorijas platības, bet sekundārajai izmantošanai – ne vairāk kā 30% no attiecīgās teritorijas platības. Iespēju un nepieciešamību pārsniegt teritorijas sekundārās izmantošanas platības ierobežojumu pamato, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus.

  - Ja Apbūves noteikumos zemes vienībai, kuras izmantošana likumīgi iesākta, ir noteikta cita plānotā (atļautā) izmantošana vai citas prasības, kurām šī zemes vienība vai tajā esošās būves neatbilst, attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss. Šīs zemes vienības īpašnieks (lietotājs) ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna izmantošana jāuzsāk un jāveic atbilstoši Apbūves noteikumu prasībām.

  - Līdz Apbūves noteikumu spēkā stāšanās dienai akceptēta būvprojekta pārstrādāšana, saskaņojot to ar Apbūves noteikumu prasībām, nav obligāta, ja būvprojekts atbilst normatīvo aktu un būvvaldes izdotā plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.

  - Esošās zemes vienības ar platību, fronti vai dziļumu, kas mazāks par noteikto, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves atbilstoši prasībām, kas noteiktas attiecīgajā teritorijā (apbūves zonā), ievērojot šādus nosacījumus:

- ja šādas zemes vienības nodrošina ar būvnormatīvos noteikto inženiertehnisko apgādi;

- ja visas citas Malienas pagasta teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu prasības ir ievērotas.

  - Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu likumīgi uzbūvētu būvi iepriekšējā apjomā un izskatā arī tad, ja šī būve neatbilst apbūves noteikumu prasībām.

  - Līdztekus Apbūve noteikumiem jāievēro vispārīgie LR spēkā esošie būvniecību, dabas resursu izmantošanu un aizsardzību u.c. saimniecisko darbību regulējošie normatīvi akti. Līdz ar normatīvo aktu grozījumu spēkā stāšanos, jāievēro attiecīgās izmaiņas. Šo noteikumu izmaiņas, kas veicamas, lai saskaņotu to prasības ar normatīvo aktu prasībām, kas stājušies spēkā pēc šo noteikumu pieņemšanas, nav uzskatāmi par teritorijas plānojuma grozījumiem.

# II nodaļa. Noteikumi visai Malienas pagasta teritorijai

## 2.1. Aizliegtā izmantošana

Malienas pagastā aizliegts:

2.1.1. Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.

2.1.2. Vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūžņus, nolietotu tehniku (t.sk. automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savāktuvei.

2.1.3. Mazēku, saimniecības ēku un citu būvju vietā izmantot nolietoto kravas automašīnu, autobusu vai vagonu korpusus vai to daļas dzīvošanai, uzglabāšanai un citai saimnieciskajai darbībai.

2.1.5. Izmantot ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas) ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), izņemot būvlaukumus un tūristu izmitināšanai paredzētās teritorijas, kurās atļauts šāds izmantošanas veids.

## 2.2. Piekļūšanas noteikumi

2.2.1. Jebkurai jaunveidojamai zemes vienībai nodrošina piekļūšanu no ceļa, ielas, laukuma vai citas brauktuves (vai servitūta ceļa).

2.2.2. Teritorijās, kur atļauta apbūve, paredz normatīviem atbilstošas piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

2.2.3. Plānojot jaunus vai rekonstruējot esošos ceļus vai ielas blīvi apdzīvotās vietās, ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu, tās noslēdz ar apgriešanās laukumu.

## 2.3. Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi

2.3.1. Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu var veikt tikai nekustamiem īpašumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā.

2.3.2. Nekustamos īpašumus (zemes vienības) sadala vai apvieno atbilstoši Malienas pagasta teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, bet gadījumos, kad nepieciešams detālplānojums, arī detālplānojuma prasībām.

2.3.3. Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu nekustamo īpašumu (zemes vienību) tikai tad, ja tam (tiem) tiek nodrošināta piekļūšana.

2.3.4. Pirms darījuma slēgšanas par nekustamā īpašumā sadalīšanu vai apvienošanu, nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Malienas pagasta domei iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: zemesgrāmatu apliecības kopiju, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu (skici).

2.3.5. Malienas pagasta dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projekta izstrādāšanu vai detālplānojuma izstrādi, vai sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam pamatotu atteikumu.

2.3.6. Ja detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, nekustamo īpašumu sadala (apvieno) atbilstoši pašvaldības akceptētam nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projektam.

2.3.7. Divu nedēļu laikā no nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projekta akceptēšanas vai detālplānojuma apstiprināšanas nekustamā īpašuma īpašniekam izsniedz Malienas pagasta domes sēdes protokola izrakstu ar šādu informāciju: atļauju atdalīt (pievienot) nekustamo īpašumu, adrešu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamā īpašuma aprobežojumus, ja tādi rodas pēc īpašuma sadalīšanas vai apvienošanas (servitūti, inženierkomunikācijas u.c.), noteikšanu. Pēc pozitīva lēmuma (domes sēdes protokola izraksta) saņemšanas nekustamā īpašuma īpašnieks veic pasūtījumu licencētai organizācijai vai zvērinātam mērniekam par uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu jaunizveidotajiem zemes īpašumiem saskaņā ar izstrādāto projektu.

## 2.4. Pagalmi

2.4.1. Malienas ciema robežās Apbūves noteikumos ir noteikti minimālie priekšpagalmu un sānpagalmu dziļumi.

2.4.2. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā ciema robežās nav atļauts veidot būvmateriālu, kurināmā krautnes u.c. veida atklātu uzglabāšanu, izņemot materiālu īslaicīgu (pagaidu) novietošanu.

2.4.3. Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem:

- priekšpagalmā (priekšdārzā) - veido zālāju, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto labiekārtojuma elementus;

- priekšdārzu dekoratīvos stādījumus un labiekārtojuma elementus ciemu teritorijās vēlams saskaņot redzamības robežās.

## 2.5. Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības robežām

2.5.1. Būvju novietojumu ciema teritorijā pret ceļu nosaka būvlaide, bet attālumu no kaimiņu zemes vienības visā pagasta teritorijā – apbūves līnija.

2.5.2. Galveno ēku novieto tuvāk galvenajam ceļam. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam tā ir - dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.

2.5.3. Ciema teritorijā, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret ielu vērstās fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.

2.5.4. Jebkuras būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā atrodas, izņemot šādus gadījumus:

- būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0.5 m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3.0 m virs ietves;

- būve ir žogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām).

    - Renovējot (rekonstruējot) ēkas, būvprojekta (arī rekonstrukcijas projekta) sastāvā izstrādā teritorijas labiekārtojuma projektu. Nododot objektu ekspluatācijā ir jābūt veiktai arī teritorijas labiekārtošanai.

2.attēls Pagalmi

## 2.6. Prasības satiksmes kustības drošības nodrošināšanai

2.6.1. Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ceļiem, ievēro normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt. (skat. att.nr.3). Attēlā atzīmētos attālumus A un B nosaka VAS „Latvijas valsts ceļi”.

3. attēls Redzamības trijstūri ceļu/ielu krustojumos

2.6.2. Ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ceļu krustojumam un risinājums atbilst Apbūves noteikumu prasībām, speciālie pasākumi tehnisko ierīču uzstādīšanai, kas nodrošina gājēju un transporta kustības drošību, veicami uz būves pasūtītāja rēķina.

2.6.3. Satiksmes drošības nodrošināšanai, rekonstruējot vai paplašinot esošās vai veidojot jaunas apbūves teritorijas, sasaiste ar valsts autoceļiem jāveic ievērojot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību vai valsts 2.šķiras autoceļiem, nepamatoti nepalielinot esošo pieslēgumu skaitu pie valsts 1.šķiras autoceļiem.

## 2.7. Prasības ēku un būvju elementiem

2.7.1. Prasības ēku fasāžu, jumtu un ūdensnoteku izbūvei:

- ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu;

- jaunbūvētu un rekonstruētu fasāžu krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojekta noteiktai krāsai;

- jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes gabala.

## 2.8. Prasības ārtelpas elementiem

2.8.1. Prasības žogu ierīkošanai:

- Malienas pagasta teritorijā žogus var ierīkot:

  - gar ūdens objektiem – ne tuvāk par tauvas joslas robežu;

  - pie ceļiem – ne tuvāk par ceļa nodalījuma zonu; stūra zemesgabalos – ne tuvāka par redzamības trīsstūra līniju ;

  - funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības;

  - pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām.

  - žogu minimālā caurredzamība ciema teritorijā atkarībā no žoga augstuma ir šāda:

  - līdz 1m augstam žogam – bez ierobežojumiem;

  - līdz 1,45m augstam žogam – 30%;

  - līdz 1,75m augstam žogam – 50%;

  - par 1,75m augstākiem žogiem – 80%.

  - žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ceļu un laukumu teritorijā;

  - aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos;

  - žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu vēlams saskaņot ar ēku stilu un esošajiem kaimiņu žogiem;

  - aizliegta surogātmateriālu (metāllūžņu, plastmasas atgriezumu utt.) izmantošana žogu būvniecībā.

2.8.2. Prasības daudzdzīvokļu māju fasādēm:

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atsevišķus logus nomainīt atļauts, saglabājot logu oriģinālo izskatu (loga aili, dalījumu);

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret cita veida logiem veic pēc vienota fasādes projekta visai mājai;

- lodžiju vai balkonu pārbūvēšana, aizstiklošana un jaunu ieejas durvju izbūvēšana fasādēs ir būvniecība, ko veic atbilstoši būvvaldē akceptētam projektam;

- reklāmas objektus izvieto atbilstoši pašvaldībā akceptētai skicei.

2.8.3. Prasības citu ārtelpas elementu izbūvei:

- sezonas rakstura būves (kioskus, nojumes, paviljonus) izvieto atbilstoši pašvaldībā saskaņotam novietnes plānam;

- katrā mājsaimniecībā pie galvenās būves uz sienas piestiprina mājas numura zīmi vai mājas nosaukumu. Ja mājas nosaukuma zīme no piebraucamā ceļa nav skaidri saskatāma, pie iebraucamā ceļa īpašumā (viensētā) uzstāda norādes zīmi. Norādes zīmes skici saskaņo pašvaldībā;

- lauku teritorijās, kur ceļš ved uz vairākām mājām, norādi uzstāda ceļu sazarošanās vietā;

- pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas;

- izkārtnes, reklāmas, labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās teritorijās saskaņo ar pašvaldību.

## 2.9. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)

2.9.1. DUS un GUS būvniecība Malienas pagasta teritorijā atļauta saskaņā ar Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un licencēta ģeologa/hidroģeologa atzinuma par grunts un gruntsūdens raksturu attiecīgajā izvēlētajā teritorijā.

2.9.2. Degvielas uzpildes stacijas Malienas pagasta teritorijās aizliegts izvietot:

1)	virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā;

2)  aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām.

2.9.3. Attālums no degvielas uzpildes stacijas ar pazemes tvertnēm šķidrās degvielas glabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāks par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes tvertnēm. To pieļaujams samazināt, bet ne vairāk kā par 25 m, ja degvielas uzpildes stacija paredzēta tikai vieglo automašīnu uzpildei un ne vairāk par 500 uzpildēm dienā.

(LBN 100, 7.41.p.)

2.9.4. Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos laukumos ne tuvāk par:

1)	50 m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām;

2)	30 m no skuju koku mežu masīviem;

3)	25 m no lapu koku masīviem;

4)	25 m no ražošanas būvēm;

5)	attālumu, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumiem, no gaisa elektropārvades līnijām.

    - Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50%.

(VUN -001 -94, 11.16.p.)

    - Degvielas uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar izstrādātās degvielas un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas aku tīklu pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei.

    - Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes un sabiedrībai pieejami taksofoni.

## 2.10. Prasības inženierkomunikāciju izbūvei

2.10.1. Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei:

- visās teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar teritorijas plānojumu un atbilstošo institūciju (VUGD, VAS „Latvenergo”, SIA „Lattelekom” , SIA „LMT”, a/s “Latvijas Gāze”u.tml.) izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

- jaunas inženierkomunikāciju līnijas izvieto galvenokārt joslā starp ielas/ceļa sarkanajām līnijām, joslā starp ielas/ceļa sarkano līniju un būvlaidi, vai ar detālplānojumu speciāli noteiktos inženierkomunikāciju koridoros;

- inženiertehniskās būves blīvi apdzīvotā vietā, ja tās ir primārais nekustamā īpašuma izmantošanas veids, izvieto tehniskās apbūves vai jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās; ārpus ciema robežām šāda rakstura būvju izbūve nav ierobežota, primāri izvērtējot teritorijas esošo komunikāciju- elektroapgādes tīklu un piebraucamo ceļu tuvumā.

- inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa/ielas vai ietves seguma atjaunošana. Būvdarbu veicējam jānodrošina divu gadu garantija būvdarbu kvalitātei;

- inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz pagasta domē topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas veidā;

- pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā nelietotās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc.

2.10.2. Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai, gāzes, siltumapgādei, elektroapgādei un sakaru apgādei:

- visās teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar teritorijas plānojumu un atbilstošo institūciju (VUGD, VAS „Latvenergo”, SIA „Lattelekom” , a/s „Latvijas gāze” u.tml.) izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

- visi būvniecības darbi saistībā ar sakaru, elektroapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodikās ietvertās normas;

- teritorijās, kur nav centralizēta ūdensapgāde, pieļaujama lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana;

- esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti kanalizācijas tīkli, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru vai lokālu attīrīšanas iekārtu izbūve. Šīs būves projektē un izbūvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem;

- privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelekom” publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem (SPRK 2002.11.12. sēdes protokols Nr.64(94) 10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi;

- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam, saskaņā ar šo noslēgto līgumu;

- privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumiem (MK not. Nr. 496);

7) izbūvējot elektroapgādes tīklus, no gaisvadu elektrisko tīklu vadiem līdz būvēm, zemes un ūdens virsmai pieļaujami minimālie attālumi (metros), ņemot vērā vada pieļaujamās novirzes no normāla stāvokļa (izņemot vadu nokares palielināšanos no slodzes strāvas) atbilstoši 2.tabulai;

2.tabula

| Attāluma veids | Spriegums, kV |
| --- | --- |
|  | līdz 1 | 6 – 20 | 110 | 330 |
| Attālums no vada līdz zemes vai ūdenstilpes virsmai | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 |
| Avārijas režīmā pie trūkuša vada blakus pārlaidumā |  | 4,5 | 4,5 | 6,0 |
| Attālums no vada līdz būvei | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
| Attālums no elektropārvades līnijas ass līdz koka vainagam | 1,0 | 4,5 | 11,0 | 22,0 |
| Attālums no vada līdz atsevišķiem koka zariem | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |

8) izbūvējot jaunas vai rekonstruējot esošās elektropārvades līnijas, iespēju   robežās gaisvada līnijas nomaina uz apakšzemes kabeļiem.

## 2.11. Prasības dzeramā ūdens ņemšanas vietām

2.11.1. Ūdens resursi izmantojami MK noteikumu Nr.736 (2003.gada 23.decembrī) ”Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” noteiktajā kārībā.

2.11.2. Visa veida ūdensņemšanas vietu apkārtnei ir jābūt labiekārtotai un novērstām notekūdeņu infiltrācijas un   ūdens piesārņošana iespējām.

2.11.3. Izbūvējot grodu akas, tās malas minimālo augstumu virs zemes nosaka 0,8 m

2.11.4. Grodu akas maksimāli attālina no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (piemēram, izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm, kūtsmēslu novietnēm un komposta kaudzēm).

2.11.5. Esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām un ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem saimniecības objektiem, izņemot akas, urbumus un avotu, kurus izmanto saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas)  (ja to apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija), nosaka un ievēro aizsargjoslas saskaņā spēkā esošiem LR normatīviem (Aizsargjoslu likums,   (11.03.1997.),  Mk noteikumi  nr. Ministru kabineta noteikumi Nr.43 (20.01.2004. ”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.

## 2.12. Prasības izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm un mēslu krātuvēm

    - Atsevišķi novietotām ēkām, kam nav iespējams pieslēgums pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir atļauts ierīkot izsmeļamās kanalizācijas bedres.

    - Izsmeļamo kanalizācijas bedru sienām un grīdai jābūt no ūdens necaurlaidīgiem materiāliem.

    - Vircas bedrēm un mēslu krātuvēm ir jābūt betonētām, ūdens necaurlaidīgām.

    - Mēslu krātuves, vircas bedres un komposta kaudzes Brencu ciema teritorijā izvieto iekšpagalmā vai aizmugures pagalmā, iespēju robežās mazinot to redzamību no galvenajiem ceļiem.

## 2.13. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai

2.13.1. Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar šī objekta nodošanu ekspluatācijā.

2.13.2. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu nosaka atbilstoši teritorijas funkcionālajai nepieciešamībai vai precizē detālplānojumā.

2.13.3. Esošos uzņēmumus un sabiedriskās iestādes ar labiekārtotām autostāvvietām nodrošina divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

2.13.4. Autostāvvietas izvieto uz tās pašas zemes vienības vai tajā pašā būvē, kam šīs autostāvvietas paredzētas.

2.13.5. Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto velosipēdu stāvvietas.

2.13.6. Minimālais autostāvvietu un garāžu piebraucamo ceļu platums ir 3.0 m.

## 2.14. Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem

2.14.1. Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves izvieto atbilstoši veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām. Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs nosaka Ministru Kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.628

    - Jaunbūvējamās saimniecības ēkas Brencu ciema robežās nav atļauts novietot priekšpagalmā.

    - Mājlopiem paredzētu saimniecības ēku aizliegts ierīkot tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem.

.

2.14.4. Minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām;

- līdz valsts autoceļiem - 200 m;

- līdz pagasta ceļiem - 50 m;

- līdz dzīvojamajai apbūvei, atkarībā no attiecīgās fermas specifikas, ne mazāk par 100  m

## 2.15. Prasības vides pieejamībai

2.15.1. Pagasta publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs, iespēju robežās nodrošina pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2.15.2. Jaunu sabiedrisko ēku būvniecības projektos, kā arī esošo publisko ēku un telpu rekonstrukcijas projektos paredz vides pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki ar invaliditāti.

2.15.3. Esošajās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.

## 2.16. Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai

    - Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā reljefu un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu atjauno.

    - Būvprojekta sastāvā izstrādā projekta vertikālā plānojuma daļu.

    - Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanos, saglabā esošos grāvjus un dabīgās noteces, iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā.

    - Grāvju attālumu no ceļu klātnes un inženierkomunikācijām nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Veicot valsts un koplietošanas ūdensnoteku apsaimniekošanu (grāvju tīrīšanu, rekonstrukciju vai citus būvdarbus saistībā ar ūdensnotekas apsaimniekošanu),  ap ūdensnoteikām izmantojama teritorija Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā.

    - hidromelioratīvā būvniecība, rekonstrukcija un renovācija veicama atbilstoši Būvniecības likumam un Ministru kabineta 2003.g. 8.jūlija noteikumiem Nr. 383 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvjubūvniecības kārtība”

## 2.17. Prasības detālplānojumu izstrādei

2.17.1. Detālplānojumos apbūves noteikumos noteikto prasību ietvaros (robežās) precizē:

- teritorijas detalizētu plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā;

- zemes vienību un apbūvētās teritorijas proporcijas, izmērus un robežas, arī ielu sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas;

- zemes vienību apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus;

- būvlaides (minimālos attālumus no zemes vienības robežām līdz būvēm) un pagalmu teritorijas;

- ēku stāvu skaitu un būvju augstumu;

- inženiertehnisko apgādi;

- automašīnu novietošanu, piebraucamos ceļus, esošo, piegulošo un jaunizveidojamo ceļu/ielu un inženierkomunikāciju koridoru profilus;

- visa veida aizsargjoslas;

- adresāciju;

- labiekārtojuma nosacījumus.

2.17.2. Citas prasības detālplānojuma izstrādāšanai nosaka konkrētajā darba uzdevumā.

2.17.3. Apbūves noteikumus papildina ar spēkā esošo detālplānojumu sarakstu. Šie papildinājumi nav Apbūves noteikumu grozījums.

2.17.4. Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai būvniecības gadījumos Malienas pagasta teritorijā detālplānojumi ir jāizstrādā sekojošos gadījumos:

- kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi;

- ja objektam saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir izsniegts kompetentās institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

- ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kā arī objektam, kurā lieto, ražo vai glabā bīstamās ķīmiskās vai radioaktīvās vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus, vai apsaimnieko bīstamos atkritumus, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju;

- virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu teritorijās:

- ja apbūve paredzēta, sadalot vai apvienojot īpašumus;

- ja paredzēta kompleksa rakstura apbūve

- teritorijās, kurās paredzēta meža zemes vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritoriju.

## 2.18. Prasības ēku funkciju maiņai

2.18.1. Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus daudzdzīvokļu ēku pirmajos stāvos, kā arī dzīvojamai vai citai funkcijai projektētas un izbūvētas ēkas, ja tos iespējams nodrošināt ar atsevišķu ieeju no ielas/galvenā ceļa vai piebrauktuves un šo telpu ekspluatācijā pēc pārbūves ir nodrošināmas nepieciešamās vides un sanitārās prasības un nepasliktinās citu esošo ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļi.

2.18.2. Ēku funkciju maiņa atļauta saskaņā ar būvvaldē akceptētu ēkas rekonstrukcijas projektu.

## 2.19. Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības

2.19.1. Ēku izvietojumu un orientāciju izvēlas tā , lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtrauktas insolācijas ilgumu.

2.19.2. Teritoriju, ēku un citu būvju dabīgo un mākslīgo apgaismojumu nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

## 2.20. Ugunsdrošības prasības

    - Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnieciskās un lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzņēmumiem, saskaņā ar LBN (Latvijas būvnormatīva) 201 – 96 „Ugunsdrošības normu” prasībām.

    - Ārējā ūdensapgāde jānodrošina atbilstoši LBN 222 -99 prasībām.

    - Piebrauktuves ūdens ņemšanas vietās ugunsdzēsības vajadzībām jānodrošina atbilstoši LBN 201 -96 7.nodaļas un LBN 100 prasībām.

    - Ceļu krustojumos, iebrauktuvēs, pie dzīvojamām mājām un citiem objektiem jāuzstāda norādījuma zīmes ar attiecīgā objekta vai ēkas nosaukumu, lai atvieglotu civilās aizsardzības sistēmas reaģēšanas spēku ātrāku nokļūšanu negadījuma vietā

    - Saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu, iedzīvotāju apziņošanu avārijas vai ārkārtējo situāciju gadījumā nodrošina pašvaldība un tās iestādes, atbalstot VUGD iedzīvotāju apziņošanā ar pašvaldības transportu. Trauksmes sirēna var tikt uzstādīta Brencu ciema teritorijā.

    - Plānojot lielu rūpniecisku objektu būvniecību ar sprādzienbīstamu vidi un objektus, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), uzņēmumam ir jāizstrādā civilās aizsardzības pasākumu plāns, jānodrošina iedzīvotāju apziņošanas sistēmas darbība un jāparedz cilvēku evakuācijas iespējas saskaņā ar Latvijas valsts standartu 446.

## 2.21. Aizsardzība pret trokšņiem, smakām u.c. negatīvu ietekmi

2.21.1. Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā trokšņa līmeņa noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķina izraudzītajos punktos ar arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa samazināšanas līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām (MK noteikumi  Nr.598 “Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās”  (no 13.07.2004.), MK noteikumi Nr. 597 (13.07.2004.) “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.

2.21.2. Aizsardzību pret smakām nodrošināma atbilstošo LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

2.21.3.

# III nodaļa. Malienas pagasta teritorijas atsevišķu daļu atļautā (plānotā) izmantošana

Malienas pagasta teritorijas daļas (turpmāk – teritorijas) ar atšķirīgām prasībām to apbūvei un cita veida izmantošanai (apbūves noteikumiem) ir noteiktas Malienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā “Malienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. Šīs teritorijas ir apzīmētas ar krāsu apzīmējumiem, atbilstoši Apbūves noteikumu 3.tabulai. Teritorijas (teritorijas daļas), kurās plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana sakrīt ar pašreizējo teritorijas izmantošanu, kartē ir apzīmētas ar vienmērīgu toņa klājumu, bet teritorijas vai to daļas, kuru plānotā (atļautā) izmantošana ir atšķirīga no pašreizējās izmantošanas – ar attiecīgās krāsas svītrojumu.

Teritoriju robežas Malienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā “Malienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir noteiktas pa ceļiem, grāvjiem, ūdenstilpēm un citām dabiskām robežšķirtnēm, kur tas nav bijis iespējams – pa īpašumu robežām.

3. tabula

| Nr. | Teritorijas nosaukums | Teritorijas apzīmējums kartē | Atļau-tās NĪLM kods | NĪLM koda nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Esošās | Plānotās |  |  |
| Dzīvojamās apbūves teritorijas |
| 3.1. | SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS | Gaiši brūns aizkrāsojums | Gaiši brūns slīps svītrojums | 0601 0101 0102 | Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| 3.2. | DAUDZDZĪ-VOKĻU MĀJU APBŪVES TERITORIJAs | Brūns aizkrāsojums | 0701 0702 0801 | Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve. 3 -5 stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve. Darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve. |
| Publiskās teritorijas |
| 3.3. | Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas | Rozā aizkrāsojums | Rozā svītrojums | 0901 0903 0910 | Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti. |
| 3.4. | Jauktas darījumu iestāžu apbūves teritorijas | Sarkans aizkrāsojums | Sarkans slīps svītrojums | 0903 0910 0801 0601 | Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti. Darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve. Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. |
| 3.5. | tūrisma un rekreācijas teritorijas |  | Kārtas Nr. aplītī uz zaļa fona | 0908 0102 0106 0801 | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, mežaparku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas, rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma kādam citam klasifikatorā norādītam lietošanas mērķim. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Dīķu saimniecība. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve. |
| Ražošanas teritorijas |
| 3.6. | JAUKTAS RAŽOŠANAS UN TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS | Violets aizkrāsojums | Violets slīps svītrojums | 1001 1002 0104 0801 0101 0102 1201 1107 1108 | Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Noliktavu apbūve. Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve. Darījumu iestāžu, komerciāla rakstura apbūve. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un nafrta, gāzes,ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdensņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. Transportlīdzekļu garāžu apbūve. |
| 3.7. | Tehnisko objektu apbūves teritorijas | Pelēks aizkrāsojums | 1201 1107 0101 0102 | Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdensņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būves. Transportlīdzekļu garāžu apbūve. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| Atklāto telpu teritorijas (teritorijas ar zemu apbūves blīvumu) |
| 3.8. | LAUKSAIMNIECībā izmantojamās TERITORIJAS | Balts fons ar topogrāfiskās kartes apzīmējumiem Meliorētās zemes - bēškrāsas aizkrāsojums Valsts nozīmes lauksaimniecības teritorijas Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas | 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0601 0801 | Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Specializētas uzņēmējsabiedrības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve. Pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme. Dīķu saimniecība. Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve. |
| 3.9. | MEŽSAIMNIECISKĀS TERITORIJAS | Atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumi | 0201 0907 | Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta. |
| 3.10. | ūdensteču un ūdenstilpJu TERITORIJAS | Zils aizkrāsojums | 0301 0302 0303 0501 0106 | Publiskie ūdeņi. Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas. Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve. Zvejniecība un zivsaimniecība t.sk. zivjaudzētavas. Dīķu saimniecība. |
| 3.11. | Labiekārtotās zaļās zonas teritorijas | Zaļš rūtojums | 0903 0908 0101 0102 | Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, mežaparku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas, rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma kādam citam klasifikatorā norādītam lietošanas mērķim. Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība. |
| 3.12. | Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas | Brūns rūtojums | 0401 | Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde. |
| Līnijbūvju teritorijas |
| 3.13. | SATIKSMES INFRASTRUK-TŪRAS TERITORIJAS | Dažādi līniju veidi | 1101 1102 1201 | Zemes zem koplietošanas ceļiem, ielām, šosejām, tiltiem, estakādes u.c. Zeme zem ceļiem, kas ir personu īpašumā un tiem nav koplietošanas izmantošanas statusa. Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un naftas, gāzes, ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdensņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. |
| 3.14. | TEHNISKO LĪNIJBŪVJU TERITORIJAS | Dažādu līniju veidi | 1201 | Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un nafrta, gāzes,ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdensņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. |
| Teritorijas un objekti ar īpašiem nosacījumiem |
| 3.15. | KULTŪRAS PIEMINEKĻI | Piktogramma (aplītis ar kārtas Nr. un piemienekļa nosaukumu) |  |
| 3.16. | ĪPAŠI AIZSARGĀJAMI DABAS OBJEKTI | Piktogramma ar kārtas Nr. zaļā četrstūrī |  |
| 3.17. | REKULTIVĒJAMĀS TERORIJAS | Violēta kontūra ar kārtas Nr. |  |
| 3.19. | TURPMĀKĀS IZPĒTES TERITORIJAS |  |  |
| 3.20. | AIZSARGJOSLAS | Dažāda veida iesvītrojums |  |

3.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas

    - Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (teritorijas plānojumā atzīmētas gaiši brūnā krāsā (esošās) un ar gaiši brūnu svītrojumu (plānotās)) galvenais izmantošanas veids ir vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo ēku apbūve un to palīgēku apbūve.

    - Pamatprasības savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Savrupmāja, dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas). |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde. |
| Palīgizmantošana | Saimniecības ēkas, garāža, sporta būve, telpas individuālā darba vajadzībām. |
| Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība | 3000m2 |
| Apbūves blīvums | 30% |
| Apbūves intensitāte | - |
| Minimālā brīvā teritorija | 60% |
| Minimālā zemes vienības fronte | Savrupmājai: 20m; dvīņu mājai 30m (2 zemes vienības) |
| Būvju maksimālais augstums | 15 m |
| Būvlaide | 6 m |
| Apbūves līnija | 3 m |

3.1.3. Citas prasības savrupmāju blīvas apbūves teritorijās:

- vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju;

- ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju izbūves;

- ja nav iespējama pieslēgšanās kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, izbūvē normatīviem atbilstošas vietējās ūdens ieguves vietas un vietējās attīrīšanas ietaises vai izolētas izsmeļamās kanalizācijas bedres (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā);

- ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides;

- jaunizbūvējamu ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams būvvaldē;

- minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā: 2 vietas;

- jaunu apbūves teritoriju veidošanai izstrādā detālplānojumu;

- veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas (vairāk nekā 10 māju grupa), jāparedz neapbūvētas teritorijas (labiekārtotu ārtelpu) - apstādījumi, zaļās zonas, alejas u.c., kas neietilpst apbūvēto zemes gabalu teritorijās un ir brīvi pieejamas sabiedrībai. Šajās teritorijās neietilpst virszemes ūdens objekti ar aizsargjoslām, kā arī ceļu braucamās daļas. Orientējoši uz 1 ha (10 000 m2) lielu jaunu savrupmāju apbūves teritoriju jāparedz 0,2 ha (2000 m2) neapbūvētas teritorijas).

3.2. Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas

3.2.1. Dzīvojamās apbūves teritorijas ar stāvu skaitu līdz trīs stāviem (kartē apzīmētas ar brūnu aizkrāsojumu). Jaunas vienas funkcijas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas Malienas pagastā netiek plānotas.

3.2.2. Pamatprasības daudzdzīvokļu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Daudzdzīvokļu māja, rindu māja, dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas). |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, veselības un sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, pārvaldes iestāde. |
| Palīgizmantošana | Saimniecības ēkas. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 40% |
| Minimālā brīvā teritorija | 35% |
| Minimālā zemes vienības fronte | -. |
| Būvju maksimālais augstums | 12 m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6 m |
| Apbūves līnija | 3 m |

3.2. 3. Citas prasības daudzdzīvokļu apbūves teritorijām:

- daudzdzīvokļu māju teritorijās jāparedz autostāvvieta vismaz vienai automašīnai uz katru dzīvokli;

- pie atkritumu konteineru novietnēm piekļūšanai jāparedz ceļš 3 m platumā;

- mainot dzīvojamo funkciju uz sekundārajā izmantošanā atļauto funkciju, nepieciešamības gadījumā izbūvē atsevišķu ieeju, nodrošina nepieciešamās autostāvvietas un apkārtnes labiekārtošanu.

## 3.3. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas

3.3.1. Sabiedrisko objektu apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas atbilstoši esošai situācijai, apzīmētas rozā krāsā) galvenais izmantošanas veids nekomerciāla rakstura iestādes un uzņēmumi, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem (Malienas skola, pirmsskolas iestādes un to tuvākās apkārtnes teritorijas).

3.3.2. Pamatprasības sabiedrisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Izglītības iestāde. Sporta būve. Kultūras iestāde. Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Ārstniecības un veselības aprūpes iestāde, sociālās aprūpes iestāde. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. Saimniecības ēka, garāža. Autostāvvieta. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālai izmantošanai. |
| Apbūves blīvums | - |
| Apbūves intensitāte | 60 – līdz 150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai (precizē būvobjekta ģenerālplānā) |
| Minimālā brīvā teritorija | 20%, ja nav noteikta normatīvajos aktos vai detālplānojumā |
| Minimālā zemes vienības fronte | 12m |
| Būvju maksimālais augstums | - |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6m |
| Apbūves līnija | 6m |

3.3.3. Citas prasības sabiedrisko objektu apbūves teritorijās:

  - jaunu būvobjektu projekta sastāvā izstrādājams vienots teritorijas labiekārtojuma projekts;

  - aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs.

3.4. Jauktas darījumu un sabiedriskās apbūves teritorijas

3.4.1. Jauktas darījumu un sabiedriskās apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas ar sarkanu iekrāsojumu (esošās) vai sarkanu svītrojumu (plānotās), galvenais izmantošanas veids ir tirdzniecības, pakalpojumu objekti un citi komerciāla rakstura uzņēmumi un iestādes, kas nav noteiktas kā darījumu objekti ar nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

3.4.2. Pamatprasības jauktas dzīvojamo un darījumu objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Darījumu un komerciāla rakstura iestāde; sabiedriska iestāde. Tirdzniecības vai pakalpojumu objekts. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmums. Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde. Kultūras iestāde. Sporta būve. Dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Pārstrādes uzņēmums. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. Saimniecības ēka. Garāža. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 50% |
| Apbūves intensitāte | 60 – 150% |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 15 m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6m, ja ielai ir iedibināta būvlaide, ēku novieto uz tās |
| Apbūves līnija | 3m |

3.4.3. Citas prasības jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijās:

- būvprojekta sastāvā ietilpst teritorijas labiekārtojuma projekts;

- aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs;

- dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro attiecīgo apbūves teritoriju noteikumi.

## 3.5. Tūrisma un rekreācijas objektu teritorijas

3.5.1. Tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijas (plānojumā atzīmētas ar piktogrammu (zaļu aplītis ar kārtas Nr.), paredzētas ar tūrisma un atpūtas jomu saistītai darbībai (Pededzes un Ievednes krastos). To galvenais izmantošanas veids ir kempings, atpūtas, telšu, piknika vieta; apbūve saistībā ar tūrisma pakalpojumu sfēru. Kā sekundārais izmantošanas veids atļauta dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkām, sporta būve.

3.5.2. Pamatprasības tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Viesnīca, motelis, viesu māja, kempings, telšu vieta. Kultūras iestāde. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Sporta būve. Dzīvojamā ēka. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. Saimniecības ēka, garāža. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 30% |
| Apbūves intensitāte | - |
| Minimālā brīvā teritorija | 50% |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | - |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| Būvlaide | 6m |
| Apbūves līnija | 3m |

3.5.3. Citas prasības tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijās.

Ierīkojot telšu, kempingu un citas atpūtas vietas, tās jānodrošina ar iekārtotām ugunskura vietām, atkritumu tvertnēm, tualetēm. Ieteicams izveidot piebraucamo ceļu, vietas automašīnu novietošanai, kā arī apzīmēt dabā ar informācijas zīmēm.

## 3.6. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas

3.6.1. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas ar violetu krāsojumu (esošā izmantošana) vai svītrojumu (plānotā izmantošana), galvenais izmantošanas veids ir vispārīgās, vieglās vai lauksaimniecības produkcijas ražošanas (vai pārstrādes) uzņēmums. Teritorijas atļauts izmantot arī vairumtirdzniecības iestādēm, noliktavām, garāžām, stāvvietām, atklātas uzglabāšanas laukumiem, inženierbūves un komerciāla rakstura uzņēmumiem (sekundārais izmantošanas veids).

3.6.2. Pamatprasības jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Vieglās rūpniecības uzņēmums. Vispārīgs ražošanas uzņēmums. Vairumtirdzniecības iestāde. Noliktava. Garāža, stāvvieta. Tehniskās apkopes stacija. Inženierkomunikāciju objekts. Lauksaimniecības ražošanas uzņēmums. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Autoservisa pakalpojumu objekts, lietotu auto tirdzniecības vietas. Atkritumu apsaimniekošanas būve. Darījumu iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, degvielas uzpildes stacija. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | 60% vai arī precizē detālplānojumā |
| Apbūves intensitāte | - |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 16m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības vai detālplānojuma prasības |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | - |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības |

3.6.3. Citas prasības ražošanas un tehniskās apbūves teritorijām:

  - pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi;

  - jaunveidojamu zemesgabalu minimālo platību un minimālo platumu gar ielu nosaka izstrādājot detālplānojumu. Detālplānojumā paredz aizsardzības pasākumus pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu tiem zemesgabaliem, kas atrodas ārpus rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijām;

  - atklātā āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana nav atļauta priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā;

  - teritorijas ir atļauts nožogot ar blīvu žogu;

  - mazumtirdzniecības veikals, kā palīgizmantošana, jānovieto galvenās ēkas iekšpusē;

  - vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem;

  - ciemu teritorijās, kur teritorijas plānojumā starp ceļu un ražošanas teritoriju nav paredzētas dabas vai labiekārtotas koplietošanas teritorijas, ražotnes īpašnieks izveido aizsargstādījumus;

  - prasības pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir noteiktas apbūves noteikumu 3.4. apakšnodaļā.

## 3.7. Tehnisko objektu apbūves teritorijas

3.7.1. Tehnisko objektu (t.sk. komunālās, garāžu un noliktavu saimniecības objektu) apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas pelēkā krāsā) galvenais izmantošanas veids ir saimnieciska rakstura objekti, kuru primārā funkcija nav rūpnieciskā ražošana (t.i. noliktavas, garāžas, stāvvietas, atklātas uzglabāšanas laukumi, inženierbūves). Teritorijas sekundārie izmatošanas veidi ir degvielas uzpildes stacijas, autoservisa pakalpojumu uzņēmumi un līdzīgi darījumu objekti.

3.7.2. Pamatprasības tehnisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Noliktava, garāža, stāvvieta. Atklātas uzglabāšanas laukums. Inženierkomunikāciju objekts. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Degvielas uzpildes stacija. Autoservisa pakalpojumu objekts, ilglaicīgas uzturēšanās auto stāvlaukums, lietotu auto tirdzniecības vietas. Darījumu iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts. |
| Palīgizmantošana | Dzīvoklis. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| Apbūves blīvums | - |
| Apbūves intensitāte | 50 – 150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 15m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa īpatnības |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | - |
| Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi |
| Apbūves līnija | 3m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības |

## 3.8. Lauksaimniecībā izmantojamās  teritorijas

3.8.1. Lauksaimnieciskās teritorijas ietver zemnieku un piemājas saimniecības ar/vai bez viensētu apbūves, t.sk. aramzemi, tīrumus, dārzus, ganības, pļavas u.c. izmantošanas veidos neietvertās teritorijas (plānojumā apzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem, meliorētās zemes – bēškrāsas  aizkrāsojums)

3.8.2. Pamatprasības lauksaimnieciskajām teritorijām

| Primārais izmantošanas veids | Lauksaimniecības produkcijas audzēšana (lopkopība, graudkopība, dārzeņkopība, augļkopība, puķkopība, sēņkopība, zemstikla kultūru audzēšana, biškopība u.tml.). Dīķu saimniecība. Kokaudzētava. Amatnieka darbnīca. Viensētu apbūve. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Tūrisma pakalpojumu objekts (viesu māja, kempings). Tirdzniecības u.c. pakalpojumu objekts. Sporta būve. Mežsaimnieciska izmantošana. |
| Palīgizmantošana | Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde. Saimniecības ēka, būve mājlopiem. Atklāta uzglabāšana. Vieglās ražošanas uzņēmums. Transportapkalpes uzņēmums. |
| Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība | 3000 m2, |
| Apbūves blīvums | 10% |
| Apbūves intensitāte | - |
| Minimālā brīvā teritorija | - |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 12 m |
| Būvlaide | 10 m |
| Apbūves līnija | - |

3.8.2. Citas prasības lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām:

- atļauta daudzfunkcionāla izmantošana (apbūvei, dīķu izveidei, mežu stādīšanai), izņemot rūpnieciska rakstura uzņēmumu (ar būtisku ietekmi uz vidi) apbūve;

- atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar tūrisma un atpūtas pakalpojumu organizēšanu. Izstrādājot labiekārtošanas projektu, atļauts ierīkot peldvietas, atpūtas vietas, gājēju takas, telšu/kempinga vietas;

- vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu viensētu/savrupmāju ar saimniecības ēkām;

- galvenie parametri pagalmu veidošanai:

  - ēkas izvieto ne tuvāk par 10 m no zemes gabala robežas;

  - minimālais attālums no dzīvojamām, sabiedriskām un ražošanas palīgēkām līdz saimniecības ēkām un garāžām  jāparedz  ne  mazāk  par 9 m;

  - attālums starp viena zemes gabala robežās izvietotām dzīvojamām un saimniecības ēkām ne mazāk kā 7 m.

- pārdodot nekustamos īpašumus, kas ievērtēti rajona nozīmes īpaši vērtīgo lauksaimniecības zemju statusā, pirmpirkuma tiesības ir pierobežniekiem;

- lopkopības fermas un kūtis izvieto pietiekamā attālumā no apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem, lai tie ar savu ražošanas specifiku nemazinātu to vērtību un sanitārā aizsargzona nepārsniegtu tā zemes gabala robežas, kur šī ferma vai kūts atrodas;

- minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām:

- līdz valsts autoceļiem - 200 m;

- līdz pagasta ceļiem - 50 m;

- līdz dzīvojamajai apbūvei, atkarībā no attiecīgās fermas specifikas, ne mazāk par 300 m.

- pie lopkopības fermām un kūtīm jāparedz vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, barības noliktavām;

- ceļu ierīkošana un remonts vai cita rakstura būvniecība nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību;

- lauksaimniecības teritoriju pārveidošana par parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju, atļauta, izstrādājot attiecīgu labiekārtošanas projektu;

- meliorētās zemes atļauts transformēt citos izmantošanas veidos atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta izsniegto atļauju.

## 3.9. Mežsaimnieciskās teritorijas

3.9.1. Mežsaimnieciskās teritorijas ietver mežus, krūmājus, jaunaudzes un izcirtumus (plānojumā apzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem).

3.9.2. Pamatprasības mežsaimniecisko teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, medniecība. Rekreācija. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Mežsarga māja. Novērošanas tornis. Tūrisma un rekreācijas objekts. Sporta objekts. Viensēta/savrupmāja. |
| Palīgizmantošana | Izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro un sekundāro izmantošanu. |
| Minimālā zemes vienības platība | - |
| Apbūves blīvums | 30% |
| Apbūves intensitāte | 60% |
| Minimālā brīvā teritorija | - |
| Minimālā zemes vienības fronte | - |
| Būvju maksimālais augstums | 9m |
| Maksimālais ēku stāvu skaits | 2 stāvi |
| Būvlaide | 10m |
| Apbūves līnija | 3m |

3.9.2. Citas prasības mežsaimnieciskajās teritorijās:

- teritoriju izmantošanu nosaka attiecīgie normatīvie akti, individuālie mežierīcības projekti;

- atļauta meža zemes transformēšana citos izmantošanas veidos LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

- primāri attīstāma izmantošana, kas saistīta ar tūrismu un rekreāciju;

- izstrādājot labiekārtošanas projektu, atļauta atpūtas vietu, gājēju taku, parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju izveide.

Labiekārtošanas projektiem pašvaldība organizē būvniecības sabiedrisko  apspriešanu.

## 3.10. Ūdenstilpju un ūdensteču teritorijas

3.10.1. Ūdenstilpju un ūdensteču teritoriju (teritorijas plānojumā atzīmētas zilā krāsā) izmantošana saistīta ar rekreāciju un virszemes ūdeņu noteci, kā arī būves, kas saistītas ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu un uzturēšanu.

    - Prasības ūdeņu (ūdenstilpju, ūdensteču) teritoriju izmantošanai:

- teritorijas izmantojamas ūdens uzkrāšanai, ūdens novadīšanai, zvejsaimniecībai un zivsaimniecībai, sporta nodarbībām, rekreācijai un atpūtai, makšķerēšanai;

- teritorija var tikt izmantota tikai atbilstoši šo teritoriju īpatnībām un ar to ekspluatāciju saistītām nepieciešamajām būvēm (piemēram, tilti, slūžas, dambji, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas u.c.);

- ūdensteču un ūdenstilpņu tiešajai apkārtnei jābūt sabiedriski pieejamai tauvas joslas platumā;

- ūdenstilpju un ūdensteču krastos jāievēro aizsargjoslu noteikumi (skat. sadaļu Aizsargjoslas);

- gultņu izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu iztīrīšanai.

## 3.11. Labiekārtotas zaļās zonas teritorijas

3.11.1. Labiekārtotās zaļās zonas teritorijas (plānojumā atzīmētas ar zaļu rūtojumu) kategorijā ietilpst neapbūvētas un neapbūvējamas daļēji vai pilnīgi labiekārtotas teritorijas Brencu ciema teritorijā.

3.11.2. Prasības labiekārtotās zaļās zonas teritoriju izmantošanai:

- atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar brīvdabas atpūtu, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu;

- teritoriju labiekārtošana veicama saskaņā ar labiekārtojuma projektu;

- teritorijās atļauta sezonāla rakstura būvju (kiosks, paviljons, vasaras kafejnīca u.tml.) izvietošana atbilstoši pašvaldībā saskaņotam novietnes projektam;

- zaļo zonu apbūve atļauta izņēmumu gadījumos, pamatojot ar detālplānojumu.

## 3.12. Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas

3.12.1.Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas (plānojumā apzīmētas ar gaiši brūnu rūitojumu -  ietver smilts/grants atradnes teritoriju Malienas – Annas ceļa malā, Pūrinu virziena

    - Prasības derīgo izrakteņu atradņu teritoriju izmantošanai:

1) derīgo izrakteņu ieguve atļauta atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm”   (21.05.96.) un MK noteikumiem Nr. 239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”;

2) līdz ar derīgo izrakteņu izstrādi veicama teritorijas rekultivēšana atbilstoši RVP saskaņotam rekultivācijas projektam.

## 3.13. Satiksmes infrastruktūras teritorijas

3.13.1. Satiksmes infrastruktūras teritorijas ietver pagasta teritorijā esošos ceļus (valsts, pašvaldības, uzņēmumu, māju u.c. ceļus) (plānojumā apzīmēti ar atbilstošiem lineārajiem apzīmējumiem) un to nodalījumu zonu ietvaros esošās teritorijas. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir ceļi un ar to saistītā apbūve – tilti, sabiedriskā transporta pieturas, autostāvvietas. Teritoriju robežas noteiktas ceļu aizsargjoslu ietvaros. Teritorijās izvieto arī maģistrālās inženierkomunikācijas.

3.13.2. Pamatprasības satiksmes infrastruktūras teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Ceļš, iela, gājēju un velosipēdistu ceļi, satiksmes apkalpes objekti, t.sk. sabiedriskā transporta pieturvietas, īslaicīgas uzturēšanās stāvlaukumi. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | Maģistrālās inženierkomunikācijas. |
| Palīgizmantošana | Transporta apkalpes un citi pakalpojumu sfēras objekti. |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, precizē skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams – detālplānojumā. |
| Apbūves blīvums | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams – detālplānojumā. |

3.13.3. Ceļu klasifikācija

- Valsts autoceļi:

Valsts 1.šķiras autoceļš:

P41 Alūksne - Liepna no km 14,94 -28,27 (4.tehniskās kategorijas valsts autoceļš): ceļa nodalījuma josla – 22 m, aizsargjosla – 60 m no ceļa ass uz katru pusi; Brencu  ciema robežās aizsargjosla samazināta līdz 15 uz katru pusi no ceļa ass un noteikta kā sarkanā līnija.

Valsts 2.šķira autoceļi:

30 m no ceļa ass ceļiem :

V -396  Vētraine – Maliena –Kalncempji - Sprīvuļi, 15 m Brencu ciema robežās

V  - 398 Ķūderi - Jaunana

2)  Pašvaldības ceļi :

4. tabula

| N. P. K | Autoceļu nosaukums | Adrese km no | Adrese km līdz | Autoceļu garums | Autoceļu seguma veids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomsona pagrieziens – Sebežnieki | 0,- | 5,150 | 5,150 | grants |
| 2 | Ērmaņi – Kraukļi | 0,- | 1,410 | 1,410 | grants |
| 3 | Ponkulene - Sviestiņi | 0,- | 2,730 | 2,730 | grants |
| 4 | Kopmaņi – Pūriņi (1 tilts) | 0,- | 1,530 | 1,530 | grants |
| 5 | Vējiņi - Šķelci | 0,- | 0,740 | 0,740 | grants |
| 6 | Miezīša c.g. – Baltaissils | 0,- | 5,700 | 3,500 2,200 | grants, grunts |
| 7 | Jaunstrički – Jaunšķiņķi | 0,- | 0,750 | 0,750 | grants |
| 8 | Brenci - Sakvārne | 0,- | 5,060 | 5,060 | grants |
| 9 | Kaķi – Lenkava | 0,- | 0,650 | 0,650 | grants |
| 10 | Ķūderi - Lauziņi | 0,- | 0,270 | 0,270 | grants |
| 11 | Ūrbuļi – Aizkalnieši | 0,- | 1,100 | 1,100 | grants |
| 12 | Vecais kantoris – Mērnieki | 0,- | 0,530 | 0,270, 0,260 | Grants, grunts |
| 13 | Lekmanis - Maiznieki | 0,- | 3,510 | 3,510 | grants |
| Plānotie pašvaldības ceļi |  |  |  |  |
| 14 | Dambīši - Čerbikovi |  |  |  |  |
| 15 | Ponkulene - Kraukļi |  |  |  |  |

Pašvaldības ceļiem aizsargjosla: 30 m no ceļa ass uz katru pusi, Brencu ciema robežās – 15 m no ceļa ass un noteikta kā sarkanā līnija.

3) Pārējie ceļi, atbilstoši to piederībai, klasificējami kā uzņēmumu ceļi un māju ceļi:

uzņēmumu ceļi  (piemēram, VAS „Latvijas valsts meži” u.tml.);

māju ceļi: ceļi, kas nesavieno citus, augstāka līmeņa ceļus.

3.13.4. Prasības ceļu un ielu izbūvei:

- izstrādājot detālos plānojumus un būvprojektus jāievēro LVS 190 -1:2000 Ceļu projektēšanas noteikumi, LVS 190 -2:1999 Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili un LVS 190 -3:1999 Ceļu vienlīmeņa mezgli prasības;

- pagasta, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes platumā (CL, 27.p);

3) jaunu ceļu izbūves vai esošo ceļu rekonstrukcijas gadījumos, izstrādājot būvprojektus un teritorijas labiekārtojuma plānus, ieteicami šādi ceļu zemes nodalījuma joslu platumi:

  - savienojošiem ceļiem: 15,5 m;

  - pievedceļiem no 12,5 m līdz 14,5 m.

4) jaunu ceļu/ielu izbūves gadījumā blīvi apdzīvotā vietā (Brencu ciemā), izstrādājot būvprojektus un teritorijas labiekārtojuma projektus, par pamatu jāņem šādi attālumi starp ielu līnijām:

    - maģistrālajām ielām - ne mazāk par 15 m, ja maģistrālā iela vienlaicīgi ir valsts autoceļš, attālums tiek noteikts ceļu zemes nodalījuma joslas platumā, atbilstoši ceļa tehniskai kategorijai;

    - vietējās nozīmes ceļiem/ielām – ne mazāk par 12 m; piebrauktuvēm – ne mazāk par 9 m.

5) ja jaunveidojamais ceļš/ iela veidos strupceļu, brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām (LBN 100, 7.21.p.).

6) brauktuvju noapaļojumu rādiusi:

    - rekonstrukcijas apstākļos un vietējās nozīmes ceļu krustojumos un pieslēgumos pieļaujams samazināt brauktuvju noapaļojumu rādiusus attiecīgi līdz 5,0 un 8,0 m;

    - ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2,0 m (LBN 100, 7.23.p.).

7) esošajās brauktuvēs pieļaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā (LBN 100, 7.23.p.);

8) saimnieciskā darbība ceļu aizsargjoslā atļauta saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (05.02.1997.), MK noteikumiem Nr. 162 (no 10.04.2001.) „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un MK noteikumiem Nr. 126 (30.03.199.) „Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami servisa objekti”, konkrēto darbības pieteikumu saskaņojot ar atbilstoši institūciju (pašvaldības ceļiem – pašvaldību, valsts autoceļiem VAS „Latvijas valsts ceļi” reģionālo nodaļu);

  - visiem servisa un reklāmas objektiem, ko perspektīvā projektēs tieši valsts autoceļu tuvumā, vai tā aizsargjoslā, tehniskie noteikumi jāizņem VAS „Latvijas valsts ceļi” Alūksnes nodaļā.

3.14.5. Citas prasības satiksmes infrastruktūras teritorijām:

- maģistrālās inženierkomunikācijas izvieto starp brauktuvi un sarkanajām līnijām (Brencu ciema teritorijā) vai ceļa aizsargjoslā (ārpus ciema teritorijās);

- jebkuras nozīmes ceļu, ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnes ir segtas ar cieto segumu;

## 3.14. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas

3.14.1. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas (plānojumā atzīmētas kā dažādi līniju veidi, atbilstoši topogrāfiskās kartes specifikācijai) ietver elektroapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas, telekomunikāciju tīklu un tehnisko būvju aizņemtās teritorijas un to aizsargjoslas, atbilstoši esošai situācijai.

3.14.2. Pamatprasības tehnisko līnijbūvju teritoriju izmantošanai

| Primārais izmantošanas veids | Inženierkomunikāciju koridors, inženierbūve. |
| --- | --- |
| Sekundārais izmantošanas veids | - |
| Palīgizmantošana | - |
| Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām. |

3.14.3. Citas prasības inženiertehniskās infrastruktūras teritorijām:

- inženiertehniskās infrastruktūras (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam. Citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai;

- ārpus inženiertehniskās infrastruktūras teritorijām, ja nepieciešams, būvju izvietojumu, aizsargjoslas, pasākumus aizsardzībai pret trokšņiem, piesārņojumu un citas prasības nosaka detālplānojumā;

- citas prasības inženiertehniskās infrastruktūras teritorijās noteiktas Apbūves noteikumu 2.10. sadaļā.

## 3.15. Kultūras pieminekļi un to aizsardzība

3.15.1. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Malienas pagasta teritorijas plānojumā ir ievērtēti saskaņā ar spēkā esošo Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu (apstiprināts LR KM 20.10.1998.):

- Ērmaņu muižas kungu māja (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis,  aizs. Nr. 2797);

- Luņķu senkapi (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis., Nr. 196);

- Malienas pagastskola (vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis,  Nr. 2798);

- Kopmaņu senkapi (Kapu kalniņš) (vietēj. noz. arheoloģijas piemienklis, Nr. 197);

- Naglu senkapi (vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, Nr. 198).

3.15.2. Pamatprasības kultūras pieminekļu izmantošanai un saimnieciskai darbībai to apkārtnē:

- kultūras pieminekļi aizsargājami un izmantojami saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr.473 (26.08. 2003.) „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”; MK noteikumi Nr.474 (26.08.2003.) „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”; MK noteikumi Nr.392 (15.07. 2003.) „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”;

- kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība (KL, 3.pants);

- fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā) (KL, 11.pants);

- objekta izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta pieļaujama, ja objekts pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību. Objektus no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdz MK pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma (KL, 15.pants);

- kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē (KL, 21.pants);

- lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras pieminekļu aizsargjoslas. Ap kultūras pieminekļiem, līdz individuālās aizsardzības zonas (aizsargjoslas) apstiprināšanai VKPAI  un jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem ir jāievēro aizsargjosla 500 m rādiusā. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsargjoslā, kas var atstāt iespaidu uz aizsargājamo pieminekli, drīkst veikt tikai ar inspekcijas atļauju (KL, 23.pants);

- kultūras pieminekļi primāri izmantojamas tūrisma un atpūtas pakalpojumu, kultūras iestāžu un citu sabiedriskas nozīmes objektu attīstībai, dzīvojamai funkcijai, saskaņā ar likumu par “Par kultūras pieminekļu aizsardzību“, Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem, u.c. kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošiem likumdošanas aktiem;

- aizliegta saimnieciskā darbība, kas varētu pasliktināt kultūrvēsturisko pieminekļu stāvokli vai to apkārtējo ainavu, mazina kultūrvēsturiskās vides kvalitāti;

- arheoloģijas pieminekļu teritorijas ieteicamākais apsaimniekošanas veids ir ganības; aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap arheoloģijas pieminekļiem aizliegts veikt zemes rakšanas darbus;

- kultūras pieminekļa „Malienas pamatskola” (skat. 2.pielikumā individuālās aizsardzības zonas risinājumu) teritorijā būves atjaunojamas iespējami tuvu vēsturisko būvju vietai un izskatam; ja tas nav iespējams, atbilstoši vietējām būvniecības tradīcijām, ievērojot vēsturiski veidojušos mērogus un būvapjomus;

11) esošo būvju rekonstrukcijas vai jaunas būvniecības ieceres aizsardzības zonā jāizvērtē ņemot vērā kultūrvēsturiskos aspektus, respektējot Vidzemei raksturīgās lauku ainavas apbūves mērogus un raksturu;

12) kultūras pieminekļu individuālajā aizsargjoslā nav paredzēta lauksaimniecības zemju transformēšana meža zemēs, jaunu lauksaimniecības servisa, lauksaimnieciskās vai citu ražošanas uzņēmumu objektu apbūve; aizliegta reljefa izmaiņa (ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu), zemes īpašumu parcelācija tipveida apbūvei.

## 3.16. Īpaši aizsargājamas daba teritorijas

3.16.1.  Īpaši aizsargājamas daba teritorijas, ir teritorijas, kurās saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, ir noteikts īpašs dabas aizsardzības un saudzēšanas režīms, lai saglabātu retas un izzūdošas savvaļas augu atradnes, dzīvnieku vai putnu sugas: dendroloģiskais stādījums „Malienas dārzniecība”. Vietējās nozīmes aizsargāja dabas objekta statuss noteikts trīs laukakmeņiem (skat. kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”

    - Pamatprasības īpaši aizsargājamo dabas objektu izmantošanai:

Teritorijas izmantojamas līdzšinējiem nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem,  ņemot vērā  teritorijas plānojumā noteikto teritorijas zonējumu un papildus ievērojot Likumu par „Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,  Ministru kabineta noteikumius Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  u.c. vides prasības.

3.16.2.  Īpaši aizsargājamu dabas teritoriju un objektu  aizsardzība:

23. Dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem aizliegts:

23.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

23.2. iegūt derīgos izrakteņus;

23.3. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

23.4. bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas (kurā ietilpst dabas pieminekļa teritorija) administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides pārvaldi:

23.4.1. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

23.4.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai, ja šie pasākumi nav paredzēti dabas aizsardzības plānā;

23.4.3. veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi;

23.4.4. mainīt zemes lietošanas mērķi.

28. Papildus šo noteikumu 23.punktā noteiktajām prasībām, aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorijā aizliegts:

28.1. cirst kokus galvenajā cirtē;

28.2. veikt zemes transformāciju;

28.3. atjaunot dendroloģiskos stādījumus, izņemot stādījumu atjaunošanu atbilstoši dabas aizsardzības plānam;

28.4. cirst kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē vai citā cirtē bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, izņemot koku ciršanu tajā aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorijā, kas ietilpst tādā aizsargājamā teritorijā, kurai ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas apliecinājumus.

## 3.17. Aizsargjoslas

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, apstiprinātajām MK aizsargjoslu noteikšanas metodikām, Malienas pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas vides un dabas resursu aizsardzības, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Aprobežojumi, aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles nosacījumi ir spēkā saskaņā ar saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” (25.02.1997.) un MK apstiprināto aizsargjoslu noteikšanas metodiku.

### 3.17.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas

3.17.1.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

Neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma, Malienas pagasta teritorijā esošajām ūdenstilpnēm un ūdenstecēm tiek noteikta sekojošas aizsargjoslas:

| Ūdenstece | Ūdensteces garums | Aizsargjoslas platums (m) |
| --- | --- | --- |
| Pededze | 134 | 300 |
| Dambīte | 12 | 50, 10 m Brencu ciema teritorijā |
| Ievedne | 22 | 50 |
| Svarīte | 12 | 50 |
| Robežupīte | <10 | 10 |
| Zvērupīte | <10 | 10 |
| Upja | <10 | 10 |
| Ievupe | <10 | 10 |

Nosacījumi aizsargjoslās:

  - aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus) minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas;

  - aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;

  - 50 m platā joslā aizliegts veikt kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai;

  - aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu;

  - 10 m platā joslā papildus iepriekšējiem punktiem aizliegts:

    - izvietot degvielas uzpildes stacijas;

    - celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā);

    - lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

    - ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi;

    - veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai;

    - iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai;

    - mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;

    - veikt meža zemju transformāciju,

    - kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

    - aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;

    - aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas.

### 3.217.1.2. Tauvas josla

Tauvas joslas platums Malienas pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts :

- gar privāto ūdeņu krastiem - 4,0 m;

- gar pārējo ūdensteču un ūdenstilpņu krastiem –10 m.

Tauvas joslas platums tiek skaitīts:

- gar lēzeniem krastiem – no normālās ūdenslīnijas;

- gar kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze.

Nosacījumi tauvas joslā :

- tauvas joslā aizliegta apbūve, teritorijas aizžogošana vai citāda pieejamības un pārvietošanās gar ūdens objektu traucēšana;

- saskaņā ar Zvejniecības likuma 9.p., tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta:

    - kājāmgājējiem;

    - zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai;

    - robežapsardzībai;

    - vides aizsardzībai un ugunsdrošības pasākumu veikšanai.

- tikai vides aizsardzības institūciju speciāli norādītās vietās un pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:

    - laivu piestāšana, izkraušana un pagaidu uzglabāšana;

    - laivu pārziemošana, būve un remonts;

    - zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības.

- ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.

3.17.1.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

Malienas pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikta 500 m aizsargjosla ap valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem:

- Ērmaņu muižas kungu māja (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis,  aizs. Nr. 2797);

- Luņķu senkapi (valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis., Nr. 196);

- Malienas pagastskola (vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis,  Nr. 2798);

- Kopmaņu senkapi (Kapu kalniņš) (vietēj. noz. arheoloģijas piemienklis, Nr. 197);

- Naglu senkapi (vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, Nr. 198).

Nosacījumi aizsargjoslās (aizsardzības zonās):

- jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;

- pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemi, aizliegts to sadalīt;

- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;

- aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;

- aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.

3.17.1.4.Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

Aizsargjoslas tiek noteiktas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām, ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;

- ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.

### 3.17.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas

3.17.2.1. Aizsargjoslas gar autoceļiem

Malienas pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikta:

    - 60 m no ceļa ass uz katru pusi autoceļam P41 Alūksne - Liepna, Brencu  ciema robežās aizsargjosla samazināta līdz 15 uz katru pusi no ceļa ass un noteikta kā sarkanā līnija;

    - 30 m no ceļa ass ceļiem 2.sķiras un pašvaldības ceļiem

Nosacījumi aizsargjoslās:

- bez autoceļa īpašnieka atļaujas aizliegts veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus;

- aizliegts gar autoceļiem 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par to rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku.

3.17.2.2. Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām

Malienas pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts šāds aizsargjoslu platums gar sakaru līnijām:

    - gar apakšzemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas sakaru līnijām - zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes sakaru līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no apakšzemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass;

    - ap virszemes un apakšzemes sakaru kabeļu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem - zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla plakne, kas atrodas 3 metru attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļņojuma robežas;

    - stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 metriem, 2,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;

    - stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 metriem, 3,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;

    - vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā sakaru līnijas pusē. Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malās, jānocērt, ja to augstums ir lielāks nekā stādījumu vidējais augstums.

Nosacījumi aizsargjoslās:

  - aizliegts veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,5 m un planēšanu ar tehniku;

  - aizliegts izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;

  - aizliegts stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves;

  - aizliegts zem gaisvadu sakaru līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas;

  - aizliegts veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt sakaru līniju un iekārtu bojājumus.

3.17.2.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

Malienas pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts šāds aizsargjoslu platums gar elektriskajiem tīkliem:

    - gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē no malējā vada elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu:

      - līdz 20 kilovoltiem - 10 metru;

      - no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 20 metru;

    - gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām blīvi apdzīvotās vietās zemes gabals un gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē no malējā vada elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu:

- līdz 20 kilovoltiem - 2 metri;

- no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 4 metri.

    - gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass;

    - ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām - zemes gabals un gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;

- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas;

- aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos;

- aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;

- aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas;

- aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 m;

- aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 m, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku;

- koku un krūmu audzēšana elektrisko tīklu trasēs pieļaujama ar elektrisko tīklu īpašnieka rakstveida atļauju.

Veicot saimniecisko darbību, jāievēro elektrisko tīklu aizsardzības noteikumi, neatkarīgi no to piederības. Noteikumi obligāti jāievēro visām juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība notiek elektrisko tīklu aizsardzības zonās.

3.17.2.4. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

Malienas pagasta teritorijas plānojums nosaka aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm:

- 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes ūdensnotekas abās pusēs regulētām vai ierīkotām ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;

- 8 -10 attālumā no ūdensnotekas krotes atbērtnes pusē regulētām ūdens notekām (maģistrālajiem grāvjiem) meža zemēs.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot akmens krāvumus;

- aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus.

3.17.2.5. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

Malienas pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts aizsargjoslu minimālais platums gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:

- gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem - 5 m katrā pusē no cauruļvada malas;

- gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 m katrā pusē no cauruļvada malas;

- drenām un atklātiem grāvjiem – 3m uz katru pusi no drenas vai atklāta grāvja malas;

- ūdenstorņiem, virszemes ūdens rezervuāriem, sūkņu un ūdens apstrādes stacijām – 5 m rādiusā;

- kanalizācijas sūkņu stacijām - 5 m rādiusā;

- zemtekām – platībā, ko tās aizņem dziļumā no ūdens virsmas uz katru pusi no attiecīgās zemtekas.

Nosacījumi aizsargjoslās:

- aizliegts veikt būvdarbus vai remontdarbus bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku;

- aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemē - dziļāk par 0,45 m, kā arī bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku veikt grunts planēšanu;

- aizliegts stādīt kokus un krūmus. Ja tiek veikts tīklu remonts vai ir notikusi avārija, tīklu īpašnieks drīkst izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par ko paziņo zemes īpašniekam. Zemes īpašniekam šādā gadījumā atlīdzība netiek izmaksāta;

- aizliegts būvēt objektus, kas izraisa elektrokoroziju, kuru nav iespējams novērst;

- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, kūtsmēslu un ķīmisko vielu glabātavas;

- aizliegts ierīkot sausās tualetes, samazgu bedres, notekūdeņu filtrācijas iekārtas un citus augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas avotus.

3.17.2.6. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem

Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas.

Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem iekļaujami tie zemes gabali, kuros atrodas ģeodēziskie punkti, kā arī vismaz vienu metru plata zemes josla ap to robežām.

Nosacījumi aizsargjoslā:

- aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem un mērījumu izdarīšanu;

- aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaņoti ar attiecīgo Valsts zemes dienesta nodaļu;

- zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu:

- triangulācijas un poligonometrijas punktiem redzamību uz blakus punktiem;

- globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem ģeodēzisko Zemes mākslīgo pavadoņu netraucētu uztveršanu (redzamību);

- augstuma punktiem iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus garu nivelēšanas latiņu.

### 3.17.3. Sanitārās aizsargjoslas

3.20.3.2. Aizsargjoslas ap ūdens attīrīšanas iekārtām

Teritorijas plānojumā tiek noteikta 50 m aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Nosacījumi aizsargjoslā:

1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

2) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos;

3) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju, personāla un apsardzes vajadzībām, laboratorijām, autostāvvietām, komunikācijām;

4) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

## 3.17.4. Aizsargjoslu uzturēšana:

- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts autoceļiem par saviem līdzekļiem kārtībā uztur zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

- ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas (izņemot aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts un pašvaldību autoceļiem zemes nodalījuma joslu) par saviem līdzekļiem kārtībā uztur attiecīgā objekta vai komunikācijas īpašnieks, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

- pienākumu uzturēt kārtībā ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas (izņemot aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts un pašvaldību autoceļiem) saskaņā ar savstarpēju vienošanos var deleģēt zemes īpašniekam vai lietotājam;

- kokus cērt par objekta īpašnieka līdzekļiem pēc savstarpējas vienošanās ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

- avārijas novēršanas vai tās seku likvidācijas gadījumā objekta īpašniekam ir tiesības pirms apliecinājuma izņemšanas nocirst gar elektrisko tīklu un telekomunikāciju gaisa vadu līnijām atsevišķus kokus un apgriezt koku zarus, kuri traucē vai reāli apdraud šo līniju normālu darbību, par to iepriekš paziņojot Valsts meža dienestam. Avārijas novērsēju vai avārijas seku likvidētāju pienākums ir piecu darbadienu laikā pēc koku nociršanas informēt meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

## 3.18. Rekultivējamās  teritorijas

3.18.1. Rekultivējamās teritorijas ir teritorijas, kurās jāveic teritoriju sakārtošana vai ainavu atjaunošana pēc saimnieciskās darbības izraisītajām izmaiņām (pamesto/neapsaimniekoto kolhozu laiku saimniecisko objektu (fermas u.tml.) teritorijas, vēsturiski vai potenciāli  piesārņotās  teritorijas (bijušās degvielas vai cita kurināmā glabātuves, kodinātavas, minērālmēslu noliktavas vai šķūņi u.tml.) (kartē atzīmētas ar violetu rūtojumu).

3.18.2. Apbūves noteikumu pamatprasības

Teritorijas sakārtošanas (rekultivācijas)  pasākumi veicami saskaņā ar Reģionālas vides pārvaldes nosacījumiem.

## 3.19. Turpmākās izpētes teritorijas

3.19.1. Turpmākās izpētes teritorijas ir teritorijas, kuru izmantošana precizējama turpmākās plānošanas gaitā, veicot papildus izpētes darbus (kartē parādīta ar T burtu piktogrammu): bijusī dzīvnieku kapsēta, prognozējamās smilts/grants atradnes.

3.19.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai

- Līdz teritorijas izmantošanas precizēšanai tiek saglabāta līdzšinējā izmantošana un nav paredzēta pastāvīgai apbūvei.

- Teritoriju izmantošana konkrētiem mērķiem atļauta atbilstoši konkrēto teritoriju izpētes projektu rezultātiem nav uzskatama par plānojuma grozījumiem.

# IV nodaļa.  Būvtiesību īstenošanas kārtība

## 4.1. Būvatļaujas saņemšana un būvniecība:

- pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs būvvaldē saņem būvatļauju;

- lai saņemtu būvatļauju būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:

- ja tiek būvēta ģimenes māja, ģimenes mājas palīgēka, dārza māja savām vajadzībām – būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu un īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;

- ja tiek būvēta daudzdzīvokļu ēka vai publiski pieejama sabiedriska darījuma iestāde vai ražošanas ēka – būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu 2 eksemplāros, līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu žurnālu, papildus dokumentus, ja tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasa būvvalde.

- būvatļauja, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja ir nepieciešama, uzsākot jebkādus būvdarbus, arī remontdarbus un kosmētisko remontu, būvobjektos, kas ir kultūras, vēstures un arhitektūras piemineklis;

- būvatļaujas tiek izdotas uz būvatļaujā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem;

- pasūtītājs par visām izmaiņām būvniecības dalībnieku sastāvā informē būvvaldi;

- pie publisko ēku un būvju būvlaukumiem novieto informāciju par būvobjektu un būvuzņēmēju;

- būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā atrodas:

    - akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projekta eksemplārs;

    - būvatļaujas kopija;

    - iebūvēto materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijas, materiālu sertifikāti un testēšanas pārskati;

    - būvdarbu žurnāls;

    - autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība;

    - segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;

    - kontrolējošo institūciju amatpersonu priekšraksti, rīkojumi, pārbaudes akti.

- pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta galveno būvasu nospraušana un sastādīts Būvasu nospraušanas akts. Būvasu nospraušanu var veikt atbilstoša licencēta firma;

- pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženiertīklu uzmērīšanu atvērtā tranšejā;

- izpilduzmērījumu digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaņojumiem iesniedz būvvaldē. Būvdarbu veicējs pirms tam iesniedz jaunbūvēto inženiertīklu izpilduzmērījumu (horizontālās un vertikālās piesaistes) attiecīgiem inženiertīklu dienestiem un saņem saskaņojumu. Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoša licencēta firma;

- pirms ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:

- rakstisku apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kurā uzrādītas būves kopējās izmaksas un veikto būvdarbu garantijas termiņi;

- normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai;

- būvasu nospraušanas aktus;

- aktualizētu topogrāfisko plānu;

- izpilduzmērījumus digitālā (MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un izdruku veidā;

- inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus;

- ēkas vai būves inventarizācijas lietu;

- būvdarbu žurnālu un speciālo būvdarbu žurnālus;

- autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā veikta autoruzraudzība;

- segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;

- būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtas pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus.

- pieņemšanas komisija aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus izsniedz pasūtītājam, bet viens glabājas Būvvaldē.

## 4.2. Būvju nojaukšana:

- ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, to nojauc vai saved kārtībā atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem;

- būvi, kas nav kultūras piemineklis, nojauc, pamatojoties uz būvvaldes izsniegtu nojaukšanas atļauju. Tās saņemšanai būvvaldē iesniedz nojaukšanas pieteikumu, būvinženiera izstrādātu demontāžas projektu un būvdarbu veicēja izstrādātu darbu veikšanas projektu, kurā norādītas arī būvgružu novietošanas vietas. Būvvaldei ir tiesības samazināt iesniedzamās dokumentācijas apjomu;

- kultūras pieminekļu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaņā ar normatīvo aktu par pieminekļu aizsardzību prasībām;

- teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai. Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas sastādītu ēkas nojaukšanas aktu;

- ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, darbus saskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi” rajona nodaļu.

## 4.3. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai:

- patvaļīga būvniecība ir aizliegta. Par patvaļīgu būvniecību vainīgās personas sauc pie administratīvās atbildības saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

- ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam, būvvaldes amatpersonas par minēto pārkāpumu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un iesniedz to izskatīšanai Malienas pagasta domes Administratīvajai komisijai;

- būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Malienas pagasta domei jautājuma par patvaļīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par nelikumīgās būves nojaukšanu vai, izņēmuma gadījumos, par iespēju turpināt būvniecību;

- lai sagatavotu materiālus par patvaļīgo būvniecību, būvvalde ir tiesīga pieprasīt no nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka:

  - būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un atbilstību būvnormatīviem;

  - institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem.

- ja pieņemts Malienas pagasta domes lēmums par nelikumīgās būves vai tās daļas nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var organizēt nelikumīgās būves nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks;

- pēc projekta akceptēšanas būvvalde izsniedz būvatļauju un pieņem objektu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## 4.4. Atbildība par Malienas pagasta apbūves noteikumu neievērošanu:

- jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj Malienas pagasta apbūves noteikumus ir vainīga šajā pārkāpumā un ir administratīvi sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;

- vainīgās personas pienākums ir novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu;

- ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams atkārtots naudas sods;

- par Apbūves noteikumu pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas sastādīt Malienas pagasta un būvvaldes atbildīgās amatpersonas.

Pielikums Nr. 1 Būvniecības procesa shēma

# Pielikums Nr.2

# Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa

“Malienas pamatskola” (aizsardzības Nr. 2798)

pieminekļa teritorija un aizsardzības zonas robežas.

Robežu koordinātas

Robežu apraksts kultūras pieminekļa teritorijai:

| Robežas posmu Nr. | Robežas posmu apraksts |
| --- | --- |
| 1-2 | Pa koku rindu no robežpunkta līdz robežpunktam |
| 2-3 | Pa koku rindu no robežpunkta līdz robežpunktam |
| 3-4 | Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam (ņemts vērā koku apaugums un pagalma plānojums) |
| 4-5 | Pa koku rindu no robežpunkta līdz robežpunktam |
| 5-1 | Pa autoceļa Alūksne- Liepna nodalījuma joslas iekšējo malu (11 m no ceļa ass) no robežpunkta līdz robežpunktam |

Kultūras pieminekļa aizsargjoslas ( aizsardzības zonas) robežu apraksts:

| Robežas posmu Nr. | Robežas posmu apraksts |
| --- | --- |
| 6-7 | Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam (ņemts vērā kadastrs) |
| 7-8 | Pa Dambītes upes ārējo krasta līniju no robežpunkta līdz robežpunktam |
| 8-9 | Pa koku rindu no robežpunkta līdz robežpunktam (ņemts vērā kadastrs) |
| 9-10 | Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam (ņemts vērā kadastrs un koku paaugums) |
| 10-11 | Pa autoceļa Vētraine – Kalncempji nodalījuma joslas iekšējo malu 11 m no ceļa ass) no robežpunkta līdz robežpunktam |
| 11-1 | Pa autoceļa Alūksne – Liepna nodalījuma joslas ārējo malu 11 m no ceļa ass) no robežpunkta līdz robežpunktam |

Piezīme: Attālumi metros uzrādīti ar pieļaujami kļūdu +/- 10 m. Kartogrāfiskajai pamatnei izmantota M 1:10 000 topogrāfiskā karte (LKS 92) sastādīta 2005. gadā Malienas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros.

Robežas pamatojums

|  | kultūra pieminekļa teritorijas robeža |
| --- | --- |
|  | kultūras pieminekļa aizsargjoslas ( aizsardzības zonas) robeža |
|  | aleja |
|  | ceļmalas norobežojošie (skatu aizsedzošie) apstādījumi (paralēla ābeļu un egļu rinda) |
|  | Esošā savrupmāju dzīvojamā apbūve |
|  | Plānotā savrupmāju dzīvojamā apbūve |
|  | Nozīmīgākie skatu virzieni un leņķi |
|  | brīvā telpa (zaļa neapbūvēta teritorija), kas nepieciešama, lai nodrošinātu kompozicionālo vienotību ar apkārtni un saglabātu ainavas izteiksmību un veiksmīgi eksponētu ēku arhitektonisko vērtību. |

| Robežas posmu Nr. | Robežas posmu pamatojums |
| --- | --- |
| 1-2 | Robeža noteikta pa kultūras piemineklim ziemeļu virzienā esošās koku grupas ārējo robežu, koku grupa iespējams ir muižas parka daļa, tā vizuāli noslēdz kultūras pieminekļa teritoriju |
| 2-3 | Robeža noteikta pa pagalma ārmalu ko veido skolas saimniecības ēkas un koku stādījumi |
| 3-4 | Robeža noteikta pa pagalma ārmalu ko norobežo koku stādījumi (ņemts vērā pagalma plānojums), kultūras pieminekļa teritorijā nav iekļauta dzīvojamās mājas apbūve un teritorija ap to (bērzu birzs un dīķis)- dzīvojamo māju un tās pagalmu ieteicams vairāk norobežot ar stādījumiem |
| 4-5 | Robeža noteikta pa kultūras piemineklim dienvidu virzienā esošo koku rindu, tā vizuāli noslēdz kultūras pieminekļa teritoriju un norobežo to no estrādes un sporta laukuma |
| 5-1 | Rietumu robeža noteikta pa autoceļa iekšējo malu, koku stādījumu rindu, kas veido dabīgu robežškirtni |
| 6-7 | Robeža noteikta pa iedomātu līniju ņemot vērā kadastru, no ceļa šo teritoriju aizsedz ceļmalas norobežojošie stādījumi, bet tā kā teritorijas plānojumā šī teritorija paredzēta dzīvojamo māju apbūvei un var ietekmēt kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un kvalitāti, tad ir šī teritorija tiek iekļauta aizsardzības zonā |
| 7-8 | Robeža noteikta pa Dambītes upes ārējo krasta līniju, ka dabā vizuāli noslēdz un norobežo kultūrvēsturisko telpu |
| 8-9 | Robeža noteikta pa koku rindu (ņemts vērā kadastrs), kas vizuāli norobežo kultūrvēsturisko telpu |
| 9-10 | Robeža noteikta pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam (ņemts vērā kadastrs un koku paaugums), aizsardzības zonā ietverts kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts ar tam pieguļošo teritoriju |
| 10-11 | Robeža noteikta pa autoceļa iekšējo malu, koku stādījumu rindu, kas veido dabīgu robežškirtni |
| 10-11 | Robeža noteikta pa autoceļa nodalījuma joslas ārējo malu ietverot aleju |

3.pielikums

Robežu apraksts

| Nr. p.k. | Robežposmu numurs pēc plāna | Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta |
| --- | --- | --- |
| Alūksnes rajons. Malienas pagasts Eduarda Ilsjāņa īpašums (stādījumu platība 0,8 ha) |
| 1. | 1–2 | Pa ceļu Alūksne–Liepna |
| 2. | 2–3 | Uz rietumiem gar saimniecības "Naglas-2" laukiem |
| 3. | 3–4 | Uz ziemeļrietumiem gar saimniecības "Naglas" zemi |
| 4. | 4–5 | 100 m uz ziemeļiem gar saimniecības "Pērkoni" zemi |
| 5. | 5–6 | Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Dārzniecība" zemi gar dīķi un saimniecības ēku |
| 6. | 6–1 | Uz austrumiem pa saimniecības "Dārzniecība" iebraucamo ceļu līdz sākumpunktam |

# Footnotes

Saskaņā ar LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas” 7.nodaļu

Aizsargjoslu likums (no 11.03.1997.)

saskaņā ar MK noteikumu Nr. 883 (19.10. 2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.p-tu;

6. Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par zemes transformāciju neuzskata šādas darbības:

6.1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;

6.2. būvniecība (izņemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs);

6.3. ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs)

MK noteikumi Nr.619 (20.07.2004.) „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”

MK noteikumi Nr.626 (27.07.2004.) „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”

MK noteikumi Nr. 344 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, Rīgā 200. gada 31. jūlijā ar grozījumiem 2002. gada 26. martā, stājās spēkā ar 2002.gada 29.martu.

Aizsargjoslu likuma (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2003.gada 8.jūlija) 13.2 p-ts

saskaņā ar a/s „Latvijas Valsts Ceļi” reģistrēto ceļu sarakstu

MK  noteikumi nr. 415 (no 22.07.2003) „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Mālupes ciema robežās aizsargjosla Pededzes upei noteikta ņemot vērā dabiskos apstākļus (skat. karti M1: 5000)

Aizsargjoslu likuma (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2003.gada 8.jūlija) 13.2 p-ts

# Text boxes

2

3

5

9

6

7

8

10

11

4

1

#### Pirmās skolas apbūve (skola, internāts)

Saieta nams, vecā pagastmāja

Malienas pagastskola (Valsts aizsardz. Nr. 2798)