Zema enerģijas patēriņa

Aktivitātes ieviešanu regulē 28.12.2010. MK noteikumi Nr. … „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums”

Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Mērķis – CO2 emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. Projekta īstenošanas rezultātā jāpanāk siltumenerģijas patēriņš apkurei līdz 35 kWh/m2 gadā.

Atbalsta pretendenti un atbalstāmo ēku tipi:

- pārvaldes iestāde un pilsētas vai novada pašvaldības dome:

  - dvīņu vai rindu dzīvojamā ēka (jaunbūve);

  - biroju ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - muzejs (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - sabiedriskā ēka – bērnudārzs (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - sporta ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - sabiedriskā ēka – skola (ēkas rekonstrukcija);

  - daudzdzīvokļu sociālā ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - sakaru ēka, stacija, terminālis un ar to saistītās ēkas (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija).

- sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants:

  - dvīņu vai rindu dzīvojamā ēka (jaunbūve);

  - biroju ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - mazumtirdzniecības ēkas (ēkas rekonstrukcija);

  - ražošanas ēkas (ēkas rekonstrukcija);

  - sabiedriskā ēka – bērnudārzs (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - sporta ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - sakaru ēka, stacija, terminālis un ar to saistītās ēkas (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

  - viesnīca (ēkas rekonstrukcija).

- fiziska persona:

  - vienģimenes dzīvojamā ēka (jaunbūve).

Kopējais pieejamais finansējums un finansējums vienam projektam:

- Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros – 7 261 722,00 LVL.

- Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 750 000 LVL ar sekojošu intensitāti:

  - 80% – pārvaldes iestāde un pilsētas vai novada pašvaldības dome;

  - 65 % – sīkiem un maziem komersantiem un fiziskām personām ;

  - 55 % – vidējiem komersantiem.

Maksimālās kopējās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, no kurām aprēķina attiecināmās izmaksas, uz vienu kvadrātmetru (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) nepārsniedz:

- ēkās, ar plānoto patēriņu ≤ 15 kWh/m2gadā, – 1 000 Ls/m2 jaunbūves vai 300 Ls/m2 rekonstrukcijas projektā;

- ēkās, ar plānoto patēriņu no 15 kWh/m2gadā līdz 25 kWh/m2gadā, – 850 Ls/m2 jaunbūves un 250 Ls/m2 rekonstrukcijas projektā;

- ēkās, ar plānoto patēriņu lielāku par 25 kWh/m2gadā un mazāks vai vienāds ar 35kWh/m2gadā, – 750 Ls/m2 jaunbūves un 200 Ls/m2 rekonstrukcijas projektā.

Papildus nosacījums, ka attiecība starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu nevar būt mazāka par 0,35 kgCO2/Ls gadā (komersantiem un fiziskām personām) vai nevar būt mazāka par 0,25 kgCO2/Ls gadā (pārvaldes iestāde un pilsētas vai novada pašvaldības dome).

Aktivitātes var īstenot sekojošās ēkās:

- Ēka un zeme ir atbalsta pretendenta īpašumā un ierakstīta zemesgrāmatā. Nomas līgums, valdījuma vai lietojuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā ar termiņu vismaz līdz 2017.gada 1.novembrim;

- ēku izmanto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai (attiecināms uz pašvaldību);

- ēka nodota ekspluatācijā vismaz 10 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (ēkas rekonstrukcijas projektā).

Attiecināmās izmaksas:

- energoaudita pārskata sagatavošana un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde (ēkas rekonstrukcijas projektā), un ēkas enerģijas patēriņa aprēķina veikšana jaunbūves projektā;

- būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana;

- būvdarbu veikšanas izmaksas;

- siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem, t.sk. atjaunojamo enerģijas avotu;

- ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā (gaiscaurlaidības testu un termofotografēšanas veikšana);

- būvuzraudzība un autoruzraudzība;

- pārvaldes iestādēm un pilsētas vai novada pašvaldības domei un fiziskām personām – Publicitātes pasākumu veikšanas izmaksas, tajā skaitā, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta (pēc būves nodošanas ekspluatācijā) izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas.

Neattiecināmās izmaksas:

- sadzīves elektroiekārtu nomaiņas vai remonta izmaksas (tajā skaitā, veļas mašīnu, televizoru vai ledusskapju iegāde vai remonts);

- apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

- līzings, procentu maksājumi, nodokļu maksājumi;

- teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

- jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

- izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu iegādi, nomu vai remontu, kuras paredzētas personu pārvadāšanai vai kuras izmanto iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai;

- lietotu preču un iekārtu iegādes izmaksas.

Papildus informācijai

Prasības projekta ēkas tehniskiem rādītājiem:

Ēkas norobežojošām konstrukcijām jāatbilst šādiem rādītājiem:

- ēkām ar enerģijas patēriņu līdz 25 kWh/m2 gadā pielietojami:

  - logi ar trīskāršo stikla paketi un logu siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw nepārsniedz 0.8 W/ m2K;

  - pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība, ieskaitot termiskos tiltus, nepārsniedz 0.30 W/ m2K, un jumtiem un pārsegumiem 0.2 W/m2K;

- ēkām ar patēriņu no 25 līdz 35 kWh/ m2 pielietojami:

  - logi saskaņā ar uzlabotu dubulto stikla paketi un logu siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw nepārsniedz 1.0 W/m2K, ja logu nomaiņa netiek veikta, koeficienta vērtībai jābūt: Uw nepārsniedz 1.8 W/ m2K;

  - pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība, ieskaitot termiskos tiltus, nepārsniedz 0.40 W/ m2K, un jumtiem un pārsegumiem 0.2 W/m2K;

Centralizētajai ventilācijas sistēmai jābūt ar rekuperāciju, lietderības koeficients vismaz 75%, elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 0.4 Wh/(m3h), ar ražotāja sertifikātu un garantiju;

Norobežojošo konstrukciju gaisa caurlaidības koeficientam (izteiktam kā gaisa noplūde n50 (h-1), ja spiediena starpība ir 50 Pa) visai ēkai kopumā jāatbilst:

- ēkām ar plānoto enerģijas patēriņu līdz 15 kWh/m2gadā, gadā gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 0,6 h-1 dzīvojamajām ēkām un publiskajām ēkām;

- ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir lielāks par 15kWh/m2gadā un mazāks vai vienāds ar 25kWh/m2gadā, gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 1,0 h-1 dzīvojamajām ēkām un 1,2 h-1 publiskajām ēkām;

- ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir lielāks par 25kWh/m2gadā un mazāks vai vienāds ar 35kWh/m2gadā, gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 1,2 h-1 dzīvojamajām ēkām un 1,8 h-1 publiskajām ēkām;

- visām ēkām, pēc projekta īstenošanas kopējais primārās enerģijas patēriņš (apkures, karstā ūdens, un elektroenerģijas patēriņa summa) nedrīkst pārsniegt 150 kWh/m² gadā.

Ēkas kopējo apkurināmo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu platību, kurās paredzēts nodrošināt telpu mikroklimatu. Telpu platības nosaka ēkas stāvos starp sienu iekšējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā. Kāpņu telpas vai tās daļas platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup.

Ēkas enerģijas patēriņu aprēķina saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790:2009 "Ēku energoefektivitāte”.

Ēkas dinamisko parametru vērtības un ēkas laika konstantes aprēķina atbilstoši LVS EN ISO 13790.

Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008)".