ApstiprinĀTS

ar Veclaicenes pagasta pārvaldes

iepirkuma komisijas sēdes

lēmumu 07.04.2015.,

protokols Nr.1

#### ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

#### VECLAICNES PAGASTA PĀRVALDES

IEPIRKUMA

„Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā”

(identifikācijas Nr. VPP 2015/01)

NOLIKUMS

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82.PANTa kārtībā)

Alūksnes novada veclaicenes pagastā,

2015

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

# Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija Nr. VPP 2015/01

- Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS veclaicenes PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV -4335

Reģistrācijas kods: 90009201924

Tālruņa numurs: 64329018,

Faksa numurs: 64329028

e-pasta adrese: veclaicene@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine, tālr. 29379590, e-pasta adrese iveta.vartukapteine@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Jānis Dambis, tālr. 28381507.

- Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets ir Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

  - CPV kods 50230000-6

  - Līguma izpildes vieta Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads.

  - Līguma izpildes termiņš līdz 2015. gada 31. oktobrim.

## Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un to saņemšana

## Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Veclaicenes pagasta pārvaldē „Vaiņagos”, Kornetā, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

## Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

## Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

## Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 20. aprīlim, plkst.12.00, Veclaicenes pagasta pārvaldē, „Vaiņagos”, Kornetos, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV -4335. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

  - Visi piedāvājumi, kas Veclaicenes pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. VPP 2015/01). Neatvērt līdz 2015.gada 20. aprīlim, plkst.12.00”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

  - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

    - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Piedāvājums iepirkumam”.

    - Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. 	Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu 	reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.

    - Pretendents iesniedz informāciju, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidlapai (3.pielikums)

    - Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir jābūt pieredzei un sertifikātam šādu darbu veikšanai. Jāpievieno saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidnei (2.pielikums).

    - Pretendentam jāiesniedz materiālu deklarācija un materiālu testēšanas pārskats (ja dotajam materiālam ir šāds pārskats) par pielietotajiem materiāliem ar kuriem tiks veikta ceļu uzturēšana.

    - Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

  - Finanšu piedāvājums, cena un valūta

    - Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un aizpildot nolikuma 4.pielikumam „Piedāvājums iepirkumam”.

    - Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

    - Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi veicot darbus pēc Alūksnes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām.

    - Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

## Informācijas sniegšana un apmaiņa

  - Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām;

  - Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Veclaicenes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijai rakstiski pa e-pastu veclaicene@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 64329028.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2. punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību „Tehniskā specifikācija” (1.pielikums) prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst tehniskās specifikācijas norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta astotās daļas noteikumiem.

  - Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkuma komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no kāda piedāvātā pakalpojuma.

  - Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju.

  - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

  - Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājam tiesības izvēlēties nākamo pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz ar ko tas tiks pārbaudīts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.7.punkta nosacījumiem

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. 	Līguma slēgšanas nosacījumi

11.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

11.2. Uzvarētāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ierasties noslēgt iepirkuma līgumu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka uzvarētājs ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

12. 	Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

13. 	Pielikumi

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un 4 (četriem) pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pretendenta veikto darbu pieredzes saraksts;

3.pielikums – Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts;

4.pielikums – Piedāvājums iepirkumam.

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPP 2015/01

- Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Veclaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošanas darbiem.

- Saskaņā ar Pasūtītāja telefonisku pasūtījumu no līguma noslēgšanas veikt Veclaicenes pagasta ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā.

- Visiem pakalpojuma materiāliem jābūt sertificētiem.

- Pretendentiem nepieciešams atbilstošs, nodrošinājums un pieredze attiecīgo darbu veikšanai.

- Darbu izpilde un uzraudzība notiek pēc Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātām autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām ceļu apsaimniekošanas specifikācijām.

- Pakalpojumi veicami saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.

- Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.

- Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

- Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

- No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.

- Veclaicenes pagasta  reģistrēto  ceļu  saraksts:

| Nr. | Pagasta autoceļu | Uzturēšanas posms | Garums | Ceļa platums m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | nosaukums | no km | līdz km | km |  |
| 1. | Krustiņi-Palpierkalns | 0,00 | 7,849 | 7,849 | 5.0 |
| 2. | Vidzemes šoseja-Romeškalns | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 4.0 |
| 3. | Korneti-Slokas | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 4.0 |
| 4. | Strautiņi-Renci | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 3.5 |
| 5. | Dzintari-Cīņas | 0,00 | 4,848 | 4,848 | 5.0 |
| 6. | Ieviņas-Mišas-Dzintari | 0,00 3,385 | 0,82 4,485 | 0,82 1,10 | 4.5 3,5 |
| 7. | Bārdaskrogs-Paiķi | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 5.5 |
| 8. | Avoti-Vidzemes šoseja | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 6.0 |
| 9. | Krustiņi-Akmentiņi | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 3.0 |
| 10. | Paiķa stāvvieta-Dzintari | 0,00 | 1,37 | 1,37 | 6.0 |
| 11. | Intukalns-Cīruļi | 0,00 | 1,27 | 1,27 | 5.0 |
| 12. | Ilgupes-Laursons | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 4.0 |
| 13. | Vidzemes šoseja-Liepas | 0,00 | 0,955 | 0,955 | 3.0 |
| 14. | Cīņas-Maskaļi | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 3.0 |
| 15. | Akmentiņi-Vēzes | 0,00 | 0.622 | 0.622 | 3.5 |
| 16. | Meduskalns-Jaunvāveres | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 3.0 |
| 17. | Sauleskalns-Lauciņi | 0,00 | 4,33 | 4,33 | 4.0 |
| 18. | Druskas-Bajāri | 0,00 | 0,322 | 0,322 | 3.0 |
| 19. | Ezerkrasti-Papardes | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 4,0 |
| 20. | Druskas-Kalnalielpurāni | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 3,0 |
| 21. | Maģumi-Augstkalni | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 3,0 |
| 22. | Reitnieki-Vosvas | 0,00 | 2,016 | 2,016 | 3,0 |
| 23. | Krustiņi-Rūpnieki | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 3,0 |
| 24. | Papardes iela | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 5,0 |
|  | Kopā: |  |  | 38,612 |  |

  - Ceļa klātnes planēšana

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ceļa klātnes planēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

----------

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Mehānismi:

Izmantojami autogreideri.

  - Mehanizēta zāles pļaušana

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Zāles pļaušana;

3. Nopļautās zāles izkliedēšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

  - Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4. Seguma planēšana (profilēšana);

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

----------

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

  - Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju

A. Mērķis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrītes  iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa  palīdzību;

4. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;

5. Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;

6. Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;

7. Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;

8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92 prasībām atbilstoša bitumena   emulsija ar  bitumena  saturu virs  58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R. Bitumena emulsijas patēriņš - 0,012 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D ≤16 mm.

Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043

Minerālā materiāla patēriņš - 0,068 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Aizpildīto bedrīšu pārbēršanai pielietojams minerālmateriāls, kura īpašības atbilst šādām prasībām:

materiāla lielākās daļiņas izmērs D ≤8 mm,

cauri 0,063 mm sietam izsijātā materiāla daudzums ≤ 3 %.

Minerālā materiāla patēriņš pārbēršanai - 0,003 t/m2.

E. Iekārtas:

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

  - vienkārtas virsmas apstrāde

A. Mērķis:

Nodrošināt ūdensnecaurlaidību un uzlabot tā raupjumu.

B. Mērvienība:

Virsmas apstrādes laukums kvadrātmetros (m2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Virsmas sagatavošana;

4. Materiāla transportēšana;

5. Ieklāšana un veltņošana;

6. Virsmas apstrādes kopšana;

7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Materiāli atbilstoši dokumenta “Ceļu specifikācijas 2012” nodaļā 6.5.3. “Materiāli” noteiktajām prasībām materiāliem, kas paredzēti attiecīgam virsmas apstrādes tipam. Selektīvai virsmas apstrādei pilns “Virsmas apstrādes projekts netiek prasīts”, tomēr ir jāveic “Ceļu specifikācijas 2012” 152. tabulā “Saistvielas un minerālmateriāla adhēzija un/vai saistvielas kohēzija” noteiktās pārbaudes.

Lai varētu izmantot dolomīta šķembu maisījumus ražotus no vietējiem materiāliem, ir pieļaujamas atkāpes no “Ceļu specifikācijas 2012” granulometriskajam sastāvam noteiktām prasībām sietiem ar izmēru 8 mm un vairāk, ja tas neietekmē veikto vienkārtas virsmas apstrādes kvalitāti.

E. Iekārtas:

Iekārtas atbilstoši dokumenta “Ceļu specifikācijas 2012” nodaļā 6.5.4. “Iekārtas” noteiktajām prasībām.

F. Darba izpilde:

Dara izpilde atbilstoši dokumenta “Ceļu specifikācijas 2012” nodaļās 6.5.5. “Darba izpilde” un 6.5.8. “Virsmas apstrādes kopšana” noteiktajām prasībām. Pirms virsmas apstrādes segumā nedrīkst būt vaļējas bedrītes, ja tādas ir, tad pirms virsmas apstrādes tās jāaizpilda.

G. Kvalitātes novērtējums:

Izbūvētajai virsmas apstrādes kvalitātei jāatbilst dokumenta “Ceļu specifikācijas 2012” nodaļā 6.5.6. noteiktajām prasībām. Izbūvētas virsmas apstrādes garantijas periods ir 3 gadi. Šajā laikā konstatētie defekti uzņēmējam nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm. Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem konstatētie defekti jānovērš ceļa uzturēšanas klases bedrīšu remontam noteiktajos termiņos (A – 1.jūnijs, B – 15.jūnijs, C un D – 1.jūlijs). Vēlāk vasaras sezonā izveidojušies defekti jānovērš A klasē – 1 diennaktī, B – 5 diennaktīs, C un D klasē 1 nedēļā no konstatēšanas brīža.

H. Darba daudzuma uzmērīšana:

Paveikto darba apjomu nosaka, uzmērot laukumu atbilstoši dokumenta „Ceļu specifikācijas 2012” punktā 2.6.4.1. noteiktajam.

Pielikums Nr.2

Pretendenta VEIKTO DARBU  PIEREDZES SARAKSTS

Iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā”

(identifikācijas Nr. VPP 2015/01)

| Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) | Līguma priekšmets, adrese, summa euro bez PVN (vai ekvivalents euro) | Piegādes īss raksturojums | Līguma darbības laiks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uzsākts | pabeigts |

| Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Pielikums Nr.3

Pretendentam pieejamās tehnikas vienību (iekārtu un mehānismu) saraksts

| Tehnikas vienības nosaukums marka (modelis), valsts reģistrācijas Nr. | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamības apraksts | Iznomātāja nosaukums, adrese, telefona Nr.* | Nomas līguma noslēgšanas datums, Nr.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________ 		______________________		_____________________

(amats)					(paraksts)		                   (paraksta atšifrējums)

2015.gada_____._______________________

Tabula jāaizpilda, norādot visu tajā prasīto informāciju!

Informācija jāsniedz par visām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas attiecīgajam iepirkumam, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, kvalitatīvai un tehnoloģiski pareizai darbu izpildei.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

* pēdējās divas kolonas aizpilda, ja nepieciešamās tehnikas vienības tiek nomātas.

Pielikums Nr.4

Piedāvājums iepirkumam

„Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā”

(identifikācijas Nr. VPP 2015/01)

- IESNIEDZA:

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

- PIEDĀVĀJUMS

  - Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā”  (identifikācijas Nr. VPP 2015/01) nolikumu, Tehnisko specifikāciju un piekrītam to nosacījumiem. Mēs piedāvājam veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

  - Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības cena bez PVN EUR | Cena EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez PVN | ar PVN |
| 1. | Ceļu klātnes planēšanas | pārg/km | 78,84 |  |  |  |
| 2. | Mehanizēta zāles pļaušana | pārg. km | 94,02 |  |  |  |
| 3. | Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotas grunts ceļos | m3 | 200 |  |  |  |
| 4. | Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 227 |  |  |  |
| 5. | Vienkārtas virsmas apstrāde | m2 | 850 |  |  |  |
| Visi izcenojumi ietver celtniecības materiālu, transporta, darbu izmaksas | Kopā: |  |  |

5. Šis piedāvājums ir derīgs _____dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6. Apņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.

7. Apņemos izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā noteiktās prasības.

8. Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Vārds, Uzvārds	_____________________________________

Ieņemamais amats	_____________________________________

Paraksts	_____________________________________

Datums	__________	_________________

Zīmogs