APSTIPRINĀTS

Kalncempju pagasta pārvaldes

iepirkuma komisijas

2015.gada 14.oktobra sēdē

Protokols Nr.7

Iepirkuma

„Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemas sezonā”

(Identifikācijas Nr. KPP 2015/03)

NOLIKUMS

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 82. PANTa kārtībā)

Alūksnes novada Kalncempju pagastā

2015.

1. Vispārīgā informācija

1.  Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija Nr. KPP 2015/03

2. Pasūtītājs

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS KALNCEMPJU  PAGASTA PĀRVALDE

Adrese: „Cempji- 2”, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

Reģistrācijas kods: 90009200153

Tālruņa numurs: 64381641

Fakss: 64381642

e-pasta adrese: kalncempji@aluksne.lv

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju	pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Vija Zaķe tālr. 22042791, e-

pasta adrese: vija.zake@aluksne.lv ,

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu  Kalncempju, Annas un Jaunannas pagastu pārvalžu vadītāja Vēsma Čugunova, tālr. 26375360, e-pasta adrese: vesma.cugunova@aluksne.lv

3. Iepirkuma metode

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

4. Iepirkuma priekšmets

4.1.	Iepirkuma priekšmets ir  Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016 gada ziemas sezonā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums);

4.2.     CVP kods: 90620000-9 (sniega tīrīšanas pakalpojumi)

4.3. 	Līguma izpildes vieta ir Kalncempju pagasts, Alūksnes novads;

4.4.	Paredzamais līguma izpildes termiņš ir 7 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

4.5. 	Pakalpojuma apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, piemērojot pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma datus.

4.6	Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 (desmit)  darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas dienas.

4.7 	Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu līgumā paredzēto summu.

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un to saņemšanu

5.1. 	Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 Kalncempju pagasta pārvaldē „Cempji- 2” Kalncempju pagastā Alūksnes novadā, LV-4342 līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.	Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas  	lapā www.aluksne.lv  sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.3.	Visas iepirkuma noteikumu izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas 	lapā  www.aluksne.lv  sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.

5.4. 	Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 	informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

6.1. 	Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 29. oktobrim plkst. 9.00. Kalncempju pagasta pārvaldē „Cempji -2” Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV-4342

6.2.	Visi piedāvājumi, kas Kalncempju pagasta pārvaldē tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.	Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

6.4. 	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu     	grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1. 	Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.1.2. atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemas sezonā””

7.1.3. atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2015/03”

7.1.4. atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 29.oktobrim plkst.9.00”;

7.1.5. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

7.2.	 Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodams. Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, 	datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.

7.3. 	Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu “KOPIJA PAREIZA”, jābūt kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot organizācijas nosaukumu) , personiskajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam, apliecinājuma datumam un zīmoga nospiedumam . Dokumenta kopijas pareizību ar savu parakstu apliecina organizācijas vadītājs vai tā pilnvarota persona. Ja dokumentu paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz pilnvaras kopija.

8.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

8.1. 	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. 	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. 	pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

8.2.  	Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

8.2.1.   Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu  	„Piedāvājums iepirkumam”(pielikuma formu mainīt nedrīkst)

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/.	Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu 	reģistrāciju attiecīgajā reģistrā.

8.2.3. 	 Pretendents iesniedz informāciju, ka tā rīcībā ir tehnika, kas nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un termiņā. Pretendents sniedz šo  informāciju, aizpildot nolikuma 3.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 3.1.1. punktā iekļauto tabulu “Pretendenta tehniskās iespējas”. Jāpievieno īpašumā vai valdījumā esošas tehnikas reģistrācijas apliecības kopija vai spēkā esoša tehnikas nomas līguma kopija.

8.2.4. 	Pretendentam jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim autoceļu vai ielu attīrīšanas no sniega  pakalpojumu sniegšanā. Jāiesniedz  nozīmīgāko šim iepirkumam atbilstošu darbu,  kurus Pretendents veicis, saraksts,  kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidlapai  “Pretendenta apliecinājums par pieredzi” (2.pielikums).

8.2.5. 	Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai 	personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.

9.         Piedāvājuma cena un valūta

9.1.    Piedāvājuma jābūt izteiktam euro (EUR) bez PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar veicamo darbu saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. Cenā jāiekļauj visi darba veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā. Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

9.2.    Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda 3. Pielikuma „Piedāvājums iepirkumam” 3.2. punktā.

9.3.   Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā finanšu piedāvājumā norādīto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10. 	Informācijas sniegšana

10.1. 	Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem un citiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līguma saistību izpildi.

10.2.    Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Kalncempju pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai rakstiski pa pastu, adrese „Cempji- 2”, Kalncempju  pagasts, Alūksnes novads, LV-4342, vai pa e-pastu: kalncempji@aluksne.lv

11. 	Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktos norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.2.	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2. punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikuma norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.3. 	Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.3. un 8.2.4. punktos norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.

11.4.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 9.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

11.5.	No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko  līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

11.6. 	Noteikumu 8.1.punktā minēto apstākļu esamību (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk  tekstā – PIL) 8.2 panta sestā daļa, pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, 	kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši PIL 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu, pasūtītājs:

11.6.1. lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās	daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

11.6.1.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 	dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 	kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

11.6.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

11.6.2. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās 	pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

11.6.2.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

11.6.2.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

11.7. 	Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

11.8.  Gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, Iepirkuma 	komisija ir tiesīga samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai atteikties no  	piedāvātā pakalpojuma.

11.9. 	Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs noteikumu 	prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma 	uzvarētāju.

11.10. 	Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas komisija informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiks nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

11.11.	Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājam tiesības izvēlēties nākamo pretendenta piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz ar ko tas tiks pārbaudīts saskaņā ar iepirkuma noteikumu 11.6.punkta nosacījumiem.

12. 	Līguma slēgšanas nosacījumi

12.1. 	Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma noteikumu nosacījumiem, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.

12.2.  Uzvarētāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ierasties   noslēgt iepirkuma līgumu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā tiks uzskatīts, ka uzvarētājs 	ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

13. 	Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, vai piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu.

14. 	Pielikumi

Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem uz 5 (piecām) lapām, kas ir šo noteikumu neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija;

2.pielikums - Pretendenta apliecinājums par pieredzi;

3.pielikums – Piedāvājums iepirkumam.

IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Alūksnes novada pašvaldības

Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega

2015./2016. gada ziemas sezonā”

(Identifikācijas

Nr. KPP 2015/03)

tehniskā specifikācija

„ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS KALNCEMPJU  PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2015./2016. GADA ZIEMAS SEZONĀ”

(identifikācijas Nr. KPP 2015/03)

- Veicot darbu, ievērot Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas “Autoceļu attīrīšana no irdena sniega” prasības:

- Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība:

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Informācijas nosūtīšana par izpildīto darbu;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli

----------------

E. Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F. Darba izpilde:

Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Darbu izpildītājs veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma (saskaņā ar noslēgto līgumu), darbs jāuzsāk ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma (tālruņa zvana). Pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas Izpildītājs darbu veic tikai uz norādītajiem autoceļiem.

G. Prasības izpildītam darbam:

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Pasūtītājs izpildīto darbu kontrolē visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā uzņēmējs veic pasākumus prasību nodrošināšanai.

Kalncempju  pagasta reģistrēto autoceļu saraksts:

| Nr. | Autoceļa nosaukums | Uzturēšanas posms | Garums km | Seguma veids | Brauktuves platums m | Uzturēšanas klase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No km | Līdz km |  |  |  |  |
|  | Parka iela | 0,00 | 0,161 | 0,161 | Grants/Asfalts | 4.0 | D |
|  | Parka iela | 0,161 | 0,186 | 0,025 | Grants/Asfalts | 4.0 | D |
|  | Parka iela | 0,00 | 0,124 | 0.124 | Grants/Asfalts | 4.0 | D |
|  | Ozolu iela | 0.00 | 0.131 | 0.131 | Grants/Asfalts | 4.0 | D |
|  | Ozolu iela | 0.131 | 0.462 | 0.331 | Grants/Asfalts | 4.0 | D |
|  | Ozolu iela | 0.462 | 0.493 | 0.031 | Grants/Asfalts | 4.0 | D |
|  | Ozolu iela | 0.493 | 0.739 | 0.246 | Grants/Asfalts | 4.0 | D |
|  | Ozolu iela | 0.739 | 0.769 | 0.03 | Grants/Asfalts | 4.0 | D |
|  | Ermiķi- Letes | 0.00 | 3.296 | 3.296 | Grants | 4.0 | D |
|  | Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi | 0.00 | 5.19 | 5.19 | Grants | 3.5 | D |
|  | Cempji-Malaci | 0.00 | 4.231 | 4.231 | Grants | 4.0 | D |
|  | Ate-Augstiekalni- Niedras | 0.00 | 2.217 | 2.217 | Grants | 3.5 | D |
|  | Ate-Augstiekalni- Niedras | 0.00 | 2.00 | 2.00 | Grants | 3.5 | D |
|  | Ate-Augstiekalni- Niedras | 2.00 | 4.1 | 2.1 | Grants | 3.5 | D |
|  | Ate-Augstiekalni- Niedras | 4.1 | 7.965 | 3.865 | Grants | 3.5 | D |
|  | Žagatas- Cempji | 0.00 | 2.041 | 2.041 | Grants | 4.0 | D |
|  | Lauķi- Jāņkalni | 0.00 | 2.49 | 2.49 | Grants | 3.5 | D |
|  | Vāverkalns- Egles | 0.00 | 0.493 | 0.493 | Grants | 3.5 | D |
|  | KOPĀ |  |  | 29.002 |  |  |  |

2.pielikums

Iepirkuma  nolikumam

„Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu

attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemas sezonā”

(Identifikācijas Nr.KPP 2015/3)

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

| Darbu pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktinformācija (adrese, tālrunis) | Autoceļu, uz kuriem veikta sniega attīrīšana, kopgarums | Darbu izpildes gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 1……. |  |  |  |
| 2……. |  |  |  |
| 3……. |  |  |  |

__________________________________ 	___________________      _____________________

(Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)                       (paraksts)	              (vārds, uzvārds)

____________________________

(Dokumenta aizpildīšanas datums)		                      z.v.

3.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Alūksnes novada pašvaldības

Kalncempju pagasta pārvaldes

autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016. gada ziemas sezonā”

( Identifikācijas

Nr.KPP  2015/03)

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

PIEDĀVĀJUMS  IEPIRKUMAm „ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS KALNCEMPJU  PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2015./2016.GADA ZIEMAS SEZONĀ”

(identifikācijas Nr. KPP 2015/03)

# 1.	IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

# 2.	KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

# 3.	PIEDĀVĀJUMS

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes  novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016.gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr. KPP 2015/03) nolikuma noteikumiem un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī izprotam tehniskās specifikācijas prasības  un varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi. Mēs piedāvājam veikt Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšanu no sniega 2015./2016.gada ziemas sezonā, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.1.1.  Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšanas  no sniega 2015./2016. gada ziemas sezonā pakalpojuma sniegšanai mūsu rīcībā ir šāda tehnika:

Pretendenta tehniskās iespējas

| Piedāvātā tehnika pakalpojuma sniegšanai | Notīrītās joslas platums vienā braucienā | Tehnikas izgatavošanas gads, jauda | Tehnikas tehniskais stāvoklis (tehniskās skates datums) | Piederība (īpašumā/nomā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Uzrādāmas tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei)

3.2. Finanšu piedāvājums.

Mēs piedāvājam veikt sniega attīrīšanas pakalpojumu no Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļiem 2015./2016. gada ziemas sezonā par šādu  līgumcenu:

| Nr. p. k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības (1 km) izmaksas EUR bez PVN | Kopējās izmaksas EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļu attīrīšana no sniega atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, ieskaitot ceļa nobrauktuves un pārbraucienus | km | 29.002 |  |  |
|  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  | KOPĀ: |  |

3.3. Apliecinām, ka darbus veiksim saskaņā ar  Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas “Autoceļa attīrīšana no irdena sniega” prasībām.

3.4. Piekrītam rēķinu apmaksas nosacījumiem, saskaņā ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2015./2016gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr.  KPP 2015/03)   nolikuma 4.6. punktu: „Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas dienas.”

3.5. Apliecinām, ka piedāvātā līgumcena būs nemainīga visā līguma izpildes laikā.

3.6. Apņemamies nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |