ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

# PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “SPODRA”

Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90002299846

Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālrunis 64323259, spodra@aluksne.lv

UZAICINĀJUMS

24.01.2023.

Uzaicinām piedalīties Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” rīkotajā tirgus izpētē Nr. SPO – TI 2023/01 “Jauna daudzfunkcionālā traktora - iekrāvēja iegāde un piegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”

Vispārīgā informācija

| 1. | Pasūtītājs | Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000018622, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, aģentūra “SPODRA”, reģistrācijas nr. 90002299846, Brūža iela 1, Alūksne, LV – 4301, Tālr.: 25770014, e – pasts: buvinzenieris@aluksne.lv |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tirgus izpētes priekšmets | Jauna daudzfunkcionālā traktora - iekrāvēja iegāde un piegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA” |
| 3. | Tirgus izpētes mērķis | Pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas iepirkuma realizēšanai |
| 4. | Pasūtītāja pārstāvis jautājumos par tehnisko specifikāciju (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) | Jānis Pūpols Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktors mobilā tālruņa Nr. 29195915 spodra@aluksne.lv |
| 5. | Pasūtītāja pārstāvis tirgus izpētes procedūrā (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) | Violeta Kļaviņa Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” būvinženieris mobilā tālruņa Nr. 25 77 00 14 buvinzenieris@aluksne.lv |
| 6. | Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti | Pieteikums, finanšu un tehniskais piedāvājums (paraugi pievienoti 1. un 2. pielikumos). |
| 7. | Piedāvājuma iesniegšana | Elektroniski uz e – pastu: buvinzenieris@aluksne.lv līdz 2023. gada 31. janvārim pulksten 16:00 ar norādi “Tirgus izpēte SPO – TI 2023/01” |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā | Iesniedzot piedāvājumu, no Pasūtītāja pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. |
| 9. | Pielikumā | Pieteikums: 1.pielikums Finanšu un tehniskais piedāvājums: 2. pielikums |

Pašvaldības aģentūras “SPODRA”

direktors			                (paraksts*)                   	    	            J. PŪPOLS

V.KĻAVIŅA

25770014

buvinzenieris@aluksne.lv

* Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

1.pielikums

Tirgus izpēte SPO-TI2023/01

PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS

TIRGUS IZPĒTĒ

Jauna daudzfunkcionālā traktora - iekrāvēja iegāde un piegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”

- PRETENDENTS

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālr.nr. |  |
| e-pasts |  |

- PIETEIKUMS

3.1. Iesniegtajā piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preces izmaksām un piegādi uz Pasūtītāja noteikto piegādes vietu.

3.2. Apliecinām, ka piedāvātā prece ir jauna un nelietota.

3.3. Esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju un:

☐  Piedalīsimies atklātā konkursā, kad tāds tiks izsludināts;

☐  Nepiedalīsimies, jo nav intereses par šo iepirkumu;

☐  Cits variants:

Ja atzīmējāt “Cits variants” lūdzu paskaidrojiet savu atbildi.

3.4. Esam iepazinušies ar tehnisko specifikāciju un atzīstam, ka:

☐  Tehniskās specifikācijas prasības ir skaidras, izpildāmas un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

☐  Tehniskās specifikācijas prasības ir pilnveidojamas:

Ja atzīmējāt, ka tehniskās specifikācijas prasības ir pilnveidojamas, lūdzu norādiet šeit vai pievienojiet kā pielikumu pieteikumam, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša. Šeit varat izteikt viedokli arī par kādu citu svarīgu aspektu, kas būtu jāņem vērā sagatavojot iepirkumu. Šī informācija mums ir īpaši svarīga, lai novērstu atklāta konkursa procedūras norises aizkavēšanos un nodrošinātu brīvu piegādātāju konkurenci.

2.pielikums

Tirgus izpēte SPO-TI2023/01

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Jauna daudzfunkcionālā traktora - iekrāvēja iegāde un piegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Traktors |
| 1 | Sertifikācija | ES sertifikāts, dzinēja |  |
| 2 | Izgatavošanas laiks | jauns, izgatavošanas gads, ne vēlāk kā 2022.gadā |  |
| 3 | Izplūdes gāzu atbilstība Stage V prasībām | jābūt |  |
| 4 | Dzinēja cilindru skaits | ne mazāk kā 3 gab. |  |
| 5 | Jauda zs | ne mazāk ka 55 zs |  |
| 6 | Griezes moments Nm | ne mazāk kā 220 Nm |  |
| 7 | Degvielas bāka | ne mazāk kā 40 litri |  |
| 8 | Transmisijas | 4x4, hidrostatiska (4 hidromotori), ar pretizslīdēšanu transmisijai |  |
| 9 | Klīrenss no zemes | ne mazāk kā 252 mm |  |
| 10 | Stūrēšana | artikulāra – stūrējot lokās pa vidu |  |
| 11 | Maksimālais pārvietošanās ātrums | ne mazāk kā 25 km/h |  |
| 12 | Pagrieziena rādiuss iekšējais/ārējais mm | ne lielāks par 1240/2780 mm |  |
| 13 | Frontālā iekrāvēja celtspēja | ne mazāk kā 1400 kg |  |
| 14 | Frontālā iekrāvēja ar teleskopisku strēli, celšanas augstums | ne mazāk kā 3000 mm |  |
| 15 | Frontālā iekrāvēja novietojums | skatoties braukšanas virzienā, novietots uz labo pusi labākai redzamībai pār darba rīkiem |  |
| 16 | Frontālā iekrāvēja strēles aprīkojums: hidrošļūteņu multisakabe, paralēlā (pašlīmeņojošā) pozīcija frontālā iekrāvēja darba agregātam, peldošā funkcija frontālā iekrāvēja rīkam, frontālā iekrāvēja amortizācija | jābūt |  |
| 17 | Daudzfunkcionāls frontālā iekrāvēja strēles vadības džoistiks | jābūt |  |
| 18 | Hidraulika | Hidrosistēmas ražība/spiediens | ne mazāk kā – 80 ltr/min, 225 bar, ar 2 sūkņiem |  |
| 19 |  | hidro izvadu pāris priekšā | ne mazāk kā 1 pāris, tiešā atplūde |  |
| 20 |  | hidro izvadi aizmugurē | ne mazāk kā 1 pāris |  |
| 21 |  | Hidro izvadu vadība | gan manuāla, gan elektriska |  |
| 22 | Traktora - iekrāvēja svars bez uzkares | ne vairāk ka 2900 kg |  |
| 23 | Traktora - iekrāvēja augstums | ne lielāks par 2250 mm |  |
| 24 | Traktora - iekrāvēja izmēri | platums ne lielāks par 1,50 m. Augstums ne lielāks par 2,15 m. |  |
| 25 | Sertificēta kabīne atbilstoši ES normatīviem | jābūt |  |
| 26 | Riepu izmērs priekšā | ne mazāks kā 400/50-15 |  |
| 27 | Riepu izmērs aizmugurē | ne mazāks kā 400/50-15 |  |
| 28 | Riepu tips | zālāja profila |  |
| 29 | Slēgta kabīne ar apsildi un kondicionieri (uzstādīts aizmugurē), (ieskaitot transporta gaismas ierīces reģistrācijai VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā), dzinēja darbības un degvielas rādītāji, papildus darba gaismas, 2 priekšā 1 aizmugurē. Kabīne amortizēta, apsilde, spoguļi, logu mazgātājs, dubļusargi. Radio, bluetooth. Piekabes apgaismojuma pievienošanas ligzda. Kabīnes amortizācija. | jābūt |  |
| 30 | Digitāls, daudzfunkcionāls vadības displejs | jābūt |  |
| 31 | Jumta logs, pārredzamībai pār paceltu frontālo iekrāvēju | jābūt |  |
| 32 | Priekšējā loga tīrītājs | jābūt |  |
| 33 | Vadītāja sēdeklis ar gaisa balstiekārtu | jābūt |  |
| 34 | Bākugunis | 4 gab., LED |  |
| 35 | Piekabes āķis. Papildus atsvari traktora aizmugurē. | jābūt |  |
| 36 | Iekrāvējam jābūt savietojamiem ar uzņēmumā esošajiem AVANT TECNO OY ražotāja darba rīkiem. | jābūt |  |
| 37 | Universālais kauss 4-vienā |  |  |
| 38 | Platums | ne mazāk kā 1450 mm |  |
| 39 | Tilpums | ne mazāk kā 300 l |  |
| 40 | Svars | no 250 – 270 kg |  |
| 41 | Sniega lāpsta ar maināmu darba platumu |  |  |
| 42 | Darba platums hidrauliski maināms | jābūt |  |
| 43 | Maksimālais darba platums | ne mazāk kā 2300 mm |  |
| 44 | Minimālais darba platums | ne vairāk kā 1350 mm |  |
| 45 | Hidrauliski maināms darba leņķis | ne mazāk kā 27 grādi |  |
| 46 | Peldošā funkcija | jābūt |  |
| 47 | Palešu dakšas |  |  |
| 48 | Dakšu garums | ne mazāk kā 1200 mm |  |
| 49 | Celtspēja | ne mazāk kā 1900 kg |  |
| 50 | Platuma maiņa mehāniska | jābūt |  |
| 51 | Rotējošā birste |  |  |
| 52 | Piedziņa | hidraulika |  |
| 53 | Darba platums | 1400 – 1550 mm |  |
| 54 | Birstes darba leņķis maināms | elektriski, ne mazāk kā 25 grādi |  |
| 55 | Virsmas kopēšanas funkcija | jābūt |  |
| 56 | Birstes diametrs | ne mazāk kā 500 mm |  |

|  | Papildu nosacījumi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Operatora rokasgrāmata traktoriem - iekrāvējiem un aprīkojumam | jābūt komplektācijā |  |
| 58 | Piegādes laiks traktoriem - iekrāvējiem un papildaprīkojumam | 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no līguma spēka stāšanas dienas |  |
| 59 | Savietojamība | visiem piedāvātiem papildaprīkojumam jābūt savienojams ar šajā daļā piedāvāto traktoru - iekrāvēju |  |
| 60 | Garantija (visām traktora - iekrāvēja daļām) | ne mazāk kā 24 mēneši vai 1000 m/h |  |
| 61 | Garantija papildaprīkojumam/darba rīkiem | ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 62 | Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta | Brūža iela 1, Alūksne |  |
| 63 | Garantijas servisa nodrošinājums | remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža |  |
| 64 | Servisa centra atrašanās vieta | servisa centra attālums ir ne tālāk kā 50 km no Brūža iela 1, Alūksne |  |
| 65 | Pasūtītāja personāla apmācība | jānodrošina |  |
| Cena (EUR bez PVN) |  |